Приложение

к решению Собрания депутатов

Чебаркульского городского округа

от  «______» _________ 2016 г. № _______

Изменения в Нормативы градостроительного проектирования

Чебаркульского городского округа

- в пункте 36 раздела III. «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» слова «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 20 - 30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров» заменить словами «для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров площади дома и квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности –  20 - 30 кв. метров».

- дополнить раздел VII. «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» пунктами 119.1 и 119.2 следующего содержания:

- «Нормативы обеспеченности объектами связи

119.1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по таблице 20.1

Таблица 20.1

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | 1 объект на 10-40 тысяч номеров | По расчету | 300 кв.м*/0,1 га** |
| Блок-станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | 1 объект | По расчету | 0,05-0,1 га |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | 1 объект | 1 | 50-70 кв.м |
| Головная станция кабельного телевещания | 1 объект | 1 на город | 0,02-0,1 га |
| Мачта или башня для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | 1 объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10-50 кв.м |

Примечания:

*указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.п.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

119.2 Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 20.2.

Таблица 20.2

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,30 1,00/0,40 1,10/0,45 1,30/0,50 1,40/0,55 1,50/0,60 1,65/0,70 1,90/0,80 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 0,80/0,40 0,85/0,45 1,00/0,50 1,10/0,55 1,30/0,60 1,40/0,65 1,50/0,70 1,65/0,80 1,90/0,90 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

-  размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.»

*предложения по проекту изменений в градостроительные нормативы принимаются в течение 2-х месяцев от даты публикации по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Ленина, 13А, кабинет 106, тел. 8 (35168) 23555