# ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# “ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”

Челябинской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   19  »  _06______ 2006 г.  № _556____

г. Чебаркуль

Об утверждении «Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации  Чебаркульского городского округа»

На основании Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г., «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 167 от 12.02.1999г., Постановления Правительства РФ № 632 от 28.08.1992г. «Об утверждении порядка определения платы за загрязнение окружающей среды», Постановлений Губернатора Челябинской области № 60 от 07.02.2000г., № 406 от 26.08.1999г., № 503 от 28.11.2003г., разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду № 150/1 от 20.06.1005г., выданного МУП Комбинат коммунальных предприятий («ККП») Управлением по технологическому и экологическому надзору «Ростехнадзора» по Челябинской области, Устава Муниципального образования «Чебаркульский городской округ».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить с 01.06.2006г. «Условия приема сточных вод и

загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа». (Приложение 1)

2.Утвердить с 01.06.2006г. Нормативы единых допустимых концентраций

загрязняющих веществ, в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Чебаркульского городского округа. (Приложение 2)

3. Утвердить с 01.06.2006г. «Инструкцию о порядке отбора проб для

контроля качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в канализацию Чебаркульского городского округа». (Приложение 3)

4.Обязать руководителей предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица и физических лиц, заключить договора с МУП «ККП» на прием сточных вод, соблюдать установленные допустимые концентрации и неукоснительно выполнять требования «Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа».

5. МУП «ККП» вести контроль за выполнением предприятиями и организациями планов организационно-технических мероприятий по локальной очистке стоков, своевременному согласованию проектной документации для вновь вводимых и реконструируемых объектов.

6. МУП «ККП» осуществлять постоянный контроль за соблюдением утвержденных нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

7. Постановление Главы города Чебаркуля  № 208 от 31.03.2000г. «Об утверждении норм предельно-допустимых концентраций (ПДК) в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации г. Чебаркуля» признать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Козикова В.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южноуралец».

Г.Ф.Северин

Приложение 1

К постановлению Главы

МО «Чебаркульский городской округ»

от 19.06. 2006 г.   №556

Условия

приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа

1.    Область  применения

1.1.Настоящие «Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа» определяют взаимоотношения между организациями, предприятиями, эксплуатирующими системы канализации населенных пунктов и предприятиями, организациями всех форм собственности,  индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица, физическими лицами, сбрасывающими сточные воды в эти системы, в целях предупреждения нарушений работы сетевого хозяйства и очистных сооружений канализации, соблюдения установленных нормативов сброса  загрязняющих веществ со сточными водами в природную среду, обеспечения нормативов качества осадков городских сточных вод для их последующей экологически безопасной утилизации.

1.2 Настоящие «Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа»  распространяются на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, предприятия и организации других ведомств, в ведении которых находятся системы канализации населенных пунктов, включая сооружения для очистки сточных вод, а также на промышленные предприятия, организации всех форм собственности,  индивидуальных  предпринимателей без образования юридического лица, физических лиц, сбрасывающих сточные воды в систему канализации.

2.  Термины и определения

Организация ВКХ – предприятие водопроводно-канализационного хозяйства, имеющее на своем балансе системы канализации населенного пункта, включая очистные сооружения, осуществляющие прием, транспортировку, очистку сточных вод населенного пункта, промышленных предприятий и организаций. Под организациями ВКХ понимаются также подразделения,  организации других ведомств, осуществляющие вышеназванные функции.

Абонент ВКХ – предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, физические лица,  непосредственно сбрасывающие сточные воды, включая сточные воды субабонентов, в систему канализации населенного пункта.

Представитель абонента – лицо, ответственное за эксплуатацию системы водоснабжения и канализации абонента, либо другой работник абонента, имеющий соответствующие полномочия, оформленную доверенность.

Субабонент организации ВКХ – предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, физические лица, сбрасывающие свои сточные воды через сети абонента организации ВКХ. Субабонент заключает договор на сброс своих стоков с абонентом организации ВКХ.

Допустимая концентрация – максимальная концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, разрешенная абоненту для сброса в сети канализации населенного пункта.

Загрязняющее вещество – органические, неорганические и радиоактивные вещества, находящиеся в воде в растворенной, эмульгированной и нерастворенной форме, патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы, присутствие которых в сточной воде в концентрациях, выше нормируемых, делает эту воду опасной для здоровья и жизни человека, непригодной для использования, наносит ущерб системам канализации и (или) приводит к загрязнению окружающей среды.

Залповый сброс – сброс сточных вод с превышением в сто и более раз допустимой концентрации по любому загрязняющему веществу, а также сброс агрессивного стока с показателем рН менее 2 или более 12.

Контрольный колодец – последний смотровой колодец на канализационном выпуске абонента в городской коллектор или другой канализационный колодец, указанный в договоре организации ВКХ.

Контрольная проба – разовая проба сточных вод абонента, отобранная представителем  организации ВКХ в присутствии представителя абонента из контрольного колодца для определения качества сточных вод.

Локальные очистные сооружения – специальные инженерные сооружения, предназначенные для проведения очистки сточных вод абонента перед сбросом в систему канализации населенного пункта.

Сточные воды – все виды отводимых в систему канализации вод абонента (с учетом субабонентов) после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций и др.), а также поверхностные и дренажные воды с территории абонента (с учетом субабонентов) в случае общесплавной системы канализации, сточные воды, отводимые после использования в технологических процессах промышленных предприятий, организаций, учреждений, включая бытовые сточные воды, а также дождевые, дренажные воды, отводимые с территорий абонента.

3. Требования к  сточным водам, принимаемым в городскую канализацию

3.1. В систему канализации Чебаркульского городского округа могут быть приняты  сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно со сточными водами города до требований и нормативов, удовлетворяющих "Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами", "Разрешению на сброс загрязняющих веществ в окружающую природную среду", проекту Предельно допустимых сбросов в окружающую природную среду .

3.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации города сточные воды, содержащие:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки и отлагающиеся на стенках труб, колодцев (окалина, известь, песок, металлическая стружка и т.п.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке;

- опасные бактериальные загрязняющие вещества;

- радиоактивные вещества;

- биологически "жесткие" поверхностно активные вещества (ПАВ);

-  нерастворимые - масла, смолы и мазут;

- только минеральные вещества (в том числе и воды от установок водоподготовки ТЭЦ и котельной);

- вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового, и рыбохозяйственного назначения;

- кислоты, горючие примеси, токсичные растворенные и газообразные вещества (в частности эфир, дихлорэтан, бензол и др.), способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы (сероводород, окись углерода, пары легколетучих ароматических углеводородов, цианистоводородные кислоты и др.);

- взрывоопасные токсичные смеси.

3.3. Запрещается сбрасывать в городскую канализацию:

- концентрированные маточные и кубовые растворы;

- залповые сбросы производственных сточных вод.

При этом залповым сбросом сточных вод считается сброс вредных веществ в городскую сеть канализации одного или нескольких нормируемых настоящими Условиями веществ в концентрациях, превышающих ПДК в 100 и более раз, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2 или более 12;

- осадки с локальных очистных сооружений, нефтеотстойников, грунт, строительный мусор и отходы производств;

- поверхностный сток с территорий промышленных площадок (дождевые, талые, поливомоечные воды и др.).

3.4. В системах водоотведения абонентов не допускается перед сбросом в городскую канализацию объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых и взрывоопасных газов, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочных растворов, соду, кислые воды с чрезмерным содержанием фенола и т.д.).

3.5. Сброс  сточных вод каждого абонента в городскую канализацию должен осуществляться самостоятельным выпуском, с устройством на выпуске контрольного колодца.

Подключение нескольких абонентов к одному выпуску сточных вод не разрешается. В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в городскую канализацию, должны быть предусмотрены,  и постоянно находиться в рабочем состоянии приспособления для учета количества сбрасываемых сточных вод и отбора проб. Целесообразно использование соответствующих устройств для постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод.

Объединение сточных вод нескольких абонентов допускается только при совместной очистке этих вод на локальных очистных сооружениях.

3.6.  Сточные воды могут быть приняты в городскую канализацию, если содержание в них вредных веществ не превышает значений, приведенных в нормативах единых допустимых концентраций (приложение 2), к Постановлению  Главы Чебаркульского городского округа. За допустимые концентрации веществ, отсутствующих в нормативах единых допустимых концентраций, при сбросе их в городскую канализацию следует принимать соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового назначения. Методики контроля и приборы контроля, используемые абонентом, должны согласовываться с организацией ВКХ хозяйства и входить в перечень прилагаемых к договору документов.

3.7. В случае, когда количество и состав  сточных вод существенно изменяется в течение суток, на предприятиях должны устанавливаться специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный в течение суток сброс  сточных вод.

3.8. В случае введения, у абонента системы оборотного водоснабжения, обусловившей уменьшение расхода сброса в городскую канализацию  сточных вод, допускается увеличение концентрации загрязняющих веществ, в пределах предельно допустимых сбросов этих веществ.

3.9. Нормативы единых допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах, принятые в Приложение 2 к Постановлению  Главы Чебаркульского городского округа, рассчитаны с учетом:

- условий сброса очищенных сточных вод.

- обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации;

- технической и технологической возможности очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

- защиты сетей и сооружений системы канализации.

Значения Нормативов единых допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах, принятые в Приложение 2 к Постановлению  Главы Чебаркульского городского округа, разрабатываются организацией ВКХ и утверждаются органом местного самоуправления.

3.10. Абонентам могут быть установлены временные условия приема (ВУП) сточных вод, в пределах  концентраций, не оказывающих отрицательного влияния на технологический режим работы сетей и сооружений канализации, при условии выполнения ими планов мероприятий, направленных на поэтапное сокращение сброса загрязняющих веществ в канализацию.

3.11. В случае, когда обнаруживаются систематические нарушения со стороны абонента установленных для него нормативов по сбросу загрязняющих веществ, организация ВКХ имеет право потребовать от абонента немедленного принятия мер по наладке действующих локальных очистных сооружений или строительству таковых, в случае их отсутствия.

3.12. Руководители всех городских предприятий и организаций обязаны обеспечить представителям организации ВКХ беспрепятственный вход на производственную территорию абонента для ознакомления с технологией производства, в процессе которой используемая вода получает загрязнения, а также для проверки работы локальных очистных сооружений, отбора проб сточной воды. Абоненты обязаны направлять своих представителей для участия в отборе проб.

3.13. Порядок отбора проб для контроля качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в канализацию Чебаркульского городского округа определяется Инструкцией о порядке отбора проб для контроля качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в канализацию Чебаркульского городского округа (Приложение 3) к Постановлению  Главы Чебаркульского городского округа.

4. Порядок оформления приема сточных вод в городскую канализацию

4.1. Сброс  сточных вод в систему канализации Чебаркульского городского округа может производиться абонентами только при наличии разрешения на сброс и договора.

4.2. Разрешение на сброс абонентами  сточных вод в систему городской канализации выдает организация водопроводно-канализационного хозяйства.

4.3. Разрешение на сброс  сточных вод в систему городской канализации вновь построенным или реконструированным предприятиям выдается после приемки Госкомиссией всего объекта в эксплуатацию по предъявлению акта приемки и только при условии наличия необходимых мощностей действующих очистных сооружений городской канализации. Если по условиям приема  сточных вод требуется их локальная очистка, то организация водопроводно-канализационного хозяйства разрешает присоединение к системе городской канализации этих предприятий только после ввода на них в эксплуатацию локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку  сточных вод до степени, допустимой для приема их на городские очистные сооружения канализации.

4.4. Разрешение на сброс  сточных вод в канализацию Чебаркульского городского округа  выдается с учетом:

- внедрения технологических процессов, позволяющих уменьшить объем  сточных вод и концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ;

- устройства систем оборотного и повторного водоснабжения;

- предварительной очистки  сточных вод или части их на локальных очистных сооружениях;

- утилизации ценных веществ, содержащихся в сточных водах;

- совместной предварительной очистки  сточных вод данного объекта со  сточными водами других объектов;

- максимального использования очищенных и обеззараженных сточных вод в производственном процессе.

4.5. При рассмотрении материалов для получения разрешения на сброс  сточных вод в городскую канализацию организация ВКХ имеет право:

- потребовать предоставления дополнительного материала;

- обследовать объект и взять на анализ пробы сточных вод;

- отказать в рассмотрении предоставленных материалов, если в них не учтены требования настоящих Условий, не оформлено разрешение на уже существующий сброс сточных вод или не выполнены водоохранные мероприятия.

4.6. На основании разрешения на сброс  сточных вод в систему городской канализации между организацией ВКХ и абонентом заключается двусторонний договор на сброс и прием сточных вод.

4.7. После получения в организации ВКХ разрешения на сброс  сточных вод в систему городской канализации абонент обязан в месячный срок обеспечить сброс стоков с соблюдением норм допустимых концентраций.

4.8. До начала проектирования систем канализации новых или подлежащих реконструкции предприятий абонент или по его поручению генеральный проектировщик обязан получить в организации ВКХ технические условия на подключение проектируемого объекта к системе городской канализации.

4.9. Для получения технических условий, необходимо представить следующие материалы:

- письменный запрос;

- архитектурный план в масштабе 1:500;

- архитектурно-планировочное задание АПУ;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к городской территории и указанием площади (га) в масштабе 1:2000, согласованный с главным архитектором  Чебаркульского городского округа;

- балансовую таблицу по водопотреблению и водоотведению (м3/сут, м3/ч, л/с) проектируемого объекта с расшифровкой по видам водопользования, а при строительстве на действующем предприятии в увязке с водным балансом действующего предприятия;

- нормы состава  сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации

города.

4.10. После получения от предприятия или проектной организации заявляемых материалов, (по п.4.9) организация ВКХ выдает технические условия на подключение к сетям городской канализации в 15-дневный срок для реконструируемых предприятий и в 20-ти дневный срок для новых предприятий, в особых случаях до 30 дней.

4.11. Технические условия, выданные  для предприятий, в своем составе должны содержать:

- точки присоединения к системе городской канализации;

- условия по строительству городских сетей и сооружений;

- разрешенные расходы с разбивкой по видам сточных вод (бытовые, производственно-загрязненные);

- режим сброса сточных вод;

- максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в соответствии с настоящими Условиями.

4.12. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями на подключение проектируемого объекта к системе городской канализации, выданными организацией ВКХ.

4.13. Срок действия технических условий, выданных предприятию, должен быть не менее нормативных сроков проектирования объекта.

4.14. Срок действия согласования проектной документации:

- 5 лет - для технического проекта;

- 3 года – для стадии рабочих чертежей.

5. Ответственность и меры воздействия за нарушение

абонентами настоящих Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Чебаркульского городского округа

5.1. Абоненты несут ответственность за нарушения по их вине настоящих Условий, повлекшие сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, а также аварии или несчастные случаи, возникшие на канализационных сетях и сооружениях в связи, со сбросом сточных вод, реагентов и др. веществ и материалов, используемых в технологическом процессе предприятий и нерегламентированных настоящими Условиями.

Ответственность абонентов за соблюдение настоящих Условий определяется в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При подключении нового абонента к действующей системе городской канализации в случае отсутствия локальных очистных сооружений, предусмотренных разрешением на сброс  сточных вод, или при их неэффективности в работе, организация ВКХ обязана сделать представление об этом Государственной приемочной комиссии.

5.3. В случае нарушения настоящих Условий абонентом, повлекшего за собой нарушение требований водного законодательства, организация ВКХ имеет право применить к данному абоненту штрафные санкции в соответствии с установленным порядком (см. раздел 8, п.8.4.).

5.4. Организация ВКХ вправе предъявлять иски и претензии в установленном порядке к абонентам о возмещении ущерба, нанесенного системе городской канализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.5. В случае невозможности взыскания платежей с абонента или его неплатежеспособности организация ВКХ ограничивает или прекращает прием стоков должника и расторгает с ним договор.

6. Основные положения по взиманию  повышенной платы

за превышение норм сброса  сточных вод в городскую канализацию

6.1. Основные положения по взиманию с абонентов повышенной платы за превышение нормативов единых допустимых концентраций в городскую канализацию разработаны на основании постановления Правительства РФ N 632 от 28.08.92г. «Об утверждении порядка определения платы за загрязнение окружающей среды».

6.2. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1995 года N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" установлено, что порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных

пунктов с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов (далее именуются - абоненты), предусматривает меры экономического воздействия за ущерб, наносимый системам канализации и окружающей среде, в том числе за превышение нормативов сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Челябинской области утвержден постановлением губернатора Челябинской области  № 60 от 7.02.2000.г. "О внесении изменений и дополнений в порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Челябинской области»

7. Контроль за сбросом сточных вод и загрязняющих веществ в систему городской канализации

7.1. Наблюдения за количеством и качеством сточных вод и загрязняющих веществ, сбрасываемых в городскую систему канализации, осуществляются абонентом путем:

- анализа сточных вод в контрольных колодцах, а также до и после комплекса локальных очистных сооружений;

- замеров количества отводимых сточных вод в наиболее ответственных точках сети внутриплощадочной канализации на выпуске в систему канализации города.

7.2. Абонент обязан предоставлять в организацию ВКХ отчетные сведения об объемах сточных вод, а также режиме их сброса по первому требованию. Абонент несет ответственность за достоверность отчетных данных.

7.3. Организация ВКХ осуществляет необходимый контроль за соответствием сточных вод абонента настоящим Условиям .

7.4.Организация ВКХ производит:

- отбор контрольных разовых проб сточных вод абонента не реже одного раза в 3 месяца, согласно прилагаемой инструкции;

- анализы качественного и количественного состава сточных вод абонентов в соответствии с аттестованными методиками аналитического контроля проб сточных вод.

7.5. Отбор проб оформляется двусторонним актом. В случае отказа представителя абонента от участия в отборе проб или в подписании двустороннего акта отобранная проба считается действительной, а представитель абонента лишается возможности ссылаться на то, что акт не имеет доказательной силы.

7.6. Протокол результатов вручается представителю абонента под роспись или направляется по почте.

8. Условия оплаты услуг по водоотведению сточных вод в

городскую систему канализации

8.1. Организация ВКХ взимает с абонентов, сбрасывающих сточные воды в городскую систему канализации плату в следующем порядке:

8.1.1. За прием нормативных сточных вод по ценам (тарифам) на услуги по водоотведению;

8.1.2. За проведение дополнительного анализа отобранной пробы, согласно калькуляции организации ВКХ для решения спорных вопросов и (или) по желанию абонента;

8.1.3. За сброс сверхнормативных сточных вод:

- при превышении установленного лимита водоотведения;

- при превышении допустимой концентрации загрязняющих веществ;

- при сбросе загрязняющих веществ, запрещенных и (или) не согласованных к сбросу в систему канализации;

- за установленный факт залпового сброса загрязняющих веществ.

Плата взимается в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Губернатора Челябинской области № 60 от 7 февраля 2000 г. « О внесении изменений и дополнений в Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Челябинской области ».

8.2. Плата за превышение нормативов сброса сточных вод в систему канализации Чебаркульского городского округа не является компенсацией за нанесение прямого ущерба сетям и сооружениям канализации. Возмещение прямого ущерба производится в претензионно-исковом порядке.

8.3. Расчет дополнительной платы за сброс загрязняющих веществ  превышающих норматив допустимых концентраций производится поочередно по каждому выпуску за период от обнаружения нарушения до очередного отбора проб, но не более трех месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

8.4. Взимание платы за превышение установленных нормативов водоотведения, в том числе за временные условия приема загрязняющих веществ и их превышение, производится организацией ВКХ в соответствии с п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.95 № 1310 и п.8.6 постановления губернатора Челябинской области от 7.02.2000 № 60 в безакцептном порядке с расчетных счетов абонента.

8.5. Если абонент не согласен с периодом расчета повышенной платы, то после выполнения водоохранных мероприятий (по достижении нормативов допустимых концентраций) он должен провести дополнительный отбор проб и анализ загрязняющих веществ с привлечением специалистов организации ВКХ или любой другой аккредитованной лаборатории.
8.6. За самовольное присоединение и самовольное пользование системами канализации количество  стоков исчисляется по пропускной способности устройств и сооружений,  присоединенных к системе водоотведения, при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды - 1,2 метра в секунду с момента обнаружения самовольного подключения.

Генеральный директор                                     В.Н.Степанов

Приложение 2

К постановлению Главы

МО «Чебаркульский городской округ»

от_19.06_____  2006г.   № ____556_

## Нормативы единых допустимых концентраций

загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации Чебаркульского городского округа.

| № п/п | Ингредиенты | Допустимые концентрации Мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 155 |
| 2 | БПК полн. | 30,6 |
| 3 | Сухой остаток | 612 |
| 4 | Азот аммония | 2,56 |
| 5 | Хлориды | 100 |
| 6 | Фосфаты | 0,33 |
| 7 | Сульфаты | 61,7 |
| 8 | СПАВ | 0,9 |
| 9 | Железо общее | 0,23 |
| 10 | Нефтепродукты | 0,13 |
| 11 | Рн | 6,5-8,5 |

Приложение 3

К постановлению Главы

МО «Чебаркульский городской округ»

от__19.06._____  2006г.   № __556__

Инструкция

о порядке отбора проб для контроля качества сточных вод, сбрасываемых абонентами в канализацию

Чебаркульского городского округа.

1. Общие положения

2. Производство работ по отбору проб

3. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб

4. Проведение аналитических работ

5. Порядок разрешения споров по результатам анализа

6. Техника безопасности при отборе проб

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок отбора проб сточных вод абонентов для контроля их качества при сбросе в системы канализации Чебаркульского городского округа.

1.2. Места отбора, периодичность, способ отбора, пробоподготовка, перечень контролируемых показателей определяются организацией ВКХ в зависимости от поставленной задачи.

1.3. Работы по отбору проб, их хранению и доставке осуществляются специализированным подразделением организации ВКХ, которое имеет необходимое техническое обеспечение и несет ответственность за отбор проб сточных вод, их доставку и сохранность, оформление документов на отбор проб, а также за соблюдение правил техники безопасности. Отбор проб производится в присутствии ответственного представителя абонента.

1.4. Анализ проб сточных вод абонента осуществляет лаборатория организации ВКХ.

2. Производство работ по отбору проб

2.1. Местом отбора проб сточных вод абонента при плановом контроле состава и свойств сточных вод является контрольный колодец абонента согласно договору.

2.2. При внеплановом контроле место отбора проб определяется в зависимости от поставленных задач.

2.3. Работы по отбору проб производятся в присутствии представителей организации ВКХ и представителей абонента.

2.4. В случае неявки представителей абонента на отбор проб, представители организации ВКХ производят отбор и оформляют соответствующие документы с пометкой: "Представители абонента на отбор проб не явились". При этом отобранная проба считается действительной.

2.5. В случае наличия у абонента автоматических пробоотборников, при отборе проб для контроля состава и свойств сточных вод необходимо руководствоваться инструкцией по пользованию этими пробоотборниками.

При отсутствии у абонента автоматических пробоотборников, для контроля состава и свойств сточных вод абонента отбирается разовая простая проба, которую получают однократным отбором требуемого количества сточных вод.

2.6. Для отбора сточных вод применяют пробоотборники, которые должны обеспечивать сохранность химического состава исследуемой воды, а также исключать дополнительное загрязнение отобранной воды за счет коррозии и сорбции на стенках пробоотборного устройства.

Перед отбором проб пробоотборник обязательно ополаскивают контролируемой сточной водой.

Все предприятия, имеющие самостоятельный сброс в городскую систему канализации, обязаны иметь пробоотборники для отбора сточных вод.

2.7. Объем отобранных проб должен быть достаточным для проведения необходимых аналитических измерений по контролируемым показателям загрязнения вод (3 литра, дополнительно - 1 литр и эфирорастворимые - 50 мл

2.8. Пробу следует отбирать в перемешивающихся (турбулентных) потоках на прямолинейных участках водоотводящих устройств, вне зон действия подпора, как правило из лотка канализационного колодца или падающей струи.

2.9. По результатам работ на месте составляется акт отбора проб. Акт должен быть подписан представителями организации ВКХ и абонента с указанием должности и фамилии. Второй экземпляр акта остается у абонента.

При несогласии абонента с содержанием акта он обязан указать свои возражения по предъявленным претензиям. При отказе абонента от подписания акта он вступает в силу в одностороннем порядке с отметкой: "Абонент от подписи отказался".

2.10. В случае проведения параллельного отбора проб сточных вод, факт параллельного отбора фиксируется в акте.

3. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб

3.1. Производство работ по хранению и доставке отобранных проб осуществляется в соответствии с "Инструкцией по отбору проб для анализа сточных вод" НВН 335.3.01-85.

3.2. Для хранения проб следует применять сосуды из стекла или полимерных материалов (полиэтилена, поливинилхлорида, фторопласта) с притертыми или плотно навинчивающимися крышками. Посуда должна быть тщательно вымыта. Ответственность за чистоту посуды несет лаборатория, осуществляющая эти работы.

3.3. В случае параллельного отбора проб сточной воды обязательно отражается также характеристика посуды для хранения проб, примененной абонентом.

3.4. Организация ВКХ и абонент (в случае параллельного отбора проб) должны обеспечить условия сохранности проб при доставке их в лабораторию любым доступном способом.

3.5. Доставка проб сточных вод осуществляется любым разрешенным видом транспорта, обеспечивающим сохранность проб. Доставка должна быть организована таким образом, чтобы исключить перегрев и переохлаждение пробы.

4. Проведение аналитических работ

4.1. Аналитическая лаборатория производит учет (регистрацию) доставленных проб путем отметки в сопроводительных документах к пробам (акте отбора проб), с указанием времени доставки. С этого момента ответственность за сохранность проб и качество проведения аналитических работ несет аналитическая лаборатория.

4.2. Аналитическая лаборатория проводит необходимые работы в соответствии с нормативными документами и методиками выполнения измерений (МВИ) состава и свойств сточных вод. Определение содержания ионов металлов производится путем перевода их из натуральной пробы в растворимые формы.

5. Порядок разрешения споров по результатам анализа

5.1. Если лаборатория организации ВКХ и абонента (в том числе лаборатории, выполняющие для них анализы по договору) выполняли анализы параллельно отобранных проб сточных вод и при этом результаты анализа, с учетом метрологических характеристик методик анализа, расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в аккредитованной лаборатории.

В случае если обе лаборатории аккредитованы на техническую компетентность и независимость, заинтересованная сторона вправе обратиться в соответствующий орган по аккредитации для оценки деятельности этих лабораторий по правилам, установленным Госстандартом России, который принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

6. Техника безопасности при отборе проб

6.1. К отбору проб для химического анализа допускаются лица, не моложе 18 лет, знающие правила техники безопасности и производственной санитарии.

6.2. В связи с тем, что сточные воды могут содержать токсичные или воспламеняющиеся вещества и представлять опасность микробиологического или вирусного характера, при их отборе необходимо соблюдать особую осторожность. Отбор проб необходимо проводить в специальной одежде.

6.3. Отбор проб радиоактивных и горячих сточных вод из системы, находящихся под давлением, требует специального оборудования и спецодежды. При отборе проб из больших емкостей (отстойников, накопителей, усреднителей) пробоотборщики должны быть одеты в соответствующую спецодежду и пользоваться страховочными приспособлениями.

6.4. Ответственность за отбор, доставку, сохранность и оформление документов несет работник, проводивший отбор проб.