ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР:  27480545

ЭКЗ.  5

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

КОРРЕКТИРОВКА

Том 3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Заказчик:  Администрация Чебаркульского городского округа

Директор	С.Ф. Якобюк

Заместитель директора	М.А. Кожевников

Главный архитектор

проекта	Е.Ю. Собенина

Главный инженер

проекта	И.Е. Ким

г. Челябинск,

2007 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект»

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Архитектор Собенина Е.Ю. | 3.3, 3.4, 3.5, 4 |  |
| Инженер-экономист Ким И.Е | 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 6, 8 |  |
| Инженер Кожевников А.М. | 3.9, 6 |  |
| Инженеры: Копытина В.И. Агапова М.В. | 3.10, 3.11 |  |
| Инженеры: Манаков В.П. Грибанова Р.К. | 3.12 |  |
| Инженеры: Трубин Н.Н Лушникова Л.В. | 3.13 |  |
| Инженер Кукарин В.В. | 3.14 |  |
| Инженер Сартакова Л.Ю. | 3.15 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 7 |  |
| Архитекторы: Собенина Е.Ю. Гусева Л.Н. | Графическое оформление проекта |  |
| Мыльникова О.И. | Компьютерное обеспечение проекта |  |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Пояснительная записка.

Том 2.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Раздел 6 «Инженерно- технические мероприятия ГО и ЧС»

Том 3.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Раздел 7 «Охрана окружающей среды».

Том 4.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Основные положения.

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок  для  всех  чертежей:

Чебаркульский городской округ.  Генеральный план. Корректировка

- подзаголовки  чертежей и схем:

1. Опорный план, М 1: 10 000

2. Схема комплексной оценки территории, М 1 : 10 000

- 3. Планировочная структура городского округа, М 1 : 10 000

4. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 : 10 000

5. Схема инженерной инфраструктуры, М 1 : 10 000

6. Схема инженерной подготовки территории, М 1 : 10 000

7. Схема функционального зонирования территории, М 1 : 10 000

8. Территории, подверженные риску возникновения ЧС  природного и техногенного характера,  М 1 : 10 000

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| 1. | Характеристика объекта Генерального плана | 6 |
| 2. | Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта | 6 |
|  | 2.1. Характеристика физико-географических и климатических условий | 6 |
|  | 2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна | 8 |
|  | 2.3. Характеристика состояния водного бассейна | 13 |
|  | 2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды | 20 |
|  | 2.5. Характеристика растительного и животного мира | 25 |
| 3. | Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду | 28 |
|  | 3.1. Проектные решения | 30 |
|  | 3.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух | 31 |
|  | 3.3. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды | 35 |
|  | 3.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду | 45 |
|  | 3.5. Воздействие отходов проектируемого объекта на состояние окружающей среды | 48 |
|  | 3.6. Воздействие объекта на растительный и животный мир | 49 |
|  | 3.7. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения | 51 |
|  | 3.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях | 52 |
| 4. | Материалы общественных обсуждений | 52 |
| 5. | Резюме | 52 |
| Список использованных источников | 53 |
| Приложения | 54 |
| Приложение 1. Расчет выбросов в атмосферу от автотранспорта |  |
| Приложение 2. Расчет качественного состава бытовых сточных вод |  |
| Приложение 3. Расчет и обоснование образования отходов |  |
| Приложение 4. Схема воздействия на окружающую среду |  |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях решения возможности или невозможности ее осуществления.

При этом воздействие понимается как единовременный или периодический акт, либо постоянный процесс привноса или изъятия по отношению к окружающей среде любой материальной субстанции. Изменение понимается как перемена (обратимая или необратимая) в средообразующих компонентах или их сочетаниях в результате оказанных воздействий. Последствие понимается как осознанное субъектом (человеком или социальной группой) изменение в окружающей среде, приводящее к изменению условий жизни этого субъекта.

Оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью определения степени влияния на окружающую среду реализации проекта «Генеральный план Чебаркульского городского округа».

При разработке ООС были учтены требования:

- приказа Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды».

Проект выполнен по заказу Администрации Чебаркульского городского округа в соответствии с:

- заданием на разработку проекта «Генеральный план Чебаркульского городского округа. Корректировка» и «Градостроительное зонирование территории ЧГО», утвержденным Главой Чебаркульского городского округа;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

Необходимость корректировки Генерального плана городского округа обусловлена тем, что Генплан города, разработанный в 1986 году, не отвечает современным условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности и не может служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства.

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиПами и СанПиНами в области градостроительства.

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния города.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2006 г.

I очередь – 2015 г.

Расчетный срок – достижение численности населения городского округа - 52 тыс. человек в соответствии с утвержденной «Концепцией развития архитектурно-планировочной структуры города» (предположительно 2025 - 2030 г.г.).

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЪЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития города, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

Город Чебаркуль расположен в 78 км к западу от г. Челябинска и в 15 км к востоку от г. Миасса, с которыми связан железной дорогой и автодорогой федерального значения. Чебаркуль - город областного подчинения,входит в состав Челябинской групповой системы расселения.

Основан город Чебаркуль в 1736 году, как крепость и до XX века существовал как крупная казацкая станица, основу населения составляли казаки.

В годы советской власти и после Великой отечественной войны включается в промышленную цепочку Урала со строительством металлургического завода, становится городом районного значения.

Параллельно городу-заводу появляется город-курорт, который без сомнения оказывает на социальную атмосферу города сильное воздействие, так как отдыхающие, приезжающие сюда со всего Урала, формируют общность отдыхающих численностью более 100 тыс. человек, при численности населения непосредственно проживающих в городе 50 тыс. человек.

Помимо курорта Чебаркуль находится в непосредственной близости от военного городка. Военный городок административно независим от Чебаркуля, но все связи тесно переплетаются.

Чистый воздух, дары леса, красота гористого пейзажа привлекают в окрестности Чебаркуля тысячи туристов. Это определило выделение этих мест в территорию курорта. Озеро Кисегач и Еловое получили статус памятников природы.

В настоящее время озёра края испытывают кризисную ситуацию. Озеро Чебаркуль является источником питьевой воды и поэтому, город постоянно выкачивая воду из озера, довёл его к середине 90-х годов прошлого века до кризисного состояния – превращения в болото. На это влияли достаточно засушливые времена, неорганизованный приток отдыхающих, строительство магистралей железных дорог и автодорог привели к нарушению водосборного бассейна озёр. В настоящее время озеро прибывает.

С другой стороны, территория города примыкает к границе Ильменского Государственного заповедника им. Ленина, включающего территории Ильменского хребта. Из 2000 га леса, находящегося в черте города, – 1400 га леса Чебаркульского бора – являющегося памятником природы Челябинской области.

2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2.1. Характеристика физико-географических и климатических условий

Климатическая характеристика района г. Чебаркуль составлена по многолетним данным метеостанции Медведевская. Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым сухим летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается над снегом, морозы достигают -43˚С, но возможны и оттепели. Средняя температура января -14,6˚С. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость 30-35 дней с метелью в среднем за сезон. Мощность снежного покрова достигает в среднем 41 см. Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18,2˚С. Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле (+31˚С).

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Безморозный период 3,5 месяца с конца мая до середины сентября. Летняя погода характерна солнечной тёплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождевыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечается суховей. Относительная влажность воздуха в этот период минимальна (ниже 60%), а в дневные часы – менее 30%.

Засушливые явления чаще бывают весной и в начале лета. За год выпадает до 480 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают ввиде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами, повторяемость которых 25-30 дней с грозой за сезон. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/кв. см в год.

В течение всего года особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры.  Среднегодовая скорость 3-3,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищённости места в пределах 15-20 дней в среднем за год.

Таблица 2. 1.

Климатические показатели

| Показатели |  | Медведевская метеостанция |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха (˚С) средние абсолютные | год январь июль минимум максимум | 1,6 -14,6 18,2 - 48 39 |
| Число дней с температурой | выше 10˚ выше 15˚ от -5˚ до -15˚ | 125 72 87 |
| Продолжительность периодов (дни) | безморозного устойчивых морозов отопления | 104 - 222 |
| Суммы температур выше 10˚С |  | 1898 |
| Расчётные температуры ˚С | отопление вентиляция | -33 -21,4 |
| Годовая относительная влажность (%) |  | 72 |
| Годовое количество осадков (мм) |  | 480 |
| Высота снежного покрова (см) |  | 41 |
| Годовая скорость ветра (м/с) |  | 3,3 |
| Число дней с сильным ветром |  | - |
| Число дней с туманом |  | 19 |
| Число дней с туманом |  | 33 |
| Число дней с грозой |  | 26 |

Выводы:

- Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.

- В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-западных ветров. При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро- и снегозащиту планировочными методами.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны -33˚ и -21,4˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 180-200см.

- Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, летний комфортный период 70-75 дней, со среднесуточной температурой выше 15%. зимний комфортный период (с температурами от -5 до -15˚С) составляет около 100 дней.

2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна

2.2.1. Характеристика метеорологических условий, влияющих на рассеивание вредных выбросов в атмосфере

Загрязнение атмосферы определяется не только характеристиками источников выбросов, но также и особенностями метеорологических условий, влияющих на распространение загрязняющих веществ.

Характеристики метеорологических условий, влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере (по средне многолетним данным) представлены в таблице:

Таблица 2.1

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы | 160,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года | 18,2 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца | -14,6 |
| Среднегодовая роза ветров |  |
| С | 15,0 |
| СВ | 5,0 |
| В | 3,0 |
| ЮВ | 4,0 |
| Ю | 15,0 |
| ЮЗ | 25,0 |
| З | 17,0 |
| СЗ | 16,0 |

2.2.2. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха

В городе 44 предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества в атмосферу. По форме 2-ТП (воздух) отчитались 11 предприятий. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу от этих предприятий,составил 0,943 тыс. т., из них: твердых – 0,198 тыс. т., газообразных и жидких – 0,745 тыс. т.

Основным загрязнителем атмосферного воздуха является металлургический завод ОАО «Уральская кузница» (2003 г. - 530,092 т., 2002 г. - 486,465 т), на долю которого приходится 50,5%, от общих выбросов города.

На 01.01.2004 г. эксплуатировалось 13910 (2002 г. - 13664 единицы) автотранспорта. Суммарный выброс вредных веществ от автотранспорта по приближённым расчётам составил 11,013 тыс. т, в том числе окиси углерода – 8,745 тыс. т, окислов азота – 1,021 тыс. т, углеводородов – 1,119 тыс. т, сернистого ангидрида – 0,097тыс.т, сажи - 0,022 тыс. т.

Выбросы вредных веществ от 4 тепловозов составили 26,339 т, из них окиси углерода – 6,557 т, окислов азота – 19,336 т, сажи – 0,446 т.

В настоящее время в г. Чебаркуле 44 организации и предприятия имеют проекты нормативов предельно-допустимых выбросов и разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, на которых находится 597 стационарных источников выбросов вредных веществ. Основную долю выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников дают ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица», ДПС «Каменный цветок». Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются выбросы оксиды азота, углерода, сернистого ангидрида взвешенных веществ (золы, пыли). (Таблица 2.4)

Вместе с тем, на территории города находится 5 угольных котельных, 2 из них в курортной зоне города (санаторий «Каменный цветок», санаторий «Еловое» - очистные сооружения). Перевод этих котельных на природный газ затянулся и требует своего решения.

Таблица 2.2.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

| Наименование загрязняющего вещества | Выбросы по годам |
| --- | --- |
|  | 1988г. | 1992г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. |
| Всего | 2,239 | 1,508 | 1,401 | 1,273 | 0,943 |
| в том числе твердые | 0,758 | 0,444 | 0,292 | 0,268 | 0,198 |
| из них: марганец и его соединения | - | 0,000131 | 0,000068 | 0,000087 | 0,000074 |
| ванадия пятиокись | - | 0,00000 | 0,000019 | 0,000018 | 0,000018 |
| хром 6-вал.(в пересчете на трехокись хрома | - | 0,000019 | - | - | - |
| сажа | - | 0,000487 | 0,005196 | - | - |
| газообразные и жидкие | 1,481 | 1,064 | 1,109 | 1,006 | 0,745 |
| из них сернистый ангидрид | 0,169 | 0,026 | 0,121 | 0,068 | 0,054 |
| окись углерода | 0,351 | 0,524 | 0,678 | 0,635 | 0,432 |
| окислы азота | 0,781 | 0,341 | 0,249 | 0,241 | 0,187 |
| углеводороды (без ЛОС) | 0,146 | 0,053 | 0,005 | 0,002 | 0,003 |
| ЛОС | - | 0,114 | 0,004806 | 0,009578 | 0,014099 |
| прочие г/о и жидкие | 0,034 | 0,006 | 0,05 | 0,051 | 0,056 |

В связи с увеличением количества автотранспортных средств значительно вырос объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников.

Таблица 2.3

| Год | Наличие транспорта | Углерода оксид CO2 | Азота оксид NO | Серы диоксид SO2 | Сажа | Свинец | Углеводород |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 год | 9394 | 1593 | 243 | 12,4 | 23,5 | 4,7 | 395 |
| 2001 год | 9019 | 1530 | 233 | 11,9 | 22,5 | 4,51 | 379 |
| 2000 год | 7152 | 1213 | 185 | 9,44 | 17,9 | 3,58 | 300 |
| 1993 год | 4249 | 721 | 110 | 5,61 | 10,6 | 2,12 | 178 |

Таблица 2.4

| Предприятия | Выброс загрязняющих веществ в атмосферу г.Чебаркуля по годам (тонн/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 |
|  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |
|  |  | твердые | диоксид | оксид | оксиды |  | твердые | диоксид | оксид | оксиды |  | твердые | диоксид | оксид | оксиды |
|  |  |  | серы | углерода | азота |  |  | серы | углерода | азота |  |  | серы | углерода | азота |
| Всего по городу | 969,05 | 221,84 | 44,983 | 457,04 | 187,14 | 921,09 | 222,73 | 43,758 | 413,15 | 183,83 | 967,53 | 221,96 | 43,758 | 449,12 | 189,86 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО"Уральская кузница" | 534,936 | 6,362 | 11,999 | 359,03 | 154,11 | 486,465 | 6,64 | 10,774 | 315,007 | 150,615 | 530,092 | 6,474 | 10,774 | 352,138 | 157,282 |
| ЗАО"Чебаркульская птица" | 160,022 | 66,127 | 0,04 | 22,216 | 21,612 | 160,022 | 66,127 | 0,04 | 22,216 | 21,612 | 164,71 | 66,127 | 0,04 | 21,947 | 21,273 |
| ОАО"Чебаркульский молочный завод" | 10,99599 | 0,7195 | 0,001099 | 6,69519 | 2,918491 | 11,30716 | 1,238943 | 0,001001 | 6,97969 | 3,042506 | 9,546034 | 0,65975 | 0,00089 | 6,160319 | 2,685365 |
| ГУП Санаторий "Еловое" | 10,657 | 2,248 | 0 | 5,911 | 2,486 | 10,657 | 2,248 | 0 | 5,911 | 2,486 | 10,657 | 2,248 | 0 | 5,911 | 2,486 |
| Санаторий УрВО | 7,08 | 0,734 | 0 | 4,43 | 1,642 | 7,08 | 0,734 | 0 | 4,43 | 1,642 | 7,08 | 0,734 | 0 | 4,43 | 1,642 |
| ЗАО "Союзтеплострой" | 7,02 | 1,454 | 0,001 | 1,544 | 0,589 | 7,128 | 1,478 | 0,001 | 1,612 | 0,528 | 7,02 | 1,454 | 0,001 | 1,544 | 0,589 |
| ЗАО"Чебаркульская кондитерская фабрика" | 5,6594 | 0,0402 | 0,0011 | 4,1168 | 1,4915 | 5,6594 | 0,0402 | 0,0011 | 4,1168 | 1,4915 | 5,6594 | 0,0402 | 0,0011 | 4,1168 | 1,4915 |
| ЗАО "Пеплос" | 4,72 | 0,701 | - | 3,218 | 0,8 | 4,689 | 0,768 | - | 3 | 0,92 | 4,689 | 0,768 | - | 3 | 0,92 |
| ОК"Еловое" ОАО ФНЦП"Станкомаш" | 2,981 | 0,05 | 0,001 | 2,089 | 0,987 | 3,096 | 0,05 | 0,001 | 2,089 | 0,987 | 3,096 | 0,05 | 0,001 | 2,089 | 0,987 |
| Б/о "Рассвет" | 36,718 | 22,062 | 5,76 | 8,445 | 0,451 | 36,718 | 22,062 | 5,76 | 8,445 | 0,451 | 36,718 | 22,062 | 5,76 | 8,445 | 0,451 |
| ДОЛ"Искорка" | 0,739184 | 0,298603 | 0,18 | 0,25928 | 0,000181 | 0,739184 | 0,298603 | 0,18 | 0,25928 | 0,000181 | 0,739184 | 0,298603 | 0,18 | 0,259284 | 0,000181 |
| ЧП Тукасир В.М. | 0,8892 | 0,0079 | - | 0,545 | - | 0,8892 | 0,0079 | - | 0,545 | - | 0,8892 | 0,0079 | - | 0,545 | - |
| ДПС "Каменный цветок" | 186,64 | 121,04 | 27 | 38,536 | 0,0524 | 186,64 | 121,04 | 27 | 38,536 | 0,0524 | 186,64 | 121,04 | 27 | 38,536 | 0,0524 |

Ввиду того, что с 1997 года не проводился анализ проб Челябгидрометцентра на бенз(а)пирен, оценка уровня загрязнения атмосферы городов по комплексному показателю (ИЗА) не отражает реальную ситуацию.

Основными источниками загрязнения атмосферы Чебаркульского городского округа являются промышленные предприятия и котельные в санаториях и пансионатах курортной зоны. У всех предприятий имеются проекты ПДВ.

Таблица 2.5.

| № п/п | Наименование предприятия | Разрешённый выброс |
| --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовый, г/с | Валовый, т/г |
| 1 | ОАО «Уральская кузница» | 97,345 | 941,430 |
| 2 | ЗАО «Чебаркульская птица» | 32,6252 | 181,234 |
| 3 | ЗАО «Союзтеплострой» | 3,1328 | 7,127 |
| 4 | ЗАО «Чебаркульская фабрика кондитерских изделий» | 1,134 | 5,9714 |
| 5 | ОАО «Чебаркульский хлеб» | 1,48 | 7,842 |
| 6 | ОАО Чебаркульский молочный завод" | 4,582 | 12,290 |
| 7 | МУП ККП | 14,867 | 142,714 |
| 8 | ЗАО "Пеплос" | 4,484 | 9,337 |
| 9 | ООО «Уральская фанера» | 11,485 | 179,753 |
| 10 | ЗАО «Чебаркульский рыбозавод» | 7,146 | 2,363 |
| 11 | ГОУ СПО «Агро-лесохозяйственный колледж» | 1,702 | 15,043 |
| 12 | Чебаркульская КЭЧ | 7,689 | 242,486 |
| 13 | АП Санаторий «Кисегач» | 1,980 | 18,588 |
| 14 | ГУП Пансионат с лечением «Утёс» | 0,777 | 7,941 |
| 15 | ГУП Санаторий "Еловое" |  | 64,945 |
| 16 | ГУП "Сосновая горка" | 0,459 | 5,012 |
| 17 | ОАО «Уральские зори» | 0,109 | 1,929 |
| 18 | ЛОК «Лесная сказка» | 0,286 | 4,901 |
| 19 | ГУ «Чебаркульский военный санаторий» | 1,256 | 6,472 |
| 20 | ОК"Еловое" ОАО ФНЦП"Станкомаш" | 0,508 | 3,385 |
| 21 | ДПС "Каменный цветок" | 7,977 | 186,637 |
| 22 | Больница реабил. для туберкулёзн. больных | 0,136 | 2,279 |

В мае 2005 года специалистами отдела по охране окружающей среды администрации города в рамках проведения операции «Чистый воздух» с помощью программа «АВТОМАГИСТРАЛЬ – ГОРОД» (версия 1.00) произведен расчет величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными потоками на городских магистралях (Таблица 2.6).

Таблица 2.6

Расчеты величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта на основных наиболее загруженных участках улично-дорожной сети г.Чебаркуля.

Железно-дорожный переезд ст. Чебаркуль

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс, (т/год) | Максимально разовый выброс, (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) | 337 | 124.2201563 | 3.9389953 |
| Оксиды азота NOx, в т. ч.:азота диоксид азота оксид | 301 304 | 3.4045334 0.5532367 | 0.1079570 0.0175430 |
| Углеводороды, в т. ч.: бензин керосин метан | 2704 2732 410 | 16.0928560 1.3119144 0.0735090 | 0.5103011 0.0416005 0.0023310 |
| Сажа (C) | 328 | 0.1754324 | 0.0055629 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 330 | 0.6008544 | 0.0190530 |
| Формальдегид | 1325 | 0.0973256 | 0.0030862 |
| Бенза(а)пирен | 703 | 0.000058510 | 0.0000019 |

улица Ленина

| Вредное вещество | Код | Валовый выброс, (т/год) | Максимально разовый выброс, (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (CO) | 337 | 4.8382822 | 3.3244001 |
| Оксиды азота NOx, в т. ч.: Азота диоксид Азота оксид | 301 304 | 3.1281462 0.5083238 | 0.0991929 0.0161188 |
| Углеводороды, в т. ч.: Бензин Керосин Метан | 2704 2732 410 | 13.9172585 0.1004422 0.0210678 | 0.4413134 0.0031850 0.0006681 |
| Сажа (C) | 328 | 0.0133292 | 0.0004227 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 330 | 0.3247477 | 0.0102977 |
| Формальдегид | 1325 | 0.0389542 | 0.0012352 |
| Бенз(а)пирен | 703 | 0.0000373 | 0.0000012 |

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере г. Чебаркуля согласно данным ГУ Челябинский областной Центр по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

| Загрязняющие вещества, мг/м3 | Промышленная зона | Курортная зона |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,074 | 0,025 |
| Оксид углерода | 2,5 | 0,75 |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,0075 |
| Взвешенные вещества | 0,306 | 0,085 |
| Бензапирен | 2,6×10-3 |  |

Суммарный объём выбросов в атмосферу составляет около 4054 т/год, в том числе от стационарных 1783 т/год, от передвижных 2272 т/год. При обследовании качества атмосферного воздуха в некоторых городах Южного Урала, город Чебаркуль был взят как контрольный город.

2.3. Характеристика состояния водного бассейна

Гидрографическая сеть района г. Чебаркуля представлена р. Коелга, являющейся притоком р. Увелька, рядом ручьёв и многочисленными озёрами. Река Коелга вытекает из оз.  Чебаркуль, имеет заболоченную пойму 300-500 м шириной. В верховьях река представляет собой цепь озеровидных расширений, соединённых протоками, в низовьях ширина реки достигает 20-25 м, глубина 0,5-1,0 м на перекатах, до 3,0 м на плёсах. Длина реки 59 км, площадь водосбора – 1040 км.

Река Коелга по водному режиму принадлежит к типу рек с высоким весенним половодьем, проходившим иногда несколькими пиками. Высота весеннего подъёма составляет 2,5-3,0 м. Зимние уровни низкие и устойчивые.

Характер распределения стока в году река имеет сглаженный: весной 45-50%, в летне-осеннюю межень 30-35% и зимой 20-25% годового объёма. Максимальный расход весеннего половодья 430 м3/с.

Ледостав устанавливается к 10/XI и продолжается 155-160 дней; в особо суровые дни река промерзает до дна. Толщина льда 0,5-0,6 м. Вскрывается река в середине апреля, вода, как правило, идёт поверх льда.

По химическому составу воды гидрокарбонатные с преобладанием ионов HCO3- среди катионов доминирует Са. Минерализация меняется в течение года: минимальная во время весеннего половодья 150-200 мг/л и максимальная в зимнюю межень – 350-400 мг/л, летом минерализация 250-400 мг/л.

Вода обладает удовлетворительными питьевыми качествами. Жёсткость повышенная и составляет 1,5 мг-экв/л в период половодья и до 5-8 мг-экв/л – в меженный период.

Река Коелга зарегулирована рядом прудов, построенных для целей водообеспечения, орошения, рыборазведения.

В реку Коелга впадает ручей Головановский, длина его от места выпуска сточных вод до впадения в реку 7,5 км.

Озёра района относятся к горному типу и расположены в восточных предгорьях Ильменского хребта, по происхождению – это озёра тектонические. Большей частью они представляют собой глубоководные пресные водоёмы окаймлённые живописными, поросшими лесом берегами. К таким озёрам относятся Кисегач, Еловое, Теренкуль и др.

Озера Кисегач, Еловое, Мисяш расположены уже на выходе в долину и горные черты несколько сглажены.

Озеро Чебаркуль, являющееся самым большим озером из Ильменской группы, своим северным берегом ограничивает район куста Чебаркульских здравниц с юга. Затем идёт озеро Еловое, далее озёра Теренкуль, Кисегач. В стороне от этой основной линии, восточнее оз. Теренкуль, лежат небольшие озёра Табанкуль и оз. Б. Боляш.

Все эти озёра носят проточно-сточный характер и имеют водную связь. В районе здравниц водораздельным участком является перешеек между озёрами Еловое и Теренкуль. Южнее – оз. Еловое связано протоком с оз Чебаркуль. Севернее водораздела озёра связаны последовательно по движению воды целой цепочкой: оз. Б. Боляш, оз. Кисегач, оз. Табанкуль оз. Теренкуль, оз. Кисегач.

Таблица 2.8.

Гидрографические сведения по основным озёрам

| №№ п.п | Название озёр | Принадлежность к бассейну, местоположение | Отметка уровня, м | Площадь зеркала, км2 | Наибольшая длина, км | Наибольшая ширина, км | Глубина,средняя/наибольшая, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чебаркуль | р. Коелга у г. Чебаркуль | 320,49 | 20,6 | 6,0 | 4,0 | 5,4/14 | Вытекает р.Коелга, зарастает |
| 2 | Б. Кисегач | р. Караси в 0,5 км на СВ ст. г. Чебаркуля | 316,8 | 15 | 6,4 | 4,6 | 18/35,3 |  |
| 3 | Еловое | р. Коелга у г. Чебаркуль | 322,5 | 3,22 | 2,5 | 2,2 | 6,9/13,6 |  |
| 4 | Теренкуль | р. Караси СВ г. Чебаркуль | 318,2 | 0,92 | 1,03 | 1,48 | 7,0/19,0 |  |
| 5 | Табанкуль | р. Караси СВ г. Чебаркуль | 319,0 | 0,49 | 0,72 | 0,92 | 2,5/5,8 |  |
| 6 | Б. Боляш | р. Караси в 1 км Табанкуль | 325,1 | 1,36 | 1,8 | 1,5 | 3,0/3,5 |  |
| 7 | Мисяш | р. Бишкиль у с. Мисяш | 328,8 | 4,40 | 2,2 | 3,0 | 1,8/3,5 |  |

В летние месяцы года, когда интенсивное испарение компенсирует излишний приток, некоторые ручьи, соединяющие озёра, пересыхают и связь их прекращается; движение воды по протоку между оз. Табанкуль и оз.Теренкуль наблюдается, как правило круглый год.

Горизонты воды в озёрах колеблются, слабо заметное повышение их происходит в периоды весенних половодий и после больших летних дождевых паводков, когда они наступают. В установившемся равновесии водного баланса озёр описанные протоки играют роль переливных линий, работающих только при преобладании притока поверхностных и подземных вод над испарением с водного зеркала озера. Весенний подъём на озёрах происходит постепенно, составляя в среднем 8-10 см, при наибольших подъёмах 20-25 см. максимума уровень достигает к середине июля и затем до ноября продолжается спад.

Температура воды в озёрах начинает повышаться спустя 10-15 дней после перехода температуры через 0˚С (первая декада апреля). В первой половине мая температура воды переходит через 4˚С. Самая высокая температура наблюдается в июле – 18-19˚С, причём с увеличением глубины озера сроки наступления её запаздывают. Начиная с августа температура воды начинает понижаться и в конце октября – начале ноября переходит через 0,2˚С.

Льдообразование на озёрах начинается с появления заберегов сала и блинчатого льда. На больших озёра Кисегач, Чебаркуль процесс установления ледостава носит затяжной характер. При ветре забереги взламываются, нагромождаются на берега, образуя береговые валы и торосы. Ледостав устанавливается, в среднем, в период с конца октября до конца ноября. Толщина льда в зависимости от температуры зимы составляет 75-90 см до 1,0-1,2 м в особо суровые зимы.

Вскрытие водоёмов, начинающееся через 15-20 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС, в конце апреля – начале мая. Очищаются озёра ото льда через 10-15 дней после появления закраин.

По химическому составу вода озёр гидрокарбонатно-хлоридная с преобладанием ионов НСО3 и катионов Са, минерализация вод 500 мг/л – до 1 г/л. Жёсткость 1-3 мг-экв/л.

Характеристика озера Большой Кисегач

общая протяжённость берега – 25,5км,

в том числе: по территории городского городского округа - 2,37км.

площадь водосбора – 114км2;

среднемноголетний урез воды – 316,8 м БС;

минерализация воды – 121 мг/л.

Водопротребление курортными учреждениями в 2006 г составило – 2247 тыс. м3.

Озеро Еловое расположено в 4 км к западу от г. Чебаркуль. Озеро Еловое расположено в непосредственной близости к озеру Чебаркуль. Расстояние между южным берегом озера Елового и северным берегом озера Чебаркуль – 0,2 км. Длина озера – 2700 м, ширина – 2100 м. Питается озеро грунтовыми водами и атмосферными осадками.

Еловое и Чебаркуль соединены ручьём Еловкой. Озеро имеет в плане округлую форму, берега озера относительно пологие, заросшие в основном сосновыми лесами, дно озера песчано-каменистое.

Характеристика озера Еловое

объём воды – 22,2 млн.м3;

среднемноголетний урез воды – 321,5 м БС;

минерализация воды – 171,6 мг/л.

Озеро Б. Еланчик расположено на юго-западе от озера Чебаркуль в 14 км от водозабора и соединяется с озером Чебаркуль ручьём Кундурушка. Озеро Б. Еланчик в плане имеет подковообразную форму. По своему происхождению это озеро тектоническое. Берега в основном крутые, покрыты смешанным лесом с преобладанием сосны, лишь южный берег озера низменный, лишенный растительности, дно озера песчаное.

Характеристика озера Б. Еланчик

объём воды – 25,2 млн.м3;

среднемноголетний урез воды – 363,2 м БС;

Озеро Б. Боляш расположено в 3-х км севернее озера Чебаркуль. Площадь водного зеркала озера составляет около 1,5км2. Отметка уреза воды над уровнем моря равна 324,3 м. Озеро имеет ширину 520 м, а с запада на восток 800 м. Наибольшая глубина 3,10 м. Донные отложения на озере илистые. Озеро Б. Боляш по своему происхождению относится к котлованному типу, имеет пологие берега, округленную форму. Вода из него поступает в озеро Табанкуль по небольшому ручью. Питается озеро атмосферными осадками и грунтовыми водами-родниками, которые имеются на северной и на западной береговой линии озера.

Озеро Табанкуль расположено восточнее озера Еловое. Длина 1,1 км, ширина – 3,8 км. Наибольшая глубина 5,8 м в центре озера. На северо-западном берегу озера находятся очистные сооружения, через которые происходит слив сточных вод с курортно-оздоровительной зоны. Озеро Табанкуль сточное и проточное. В него впадает в северо-восточной части береговой линии, среди низменной заболоченной части, ручей. А вытекает из озера Табанкуль ручей и впадает в озеро Теренкуль.

Озеро Табанкуль по происхождению относится к котлованному типу.

Характеристика озера Табанкуль

объём воды – 1,2 млн.м3;

среднемноголетний урез воды – 318,1 м БС;

минерализация воды – 348,3 мг/л;

Донные отложения ила до 4 м.

Озеро Чебаркуль тектонического происхождения, расположено в бассейне верхнего течения р. Миасс. Характерной особенностью является наличие резко выраженной котловины, которая имеет вытянутую форму с севера на юг. Склоны котловины преимущественно пологие и невысокие, заканчиваются на западе высокими обрывистыми берегами, имеющими выходы скальных пород. Восточный берег пологий низкий, сложен галькой и песком. Северный и западный берега залесенные, южный и восточный – луговые. На восточном берегу озера Чебаркуль расположен районный центр г. Чебаркуль. На юго-восточной береговой линии находится деревня Малково. На южной береговой линии раскинулось село Боровое. Севернее озера проходит железная дорога. На западном берегу озера имеются базы отдыха, детские спортивные лагеря и два кордона (Контрольный, Чебаркульский).

Озеро вытянулось с севера от ст. Кисегач на юг до с. Борового на 6,1 км, а с запада на восток 3-5 км. Береговая линия озера сильно изрезанная, с востока имеются четыре мыса, которые образуют глубоко впадающую в сушу заливы курьи: Поганая, Крым-пески, Марьина, Печищи. На севере расположены два полуострова, а на восточной стороне озера раскинулся большой полуостров – 2100 м в длину и 2400 м в ширину, называется он Крутик. Он образует на севере Степановскую Курью, на востоке Узкую и Широкую курьи и на юго-западе Урозаеву курью. В северной части озера имеются острова: Кораблик, Копейка, Два брата и Липовый. У восточной береговой линии озера расположились два небольших скальных острова: Голец и Марьин. На юге озера – остров Грачев. Острова поросли берёзово-сосновым лесом. Северо-западная и южная береговая линии заболочены. Гидрологический характер озера – проточное и сточное, т. е. С юго-запада в озеро впадает несколько ручьёв, а на юго востоке из него вытекает речка Коелга, приток реки Увельки. Озеро Чебаркуль соединяется протокой с озёром Еловое и р. Кундурушкой с оз. Б. Еланчик.

Характеристика озера Чебаркуль:

площадь водосбора – 169км2;

среднемноголетний урез воды – 320,49м БС;

среднемноголетний объём – 109,8 млн. м3;

максимальный уровень – 321,37 Б.С. (1972 г.);

минимальный уровень – 317,72 Б.С. (1997 г.);

объём воды на 01.08.2002г. - 91,175 млн.м3;

приток к озеру: среднемноголетний

в год 50% обеспеченности	0,33 м3/сек;

10,4 млн. м3;

в год 95% обеспеченности	0,10 м3/сек;

3,177 млн. м3;

минерализация воды – 429-510мг/л.

Организованных сбросов сточных вод в водоём нет. Содержание растворенного кислорода составило 11,6 мг/л. Содержание в воде меди - 2,5 ПДК, цинка – 2,9 ПДК, марганца – 6,4 ПДК. По ИЗВ качество воды озера соответствует 2 классу, вода «чистая». В период весеннего половодья наблюдались максимальные концентрации биогенных и органических соединений в пределах 1,4-5 ПДК.(Доклад 2005)

По замерам, проводимым ООО «Геотоп» в 2006 г., объём озера Чебаркуль на 01.11.2006г. составлял 101,388 млн. м3. Объём озера Еловое по данным ФГУ «ТФИ по Челябинской области» составляет 22,1 млн. м3.

Озера Еловое и Б. Кисегач являются памятниками природы Челябинской области.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006г.№ 74-ФЗ, ширина водоохранных зон озёр составляет 50 м.

2.3.1. Загрязнение водных объектов, истощение водных ресурсов и загрязнение водных экосистем

Озёра Мисяш, и М. Теренкуль служат для целей рекреации. Оз. Табанкуль является приёмником сточных вод очистных сооружений санаторно-курортной зоны. Озёра Б. Кисегач, Еловое и Чебаркуль являются источниками хозяйственного-питьевого назначения: оз. Чебаркуль для города Чебаркуля, оз. Б. Кисегач для всех здравниц ГУП «Челябинсккурорт», Чебаркульского гарнизона и п. Каширина, оз. Еловое – для Чебаркульского военного санатория, ДОЛ «Искорка» ЧМК стальной группы «Мечел», для ДОЛ «Дзержинец» ГУИН и для ряда других оздоровительных учреждений.

Таблица 2.9.

Концентрация химических веществ в воде озера Чебаркуль

| Показатели | Ед. измер. | Гигиенические требования, предъявляемые к поверх-ностным источникам по ГН 2.1.5.1315-03 | Средние результаты исследования качества воды озера Чебаркуль |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. |
| 1. Запах при 20˚ и 60˚ | балл | ≤ 2 | соответствует |
| 2, Температура | ˚С |  | 8,65 | 8,5 | 8,0 | 8,1 |
| 3. Цветность | градус | 35 (озеро I кл.) | 26,9 | 30,6 | 27,0 | 27,5 |
| 4. Мутность | ед.мутн | 2,6 (3,5) – по формазину | 0,9 | 0,82 | 0,79 | 0,98 |
|  | мг/л | 1,5(2) – по каолину |  |  |  |  |
| 5. рН | - | 6,5 – 8,5 | 8,32 | 8,26 | 8,2 | 8,19 |
| 6. Аммиак | мг/дм3 | 1,5 | 0,2 | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 7. Нитраты | « | 3,3 | 0,013 | 0,013 | 0,01 | 0,0125 |
| 8. Нитриты | « | 45,0 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,66 |
| 9. Щелочность | мг-экв /дм3 | - | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,99 |
| 10. Жесткость | моль/м3 | 7,0 | 4,1 | 4,26 | 4,3 | 4,45 |
| 11. Хлориды | « | 350,0 | 60,9 | 55,2 | 50,3 | 50,0 |
| 12. Сульфаты | « | 500,0 | 38,3 | 33,1 | 28,7 | 35,2 |
| 13. Сухой остаток | « | 1000 | 396,7 | 368 | 365,4 | 361,2 |
| 14. Железо (общее) | « | 0,3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| 15. Марганец | « | 0,1 | 0,032 | 0,025 | 0,015 | 0,021 |
| 16. Фтор | « | 0,7 – 1,5 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | 0,43 |
| 17. Фосфаты | « | 3,5 | 0,044 | 0,048 | 0,048 | 0,043 |
| 18. Мышьяк | « | 0,01 | ниже предела обнаружения |
| 19. СПАВ | « | 0,5 | ниже предела обнаружения |
| 20. Нефтепродукты | « | 0,1 | ниже предела обнаружения |
| 21. Окисляемость | « | 5,0 | 9,37 | 9,5 | 9,36 | 10,1 |
| 22. БПК20 БПК5 | « | ≤ 5мг/дм3 при t=200 ≤ 2мг/дм3 при t=200 | 2,59 - | 3,45 - | 3,44 - | 1,55 |
| 23. Растворенный кислород | « | ≥ 4мг/дм3 в любой период года в пробе, отобранной до 12 часов дня | 9,3 | 9,4 | 9,38 | 9,0 |
| 24. Кадмий | « | 0,001 | ниже предела обнаружения |
| 25. Медь | « | 1,0 | ниже предела обнаружения |
| 26. Цинк | « | 1,0 | ниже предела обнаружения |
| 27. Свинец | « | 0,01 | ниже предела обнаружения |
| 28. Коли-индекс |  | ≤ 10000 в 1000 мл | 4342 | 2690 | - | - |
| 29. Общие коли- формные бактерии | КОЕ | ≤ 1000 КОЕ в 100 мл |  |  | 120 | ≤ 100 |
| 30.Термотолерантные колиформные бактер. | КОЕ | ≤ 100 КОЕ в 100 мл |  |  | ≤ 100 |
| 31. Общее микробное число | ед. | Не нормируется |  | ≤ 100 |
| 32. Колифаги |  | ≤ 10 БОЕ в 100мл |  | отсутствует |  |

В настоящее время протяженность закрытой дождевой канализации составляет 8,00 км, 240 ливнеприемных и смотровых колодцев. Водоотвод с территории города осуществляется по открытой системе через лотки проездов и тротуаров со сбросом или в оз.Чебаркуль или в Травяное болото.

2.3.2. Существующая система водоснабжения и водоотведения

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чебаркуля является озеро Чебаркуль, расположенного с западной стороны г. Чебаркуля. Площадь водного зеркала озера – 16 км², наибольшая глубина – 12 м, запас воды порядка 70 млн. м³.

Водоснабжение жилого поселка птицефабрики производится от скважины № 4820/4407 глубиной 100 м и производительностью 10 м³/сут. Скважина расположена на юго-восточной части поселка. Водопровод поселка закольцован с централизованным водоснабжением города по ул. Чапаева водоводом из Ø 110 мм из труб ПНД.

Ряд промышленных предприятий имеют собственные артезианские скважины.

Пос. Каширинский (пос. ДОС - городок военного лагеря УралВО) с населением 8,2 тыс. чел. снабжается водой из озера Кисегач. Водозабор расположен на юго-восточном берегу озера. Оздоровительные учреждения курорта «Кисегач» снабжаются водой из озера Кисегач – водозабор расположен на южном берегу озера. К водопроводным сетям здравниц присоединены часть баз отдыха и пионерских лагерей, расположенных на северо-западном и северо-восточном берегах озера Еловое. Санаторий УралВО имеет собственный водозабор на озере  Еловое. Санаторий «Чебаркуль» подключен к городским сетям водопровода. Пионерские лагеря, расположенные на озере Еловое, и базы отдыха на западном берегу озера Чебаркуль, снабжаются водой за счет подземных вод.

Водозаборные сооружения расположены на северо-восточном берегу озера Чебаркуль в 50 метрах от уреза воды. Насосно-фильтровальная станция имеет проектную производительность 15,5 тыс. м³/сут, фактическая производительность – 12,5 тыс. м³/сут.

В 2006 году подано питьевой воды в город 3,52 млн. м³, что составляет среднесуточный расход ~ 9,65 м³/сут. 70% воды идет на водоснабжение населения, 30% - на предприятия и организации.

Усадебная застройка района Мисяш (Восточный планировочный район) питается водой из скважины, принадлежащей железной дороге.

Водозаборные сооружения КЭЧ Чебаркульского гарнизона по прежнему не имеют водоочистки (фильтров) и технически нуждаются в срочной реконструкции. Необходимо отметить, что из озера Б. Кисегач безвозвратно забирается через водозабор КЭЧ Чебаркульского гарнизона более 2 млн. куб. м/год и сбрасывается на городские очистные сооружения.

Таблица 2.10.

Водопользование на территории г. Чебаркуля

| Год | Водопотребление, тыс.куб.м |  |  | Водоотведение, тыс. куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. | Всего | в т.ч. |  |
|  |  | оз.Чебаркуль | оз.Б.Кисегач | оз.Еловое | Скважины |  | р.Коелга | оз.Табанкуль |
| 1990 | 8955,755 | 6760 | 2074,9 | 120,855 | 402,261 | 10198,5 | 8650 | 1423,5 |
| 1991 | 8499,1 | 6608,5 | 1769,8 | 120,8 | 835 | 10308,32 | 8823,7 | 1277,5 |
| 1992 | 8829,2 | 6417 | 2294,5 | 117,7 | 656,5 | 8919,5 | 7435 | 1277,5 |
| 1993 | 8543,2 | 6129 | 2295,2 | 119 | 671,3 | 8547,4 | 7545 | 795,4 |
| 1994 | 7889,5 | 5515 | 2254,5 | 120 | 828,26 | 8053 | 7033 | 813 |
| 1995 | 7553 | 5380 | 2053 | 120 | 1012,2 | 7503,07 | 6625 | 671,7 |
| 1996 | 7034,6 | 4841 | 2066,6 | 127 | 1005,3 | 6935,64 | 6345 | 508 |
| 1997 | 6971,6 | 4811 | 2051,6 | 109 | 1065,6 | 6812,89 | 6204,8 | 526 |
| 1998 | 6645,45 | 4470,55 | 2064,5 | 110,4 | 1094,4 | 6741,88 | 6119,68 | 526 |
| 2001 | 6639,5 | 4156 | 2414 | 69,5 | 749,1 | 6462,8 | 5612,8 | 850 |
| 2002 | 7655,08 | 4200 | 2536 | 64,11 | 854,97 | 6807,8 | 5659,8 | 1148 |
| 2003 | 6809,33 | 4301,1 | 2399,7 | 108,53 | 564,99 | 6245,8 | 5409,8 | 836 |

В настоящее время основная часть капитальной застройки города оборудована централизованной канализацией.

Сточные воды от жилой застройки и ряда промышленных и коммунальных предприятий города системой самотечно-напорных коллекторов собираются в главную КНС №1 и по напорному коллектору 2Ø 600 мм поступают в приемную камеру очистных сооружений канализации. Кроме того, хоз-бытовые стоки поступают от ОАО «Уральская кузница» - 2 Ø 250 мм, от КНС ЗАО «Чебаркульская птица» - 2 Ø 200 мм, от КЭЧ воинской части - Ø 150 мм и Ø 200мм.

Площадка ГОСК расположена северо-восточнее пос. им. Куйбышева.

Очистные сооружения канализации были построены в 1963 г. по проекту института «Челябгипромез» производительностью 4,1 тыс. м³/сут. В 1979 году очистные сооружения были расширены до производительности 18 тыс. м³/сут (III очередь) по проекту института «Челябинскгражданпроект». Фактическая производительность 13,9 тыс. м³/сут, так как построенные ранее сооружения очистки на 4,1 тыс. м³/сут не эксплуатируются и реконструкции не подлежат. Объем сточных вод, поступающих на ОСК, ~ 18 тыс. м³/сут (в паводковое и дождливое время – до 22 тыс. м³/сут).

Существующие очистные сооружения города не обеспечивают нормативной очистки стоков по ряду ингредиентов и нуждаются в срочной реконструкции; строительстве 4-ой очереди с полной биологической очисткой. Действующие очистные сооружения мощностью 13,9тыс.м3 в сутки перегружены. В настоящее время на очистные сооружения поступает около 20 тыс.м3 в сутки, а в летний период и более. Недостаточная мощность очистных сооружений сдерживает строительство.

В настоящее время из-за некачественной очистки хозяйственно-бытовых и фекальных стоков происходит загрязнение водоемов: речки Коелга и озера Табанкуль. Так в реку Коелга ежегодно поступает в среднем около 4659,98 т/год загрязнителей через очистные сооружения и от неочищенных промливневых стоков ОАО «Уральская кузница»; в озеро Табанкуль около – 836 т/год из очистных сооружений куста здравниц (отв. санаторий «Еловое»).

От жилых домов индивидуальной застройки, канализованных в выгребы, бытовые стоки вывозятся специализированным автотранспортом на сливную станцию и, далее, на сооружения ОСК.

До 50% ливневых и паводковых вод проходит через систему канализации города.

Таблица 2.11.

Содержание загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в р. Коелга

| Год | Содержание загрязняющих веществ, тонн |
| --- | --- |
|  | БПК полн | Нефтепродукты | Взвешенные вещества | Сухой остаток | Азот аммония | Азот нитрат | Азот нитрит | Железо | СПАВ | Фосфаты | Сульфаты | Хлориды | Всего |
| 2001 | 241 | 1,192 | 112,067 | 3646,976 | 49,231 | 25,68 | 3,638 | 5,062 | 0,749 | 11,77 | 329,269 | 662,21 | 5088,844 |
| 2002 | 177,9 | 1,174 | 99,449 | 3390,064 | 28,797 | 33,4614 | 3,616 | 9,5771 | 0,8635 | 6,8 | 340,123 | 646,177 | 4738,002 |
| 2003 | 160 | 1,412 | 97,394 | 3329,897 | 25,5115 | 126,822 | 11,0403 | 4,2038 | 0,4632 | 4,1176 | 284,662 | 614,456 | 4659,9795 |

2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды

2.4.1. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Орография и геоморфология. Территория района расположена на восточном склоне Южного Урала в предгорьях Ильменского хребта. Здесь чётко выделяются две орографические единицы: западная – гористая, частично эрозированная поверхность с абсолютными отметками 410-686,6 м и относительными превышениями 100-150 м; и восточная (от г. Чебаркуля) – пологая пенеплезированная холмисто-увалистая равнина с абсолютными отметками 400-430 м на западе. Относительные превышения в пределах этой равнины не более 30-50 м.

На границе двух морфологически различных районов располагаются многочисленные озёра, связанные впадинами тектонического происхождения. Самыми крупными из них являются оз. Чебаркуль, Б. Кисегач, Б. Еланчик, Еловое.

Расчленённость поверхности района реками небольшая. Наиболее значительные из них реки Увелька и Коелга. Долины этих рек широкие – до 1,0-1,5 км и представлены пойменной и одной двумя надпойменными террасами. Поймы рек ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Заболоченность района незначительная. Болота по размерам мелкие, приурочены к долинам рек, либо понижениям в рельефе в пределах холмисто-увалистой равнины.

Непосредственно территория города состоит из чередования возвышенностей и часто заболоченных понижений. Самые значительные по площади болота расположены в южной части города, образовавшиеся в результате постепенного зарастания озёр Гнилого и Травяного. Питание заболоченностей происходит за счёт атмосферных осадков, а отсутствие поверхностного стока из понижений и существующий сброс поверхностных вод ухудшают гидрогеологическую обстановку этой территории.

Таблица 2.11

Характеристика рассматриваемых болот:

| Тип болота | Морфологическая характеристика | Источник водного питания | Виды растительного покрова |
| --- | --- | --- | --- |
| Низинные | Пониженные участки склонов | Атмосферное питание, поверхностный сток склонов, выклинивание грунтовых вод | Низкотравный (осока), высокотравный (камыш, тростник) |

Естественный сток воды из болот в озеро Чебаркуль осуществляется через канаву в ручей, вытекающий из них. В летнее время ручей пересыхает.

По мощности торфяной залежи болота можно отнести к средним болотам с мощностью торфа 2,0 м. Прилегающие к болотам территории имеют высокий уровень грунтовых вод 0,3-0,5 м, выходящий на болотах на поверхность. Водоупорными слоями являются глины.

В геологическом строении района проектирования принимают участие коренные породы и четвертичные отложения. Коренные породы представлены интрузивными, метаморфическими и осадочными отложениями палеозойского возраста: известняки, порфириты, диабазы, граниты , диориты, песчаники, серпентиниты, сланцы.

Кровля коренных пород сильно выветренная и местами представляет глинисто-щебенистую массу. Глубина залегания коренных пород, в пределах города находится на 0,5-3,0 м. На отдельных повышенных участках рельефа, особенно на склонах и у оз. Чебаркуль, коренные породы выходят на дневную поверхность.

Четвертичные отложения почти повсеместно перекрывают коренные породы. Мощность их, как правило, не превышает 4-10 м. На водораздельных пространствах и в пределах предгорной части Урала это – элювиально-делювиальные отложения – пески, суглинки, лины, дресва, щебень, сапролит, в долинах рек – аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки.

Озёрно-болотные осадки отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях в рельефе, где они представлены илами, торфом, глинами, сапропелем.

Мощность болотно-озёрных отложений колеблется от долей метра до 5,6м. Почвенный слой обычно маломощен и содержит дресву, щебень и корни деревьев.

Гидрологические условия и ресурсы подземных вод. Подземные воды приурочены как к коренным,так и четвертичным отложениям.

В четвертичных отложениях заключены, в основном, поровые, безнапорные грунтовые воды с глубиной залегания от 0,0 до 3,5 м и мощность до 5м. В пониженных участках распространены воды аллювиальных, озёрных и в меньшей степени делювиальных отложений. Водосодержащими породами являются суглинки, содержащие большое количество щебня, дресва, сапролиты.

Близкое залегание подземных вод типа грунтовых отмечается в южной части города, западной – район ул. Труда, что связано с водами озёрных отложений. В районе Чебаркульского куста здравниц высокий уровень грунтовых вод отмечается в пониженных местах, около озёр.

Питание грунтовых вод по условиям залегания осуществляется за счёт атмосферных осадков, а также фильтрации вод из ближайших водоёмов и водотоков. Сезонные колебания грунтовых вод составляют 0,8-1,0 м.

На основании химических анализов вода обладает агрессивными свойствами в сильно и среднефильтрующих грунтах.

К коренным породам приурочены трещинные воды в пордах гранитного комплекса и в породах сланцевой толщи. Воды, в основном, безнапорные. Водообильность пород весьма разнообразная, о в целом по району невысокая. Дебиты скважин колеблются в пределах 0,1-3,6 л/с, реже до 12,5 л/с. Повышенная водообильность характерна для краевых частей интрузивных массивов. Кроме того, наиболее водообильными являются серпентинитовые массивы, характеризующиеся интенсивной трещиноватостью. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, кальциевые, либо натриевые. Минерализация 0,4-0,6 г/л.

В 1962 г. проводились изыскания источников водоснабжения для г. Чебаркуля. Результатам этих изысканий явилось заключение, свидетельствующее об отсутствии в районе города подземных вод в количествах, необходимых для организации централизованного водоснабжения.

Город Чебаркуль не обладает большими запасами подземных вод. При обследовании и оценке объёма и качества подземных вод, проведённых в восьмидесятые годы прошлого столетия институтом Южуралгипроводхоз разведанный суммарный запас подземных вод в районе г. Чебаркуля составляет 10 тыс. м3/сут (общий дебит).

На основании геологической и гидрогеологической характеристик района проектирования сделаны следующие выводы:

- основанием трубопроводов и сооружений будут служить скальные породы – граниты с нормативным давлением 6,0-8,0 кг/см2, дресва – 4,0-5,0 кг/см2 в обводнённых участках и 5,0-6,0 кг/см2 в безводных участках, сапролиты – пески мелкие, пылеватые, водонасыщенные – 1,5 кг/см2, сапролиты – пески крупнозернистые, среднезернистые и безводные – 2,5 кг/см2;

- встреченные торф и иловатые глины основанием сооружений и трубопроводов служить не могут вследствие низкой несущей способности:

- грунты основания – суглинки делювиальные и элювиальные образования – при отсутствии грунтовых вод относятся к слабопучинистым, но при замачивании и последующем промораживании указанные грунты могут перейти в сильнопучинистые, тем самым снизить свою несущую способность, в этом случае рекомендуется провести мероприятия по осушению либо замену пучинистых, пылеватых грунтов грунтами не влагоёмкими (дресва, щебень, гравийно-галечниковые грунты на глубину не менее 1,0 м);

- грунтовые воды обладают общекислотной и углекислой агрессивностью для сильнофильтрующих грунтов, при проектировании необходимо предусмотреть гидро-изоляцию фундаментов на участках, содержащих агрессивные воды или уплотнение грунтов вокруг фундаментов, чтобы создать условия слабофильтрующих грунтов;

- при проектировании трубопроводов и сооружений вблизи водотоков, озёр необходимо учесть появление грунтовых и трещинных вод на отметках соседних водоёмов и водотоков;

- район не располагает значительными ресурсами подземных вод, поэтому последние могут быть рекомендованы лишь для водоснабжения небольших населённых пунктов, объектов, частных усадеб;

- глубина промерзания грунтов для Челябинской области равна 1,9 м.

Лечебные минеральные воды и грязи. В пределах района развиты радоновые лечебные воды, связанные с нарушенными зонами гранитных массивов палеозоя. Это холодные (5-60С), пресные – до 0,56 г/л, сульфатно-гидрокарбонатные, либо хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным составом воды. Концентрация радона в воде изменяется в широких пределах – от 5-16 до 262-320 ед.

В 1971 г. в районе курорта Кисегач было выявлено и разведано месторождение радоновых вод – Кисегачское. Запасы по категориям А+С1 составили 717 м3/сут (ГКЗ от 22/XII-72 г.).

Грязевой базой курорта является озеро Боляш. Запасы лечебной грязи разведаны и подсчитаны Свердловским НИИ курортологии и физиотерапии в количестве 3,5 млн. м3.

Сапропель может применяться для самых разнообразных целей: минеральной подкормки в животноводстве, сырье для химической переработки, в качестве удобрения и в качестве лечебных грязей.

В пределах Чебаркульского городского округа отсутствуют данные о других утвержденных месторождениях полезных ископаемых.

Почв загрязнённых и эрозированных в черте г. Чебаркуля нет.

Сейсмика: по карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97) территория г. Чебаркуля попадает в зону 6-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

2.4.2. Радиационная обстановка

На территории Чебаркульского городского округа отсутствуют зоны техногенного радиоактивного загрязнения, техногенное облучение жителей города находится на уровне фоновых величин для населения Челябинской области и не превышает установленных регламентов.

Основное влияние на население города оказывают природные источники ионизированного излучения.

Согласно геологических исследований, территория Чебаркульского городского округа расположена на аномалиях высокой радиоактивной минерализации коренных пород.

В рамках работ по радиационной паспортизации  Чебаркульского муниципального района в 2005 г. были проведены измерения концентрации радона и мощности экспозицион-ной дозы гамма-излучения в 100 домах Чебаркуля. Превышение регламента по содержанию радона в воздухе жилых помещений (200 Беккерелей/м3, НРБ-99) зафиксировано только в одном доме по адресу: г. Чебаркуль, ул. Советская, 245.

По результатам инженерных радиационно-экологических изысканий, выполненных лабораторией радиационного контроля ООО «Радиологическая лаборатория МГРТ» в 2007г. на участках:

мкр-н Южный, пос. Куйбышевский (ул. Уральская, ул. Совхозная, ул. Кленовая, ул. Свободы, ул. Западная, ул. 2-я Северная, ул. Харламова), ул. Октябрьская - пер. Кривой, Лесной массив под парк, Конно-спортивный комплекс, ул. Крупской, санаторий Чебаркуль ул. Заря, ул. 1 Мая, ул. Энергетиков, ОАО «Чебаркульский молзавод», III микрорайон, ул. Суворова, ул. Дзержинского, «Птицефабрика», ЗАО «Чебаркульская птица», Санаторная зона: (оз. Еловое, «Санаторий Кисегач», пос. Кисегач ул. Еловая), установлено:

Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения варьирует от 0,075 до 0,24 мкЗв/ч (предельно допустимый уровень радиационно-опасного фактора — 0,3 мкЗв/ч). Радиационный фон в норме.

На большинстве участков максимальная эффективная удельная активность природных радионуклидов в грунтах на поверхности не превышает допустимые уровни (250 Бк/кг и Ra226 50 Бк/кг).

Допустимый уровень плотности потока радона (ППР) для зданий жилого и социально-бытового назначения — 80 мБк/ (м2с), превышен на участках: ул. Совхозная, ул. Кленовая, ул. Свободы, ул. Западная, ул. 2-я Северная, ул. Харламова, Лесной массив под парк, Конно-спортивный комплекс, ул. Энергетиков, санаторий Чебаркуль ул. Суворова, «Птицефабрика», ЗАО «Чебаркульская птица», Санаторная зона: (оз. Еловое, пос. Кисегач).

Обнаружены аномальные зоны, максимальное значение ППР в которых превышает допустимое. В соответствии с п. 6.21 СП 11-102-97 исследованная площадь требует противорадоновой защиты зданий. Должна быть предусмотрена система защиты от радона (монолитная бетонная подушка, улучшенная изоляция перекрытия подвального помещения, хорошая вентиляция подвальных помещений, тщательная герметизация вводов коммуникаций в здание и т. п.), обеспечивающая после окончания строительства средне-годовые значения ЭРОА изотопов радона не выше 100 Бк/м3.

Радиологические исследования воды из скважины, проведенные в 2005 г. показали её соответствие требования санитарных регламентов.

Значение дозы облучения населения от природных источников излучения на территории Чебаркульского городского округа составляет 3,0 милиЗивертов/год, что позволяет отнести территорию городского округа к территориям с допустимыми уровнем облучения населения от природных источников излучения (до 5 милиЗивертов/год).

На последующих стадиях проектирования необходимо проведение радиационно-гигиенического обследования на площадках зданий, расположенных в пределах аномальных зон, а также обследование эксплуатируемых жилых и общественных зданий по радиационному фактору.

#### 2.4.3. Инженерно-строительная оценка территории

Рассматриваемую территорию по инженерно-геологическим условиям можно подразделить на благоприятную, неблагоприятную, особо неблагоприятную и не подлежащую застройке.

Территории, благоприятные для строительства по инженерно-геологическим условиям, занимают центральную и юго-западную части города. Основанием фундаментов будут служить суглинки с допускаемым напряжением 2-2,5 кг/см2, и коренные (скальные) породы с допускаемыми нагрузками от 6 и более кг/см2. Грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м.

К территориям неблагоприятным для застройки относится западная часть города – район ул. Труда и Южная, где высокий уровень грунтовых вод связан с водами озёрных отложений. Освоению этих территорий должны предшествовать мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

К территориям особо неблагоприятным относятся болота, расположенные в южной части города. Мощность торфа в среднем 2 м. Освоение этих территорий влечёт за собой комплекс мероприятий по инженерной подготовке (осушение, выторфовывание, понижение уровня грунтовых вод).

2.4.3. Влияние отходов производства на состояние почв

Опасность здоровью населения несут отходы промышленных предприятий, загрязняющие почву на территории города.

Таблица 2.12.

| Образование отходов в 2003г. на территории г. Чебаркуля, т |
| --- |
| Всего отходов | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 579,003 | 0,012 | 13,002 | 254,148 | 280,087 | 31,754 |
| Наличие отходов на конец 2003 г. на территории г. Чебаркуля, т |
| 22,612 | 0,004 | 0,000 | 0,723 | 21,853 | 0,032 |

По данным форм государственной статистической отчетности 2-ТП токсичные отходы за 2003 г. образовалось 49650,16 т промышленных отходов всех классов опасности. В общей массе образовавшихся отходов основную долю составляют малоопасные отходы 4-го класса опасности – 46035,61 т (92,7%), и 21865,9 куб. м – хозбытовых отходов. Вклад умеренно опасных, высокоопасных и чрезвычайно опасных отходов составляет, соответственно: отходы 3-го класса опасности – 104,76625 т (0,2%); отходы 2-го класса опасности – 3508,914 т (7,07%); отходы 1-го класс опасности – 0,9774 т (0,002%).

Таблица 2.13.

Объемы образования отходов в 2003 году

| Источники | Объемы образования отходов по классам опасности |
| --- | --- |
| загрязнения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | т/г | т/г | т/г | т/г | куб.м. |
| ОАО"Уральская кузница" | 0,682 | 3500 | 87,861 | 3263,917 | 15777,96 |
| ЗАО"Чебаркульская птица" | 0,01 | 0,675 | 4,357 | 42223,492 | 566,943 |
| ОАО"Чебаркульский хлеб" | 0,0044 | 0 | 0,16075 | 17,0355 | 31,9 |
| Учреждения курортной зоны | 0,1867 | 1,971 | 4,1304 | 394,8039 | 3238,9757 |
| ДГУП №754 УТ УрВО | 0,037 | 0 | 0,5854 | 6,4984 | 322,128 |
| МЛПУ ЦРБ | 0,0197 | 0,263 | 0,5788 | 12,2204 | 190,5 |
| ОАО ЧФ"Уралсвязьинформ" | 0 | 0,453 | 0,099 | 1,001 | 60 |
| ОАО"Чебаркульмежрайгаз" | 0,0024 | 0,75 | 1,5874 | 26,8051 | 24 |
| МУП"Тепловые сети" | 0 | 0,49 | 0,6 | 25,9555 | 19,62 |
| ГПК | 0 | 2,999 | 1,8596 | 2,8115 | 66,228 |
| СНТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,3 |
| Предприятия обслуживания | 0,0182 | 0,484 | 2,2185 | 55,172 | 755,429 |
| Частные предприниматели | 0,0062 | 0 | 0 | 0 | 396,572 |
| Другие | 0,0108 | 0,829 | 0,7284 | 5,894 | 289,32 |
| Всего по городу | 0,9774 | 3508,914 | 104,76625 | 46035,6063 | 21865,8757 |

2.4.4. Характеристика мест хранения (накопления) отходов производства

На объекты размещения отходов, принадлежащие ОАО «Уральская кузница», в 2003 году поступило 1315,309 т отходов. Все они имеют 2-ой класс опасности.

Отходы потребления, образующиеся в г. Чебаркуле, размещаются на полигоне ТБО площадью 10 га. Отходы размещаются навалом. Полигон введен в эксплуатацию в 1980 г. Год окончания эксплуатации 2012 год. Вместимость – 498480 т, заполняемость – 397766,9т. На 01.01.04 г. оценка его заполнения составила 67,2%; накопленный объем отходов составляет 66713,55 куб. м. накопленная масса 16678,39 т. В настоящее время на территории городского округа планируется произвести проектирование и строительство мусоросортировочного завода и нового полигона ТБО.

Проблемой номер один являются несанкционированные свалки бытовых отходов. Ежегодно на территории города выявляются организованные жителями до 23-27 несанкционированных мест складирования бытовых отходов, на ликвидацию которых выделяются из средств за негативное воздействие на окружающую среду до 100,0 тыс. рублей.

Отсутствие полигонов обезвреживания и захоронения опасных промышленных отходов 2 класса опасности, в основном отработанные моторные масла и электролит аккумуляторных батарей, также является проблемным вопросом в области обращения с отходами.

В черте городского округа мест захоронения трупов животных нет. Снег вывозится на Травяное болото.

2.5. Характеристика растительности и животного мира

Г. Чебаркуль располагается в пределах Уральской горной физико-географической страны, в горно-лесной зоне, провинции восточных предгорий, озёрно-лесной подзоне сосново-лиственных пород.

Растительность представлена сосново-лиственными лесами, которые чередуются с лугово-степными пространствами. Озерность территории наибольшая по области и достигает 14 %. межозерные пространства заболочены. Леса сосновые с примесью берёзы, осины, ольхи, ивы. Залесенность северной провинции составляет 53%, южной – 37%.

В горно-лесной зоне в связи с большой расчлененностью рельефа и разнообразием климатических условий наблюдается довольно пестрый по составу почвенный покров. В зависимости от высокой облесенности территории, повышенного количества атмосферных осадков здесь преобладают типы почв, связанные с процессом оподзоливания.

На склонах хребтов и сопок распространены щебенчатые и дресвяные оподзоленные суглинистые и супесчаные почвы, составляющие основной почвенный слой зоны. Под хвойными лесами находятся типичные подзолистые почвы. Под лесами смешанными и лиственными распространены темно-серые лесные оподзоленные почвы, серые лесные оподзоленные почвы и светло-серые лесные оподзоленные почвы. На краях Уфимского плато, заходящих в пределы нашей области, и других выровненных водораздельных пространствах, сложенных известняками, сформировались оподзоленные и выщелоченные черноземы. На понижениях с близким залеганием грунтовых вод встречаются лугово-подзолистые и лугово-болотные и аллювиальные почвы.

Большую часть бореально-лесной зоны в Челябинской области занимает подзона предлесостепных сосновых и березовых лесов. В пределы подзоны входит преимущественно предгорная полоса восточного склона Южного Урала, включая его крайние  восточные хребты – Потанинвы и Вишневые горы, гору Сугомак, Ильменский хребет, по восточному подножью которых проходит ее граница. Эта граница в пределах Челябинской области является одновременно границей между бореально-лесной и лесо-степной зонами и расположена в меридианальном направлении.

Леса образованы двумя основными породами: сосной и березой бородавчатой, реже встречается береза пушистая, клен и ильм встречаются очень редко. Липа лишь местами растет под пологом сосновых и березовых лесов и на участках, защищенных от зимних ветров, редко образует липовые леса. Лиственница распространена крайне ограниченно.

Сосновые леса представлены главным образом разнотравными широкотравными типами леса. В этих лесах повсюду встречаются орляк обыкновенный, сныть обыкновенная, аконит высокий, костяники, наперстянка крупноцветковая, чина весенняя, первоцвет крупночашечный, медуница неясная. Встречаются и сосняки зеленомошно-брусничные и сосняки брусничники.

Большинство березняков являются производными, в основном разнотравно-злаковыми либо широкотравными. Под пологом этих лесов травяной покров включает такие виды, как ежа сборная, сныть обыкновенная, кровохлебка обыкновенная, борщевик сибирский, ветренница лесная, медуница неясная, буквица лекарственная, герань лесная. Коренные березняки (с березой пушистой) строго приурочены к сырым местообитаниям: долинам рек, берегам озер, окраинам осоковых и торфяных болот.

В пределах подзоны распространены и сосново-березовые леса. Их травяной покров достаточно богат. Здесь обильно встречаются душица обыкновенная, лабазник шестилепестной, буквица лекарственная, вероника колосистая, костяника обыкновенная.

Пограничное положение с лесостепью накладывает отпечаток на флору и растительный покров подзоны. В составе флоры присутствует значительное число степных видов, встречающихсяво всех основных группировках растительности, иногда формирующих остепненные и степные группировки.

На территории подзоны нередки болота, представляющие интрозональный тип растительности: по берегам рек и в заторфованных озерных котловинах. Среди них немало верховых болот, где на фоне сфанговых мхов можно встретить багульник болотный, клюкву четырехлепестную, черники, морошки, брусники, вереск обыкновенный. Из травяннистых растений широко распространены виды пушицы и осок.

Разнообразны и низинные болота, которые по видовому составу богаче верховых. Здесь обильны осоки. Из злаков чаще всего – тростник обыкновенный, манник водяной. Из разнотравья – рогоз широколистный и рогоз узколистный, виды ситника, сусак зонтичный, калужница болотная, дербенник иволистный, сабельник болотный.

Значительные площади в пределах подзоны заняты другим видом интрозональной  растительности – разнообразными лугами, в травостое которых немало луговостепных видов. Преобладают широкотравные луга с кровохлебкой лекарственной, дявисилом шершавым, злаково-высокотравные с овсянницей луговой, лосохвостом луговым, ежой сборной. Нередки остепненные разнотравно-злаковые луга с овсянницей овечьей, шалфеем степным, змееголовником тимьяноцветным.

Сегодня площадь зеленых насаждений общего пользования в г. Чебаркуле составляет 77 га, на каждого жителя приходится 20,9 м2.

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям.

Как показывает мировая практика, только полноценная государственная поддержка позволяет сохранять территории, подобные государственным природным заповедникам, национальным паркам и другим категориям особо охраняемых природных территорий, успешно решать стоящие перед ними задачи, что является основополагающим фактором для устойчивого, экологически безопасного развития региона.

Общая площадь городских земель составляет 7700,8 га, из них под лесом 1617 га. Территория города Чебаркуля расположена в пределах лечебно-оздоровительной местности «Курорта Кисегач», которая в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" относится к особо охраняемым природным территориям. Кроме того, в городской черте расположены памятники природы: озёра Б. Кисегач, Еловое, Чебаркульский сосновый бор, которые также требуют значительного внимания и охраны как особо охраняемые природные территории.

Проблемами соблюдения режима особо охраняемых природных территорий являются:

- наличие 2 угольных котельных (санаторий «Каменный цветок», санаторий «Еловое» - очистные сооружения);

- наличие нерекультивированных щебеночных карьеров, которые превращены местными жителями в свалки;

- возрастающее ежегодное посещение берегов неорганизованными группами туристов резко увеличивает антропогенную нагрузку на курортную местность города Чебаркуля, его леса и озера;

- значительно возросло количество выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта , проезжающего в санаторно-курортную зону, особенно в летний период. Грузопоток составляет в часы пик до 100 -120 автомобилей в час.

К памятникам природы Челябинской области относится Травниковский бор. Расположен в окрестностях села Травники, в предгорной лесостепи, в области гранитных интрузий. Бор находится на территории Травниковского лесничества. Протяженность бора с севера на юг около 4,5 км, с запада на восток около 5,5 км. Северо-восточная, восточная и юго-восточная границы подходят к д. Шанино. Южная и юго-западная границы проходят по р. Камбулат.

Древесные насаждения представлены сосной обыкновенной с примесью березы бородавчатой и осины. Богат подлесок: шиповник коричный, кизильник черноплодный , боярышник кроваво-красный, малина обыкновенная и др. В травяном покрове преобладают: земляника зеленая, горошек мышиный, горицвет весенний, клевер ползучий. Имеются случаи выпаса скота на территории бора. Высокую рекреационную нагрузку бор испытывает в летне-осенний сезон, в период массового сбора грибов и ягод. Лесхоз проводит охрану бора и тушение пожаров.

Варламовский бор. Протяженность бора с севера на юг около 15 км. С запада на восток - около 10 км. Западная граница бора подходит к селу Варламово, с севера д. Звягино, Мохиревка, с северо-восточной и восточной части р. Коелга.

Через Варламовский бор протекает р. Увелька. Древесные насаждения представлены сосной обыкновенной с примесью березы бородавчатой и осины. Богат подлесок: шиповник коричный, кизильник черноплодный , боярышник кроваво-красный, малина обыкновенная, смородина черная, вишня кустарниковая и др.

На территории бора Чебаркульский лесхоз проводит рубки ухода и санитарные рубки. Проводятся лесовосстановительные работы, охрана и защита леса.

В живом напочвенном покрове встречаются редкие и исчезающие виды: горицвет весенний, прострел раскрытый и др.

Чебаркульский бор - островной. Расположен в пригородной зоне в окрестностях г. Чебаркуля на выходах гранитов.

Уникальность бора в большом видовом разнообразии растительности. Здесь произрастают редкие и исчезающие виды: горицвет весенний, прострел раскрытый, башмачок пестрый и др. В книгу редких и исчезающих растений Урала и Приуралья в 1982 г. внесены: купальница европейская, купена аптечная, лекарственная, лилия кудреватая, саранка, шалфей и др. Решением Челябинского облисполкома в 1978 г. взяты под особый контроль: шиповник коричный, любка двулистная, валериана лекарственная, горец змеиный  и др. Площадь Чебаркульского бора – 1441 га

Бор находится на территории Чебаркульского лесничества Чебаркульского опытного лесхоза в кв. 42-50, 51-56. Протяженность бора с севера на юг 5 км, с запада на восток около 2,5 км. Бор расположен на западном берегу оз. Чебаркуль, юго-восточная граница бора находится на полуострове Крутик. Северная граница проходит по железнодорожной линии.

Древесные насаждения представлены сосной обыкновенной, березой бородавчатой, осиной, ольхой серой и ольхой черной.

На территории бора проводятся рубки ухода за лесом, лесовосстановительные работы. Лесхоз проводит охрану леса и тушение пожаров.

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для планировочной структуры города характерно:

- селитебные территории расположены, в основном, по берегам озер;

- размещение города между двумя магистралями федерального значения «Москва-Челябинск»: железнодорожной - к северу и автомобильной – к югу;

- концентрация большей части промышленных и коммунально-складских территорий к востоку от селитебной зоны;

- размещение части промышленных и коммунальных предприятий непосредственно среди жилой застройки;

- отсутствие организованных санитарно-защитных зон от предприятий;

- расположение основного селитебного образования города между металлургическим заводом и озером Чебаркуль;

- наличие обширной заболоченной территории к юго-востоку от сложившейся застройки, образовавшейся в результате постепенного зарастания озер Гнилого и Травяного;

- обширная территория городского кладбища, расширение которого исключило из освоения ценные городские территории, предназначенные под застройку Генпланом 1986 года;

- застройка центральной части (в пределах улиц Октябрьская, 1 Мая, Дзержинского, Крылова) - 2-10 этажными домами; значительные территории заняты усадебной застройкой;

- главной улицей является улица Ленина с уже сложившимися композиционными узлами: главной площадью со зданием администрации городского округа, предзаводской площадью «Уральской кузницы» с комплексом зданий: заводоуправления, заводского клуба и общегородским спортивным ядром, третий узел – здание кинотеатра с мемориальным сквером; завершением главной улицы города служит формирующийся комплекс православной церкви на берегу озера в окружении усадебной застройки;

- в городе имеются еще два важных композиционных узла: въездной комплекс с привокзальной площадью, железнодорожным и автодорожным вокзалами, рынком и комплекс районной больницы;

- планировочная отчужденность основного природного элемента города – оз. Чебаркуль, отсутствие организованных мест отдыха населения на берегу озера.

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде города и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

Этот показатель содержит комплексную оценку состояния окружающей среды. Экологические требования к градостроительному развитию территорий формируются на двух уровнях: на первом уровне – требования общегородского характера, на втором – локальные требования, которые обусловлены конкретной градостроительной ситуацией и особенностями комплексной оценки состояния окружающей среды.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП П-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории города:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарно-защитные полосы водоводов );

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.

Указанные ограничения приведены на чертеже «Комплексная оценка территории", М 1 : 10 000.

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение городской застройки:

- на территориях лесов зеленой зоны г Чебаркуль кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов;

- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов;

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах.

Отображение границ ориентировочного размера санитарно-защитных зон (по СП, СНиП, СанПиН) от объектов до жилой застройки:

- ширина санитарного разрыва  в/в ЛЭП-110 кВ по 20 м и ЛЭП-35 кВ по 15 м в обе стороны от крайних проводов;

- ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги 100 м;

- ширина придорожной полосы от полосы отвода а/дорог не менее: для а/дорог I и II категории – 75 м; III и IV категории – 50 м;V категории – 25 м;

- ширина санитарного разрыва магистральных газопроводов – 150 м; от ГРС-175 м; от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов;

- 1 и 2 пояса зоны санитарной охраны питьевых водоисточников;

- I, II и III пояса округа  санитарной охраны курорта «Кисегач»;

- ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озер - 50 м;

- ширина санитарно-защитной зоны от:

- объекта размещения ТКО – 1000 м;

- кладбища (в зависимости от размера) – 100 м (до 10га); 300 м (до 20га);500 м (до 40 га);

- от канализационных очистных сооружений - 300 м (ГОСК), 150 м (ОСК куста здравниц);

- от коммунальных и производственных предприятий – от 10 до 500 м в зависимости от характера производства.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на  атмосферный воздух и подтвержден резуль-тами натурных исследований и измерений.

По данным отдела по охране окружающей среды Чебаркульского городского округа предварительные  СЗЗ (по расчетам ЗАО ПНП «Проектпромвентиляция») от границы следующих предприятий составляют: от ОАО «Уральская кузница»- по 100м на юг и восток, 93 м на север, 55 м на запад; ЗАО «Чебаркуль-ская птица» - 275 м на север, 40-500 м на восток, 70-220 м на запад, 6-50 м на юг; ЗАО «Союз-теплострой»- по50 м на север,восток и юг, 5 м на запад; ЗАО «Чебаркульский молочный завод»-по10 м на север и восток, по 11м на запад и юг; ОАО «Чебаркульский хлеб»-по 10 м на север, восток и юг, 13 м на запад; ООО «Чебаркульский фанерно-плитный комбинат» - 34-91 м на север, 21 м на восток, 15 м на юг, 92 м на запад.

Исходя из условий безопасности прилегающей территории, в особенности жилой застройки, от опасных процессов производства, должна быть проведена переоценка размеров санитарных зон в сторону их сокращения на основании совершенствования технологии, а также систем газоочистки и водоочистки на действующих промышленных предприятиях и введения запрещений по монтажу установок без оснащения их современными системами очистки и практически СЗЗ должна ограничиваться территорией предприятия по вредным воздействиям и сохраняться в минимально возможном размере.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий, при застройке территории и ее эксплуатации, результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

Таким образом, при принятии градостроительных решений по застройке городских территорий следует руководствоваться картой – схемой ограничений.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории, выдвинутые в Генеральном плане г. Чебаркуль, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах городского округа. Выполнение требований эколого-градостроительного развития территорий обеспечивается проведением ряда функционально-организационных мероприятий и программ.

3.1. Проектные решения

Преобразование планировочной структуры города предполагает:

- развитие города и в дальнейшем как сложной пространственной структуры селитебных территорий, состоящей из основного планировочного ядра и сложившихся жилых образований: Мисяш, Кисегач, Строителей, Куйбышева, Северный, Южный, жилых территорий курорта;

- основное направление развития селитебных территорий города — юго-восточное, в соответствии с Генеральным планом 1986г. и Концепцией развития архитектурно-планировочной структуры города 2000г.;

- завершение формирования планировочного ядра города как компактной структуры, ограничив его трассировкой частично построенной магистрали, проходящей мимо Лесотехнического колледжа, городского парка с выходом на улицу Куйбышева;

- район нового строительства (в основном, блокированной и коттеджной жилой застройки) располагается восточнее сложившейся природной системы болот и, в совокупности с уже существующими жилыми образованиями Южный и Куйбышевский, представляет линейную структуру селитебных территорий вдоль новой общегородской магистрали;

- размещение нового многоэтажного строительства в центральном планировочном ядре города и на свободных участках и  на территориях реконструкции коллективных садов;

- сохранение усадебной застройки во всех поселках и размещение новой - за счет упорядочения размеров существующих кварталов и на свободных территориях;

- развитие поселка Мисяш, как самостоятельного жилого образования, подчиненного нуждам железнодорожной магистрали, путем упорядочения существующих кварталов усадебной застройки, формирования кварталов новой коттеджной застройки на свободных территориях и развития системы социальной инфраструктуры. Также Генеральным планом предложена площадка перспективного развития поселка за расчетный срок;

- развитие жилой и коммунальной зон курорта: проектом предусмотрено, в соответствии с решениями Генерального плана 1986 года, создание общекурортного центра с выходом к озеру Теренкуль. На свободных территориях вокруг оз. Теренкуль разбивается парк для отдыхающих и местных жителей;

- развитие поселка Каменный карьер: упорядочение существующего и строительство нового жилого фонда, восстановление и благоустройство отработанных территорий с последующей организацией зоны отдыха;

- создание в структуре города системы зеленых насаждений: развитие городского озеленения различного назначения: лесов, лесопарков, городского и спортивных парков, скверов, бульваров, зеленых насаждений магистральных улиц, включение в эту систему сложившейся территории водно-болотного комплекса и благоустроенных прибрежных территорий озер;

- проектная организация прибрежной территории озера Чебаркуль: создание набережных, парковых комплексов, спортивных площадок и сооружений, благоустроенных пляжей, планировочное выделение наиболее выразительных видовых точек, позволяющих любоваться прекрасной природой городских лесов,обрамляющих обширную, светлую гладь озера.

- создание санитарно-защитных зон для снижения отрицательного воздействия предприятий и повышения комфортности микроклимата города;

- сохранение и развитие сложившейся производственной зоны города;

- сохранение части селитебных территорий поселка Северный;

- улучшение условий передвижения населения и связи всех частей города путем создания системы магистральных улиц и дорог существующих и проектных, строительство новых мостов, путепроводов и транспортных развязок.

3.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух

Основными источником загрязнения атмосферы г. Чебаркуля является «Уральская кузница» с котельной, муниципальные котельные (в большей степени угольные), автотранспорт.

3.2.1 Теплоснабжение

Возрастание выбросов загрязняющих веществ происходит на предприятиях теплоэнергетики. Потребителями тепла в г. Чебаркуле являются жилые дома, учреждения  соцкультбыта и предприятия.

Основным источником теплоснабжения является котельная ОАО «Уральская кузница». Теплопроизводительность – 140 Гкал/ч и 70 т/ч (пар).

В муниципальной собственности находится три котельные: - пос. Мисяш (теплопроизводительность 2.11 Гкал/ч, твердое топливо); - ул. Колхозная, 75  (теплопроизводительностью 0.04 Гкал/ч, твердое топливо); - Медгородка (теплопроизводительностью 6.4 Гкал/ч, природный газ).

Теплоснабжение потребителей курортной зоны «Кисегач» предусматривается от собственных котельных.

Существующая схема теплоснабжения города Чебаркуль – закрытая, сохраняется.

I очередь строительства

Западный район.

Теплоснабжение многоэтажной застройки – 0.365 Гкал/ч, 2-3 этажные жилые дома – 2.423 Гкал/ч и здания соцкультбыта - 1.3 Гкал/ч предусматривается от существующих котельных курортной зоны «Кисегач».

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных.

Центральный район.

Для надежности теплоснабжения многоэтажной застройки предусматривается строительство новых котельных для микрорайона №3 – 35 МВт, для микрорайона №4 – 20 МВт. Вместо существующей котельной 0.04 Гкал/ч. на твердом топливе по ул. Колхозная, 75 предусматривается котельная на природном газе – 6 МВт.

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных.

Небольшие объекты соцкультбыта, расположенные в усадебной и блокированной застройки предусматривается от собственных котельных.

Расчетный срок

Центральный район.

Теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта предусматривается  от  предложенных источников в первой очереди строительства.

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных.

Небольшие объекты соцкультбыта, расположенные в усадебной и блокированной застройке предусматривается от собственных котельных.

Восточный район.

Существующая котельная пос. Мисяш теплопроизводительностью 2.11 Гкал/ч предусматривается перевести на природный газ.

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных. Небольшие объекты соцкультбыта, расположенные в усадебной и блокированной застройке предусматривается от собственных котельных.

Общее количество тепла, необходимое для теплоснабжения города приведено в таблице 3.1.

Общее количество тепла, необходимое для теплоснабжения города

Таблица 3.1

| № п\п | Наименование потребителей | Жилой фонд тыс. м2 | Численность населения тыс. чел. | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Итого |
| Исходный год |
| 1 | Западный район | 43,2 | 1,8 | 7,154 | 0,500 | 0,586 | 8,240 |
| 2 | Центральный район | 632,0 | 33,9 | 82,264 | 4,700 | 11,018 | 97,982 |
| 3 | Восточный район | 236,0 | 1,1 | 4,569 | 0,100 | 0,358 | 5,027 |
|  | ИТОГО | 698,8 | 36,8 | 93,987 | 5,300 | 11,962 | 111,249 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 122,37 |
| I очередь (новое строительство) |
| 1 | Западный район | 34,0 | 1,0 | 4,352 | 0,000 | 0,325 | 4,677 |
| 2 | Центральный район | 148,0 | 4,5 | 18,340 | 1,200 | 1,463 | 21,003 |
| 3 | Восточный район | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 182 | 5,5 | 23,592 | 1,6 | 1,788 | 26,980 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 29,68 |
| Расчетный срок (новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Центральный район | 332,0 | 8,80 | 49,98 | 2,800 | 2,860 | 54,640 |
| 3 | Восточный район | 8,0 | 0,2 | 1,240 | 0,000 | 0,065 | 1,305 |
|  | ИТОГО | 340 | 9,0 | 50,22 | 2,800 | 2,93 | 55,945 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 61,54 |

Ожидаемый рост валовых выбросов от проектируемых источников теплоснабжения города на расчетный срок в т/год принят на основании аналогов сопоставимой мощности котельных.

Таблица 3.2

| код | Наименование | Котельные по районам | Общий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральный | Восточный (Мисяш)* |  |
|  |  | 35 МВт | 20 МВт | 6 Мвт* | 2,11 МВт |  |
| 301 | Азот (IV) диоксид | 3,515 | 3,283 | 14,5 | 0,31 | 21,61 |
| 304 | Азот оксид | 0,57 | 0,533 | 2,35 | 0,05 | 3,5 |
| 337 | Углерода оксид | 29,155 | 30,59 | 65,14 | 3,49 | 128,38 |
|  | Всего |  |  |  |  | 153,49 |

* реконструкция котельных и перевод с твердого топлива на природный газ позволит снизить выбросы загрязняющих веществ, практически исключить выбросы золы и оксидов серы.

3.2.2. Транспорт

Загрязнение атмосферного воздуха в границах проектирования происходит при работе двигателей автомобилей, находящихся на территории города.

Проектом Генерального плана предусмотрено решение задачи упорядочения временного размещения легкового транспорта. В соответствии с п. п. 6.33 и 6.34 СНиП 2.07.01.89 и требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для временного хранения легковых автомобилей для жителей города предусмотрены многоэтажные гаражи и наземные места хранения (парковки). Размещение решено с соблюдением нормативных санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Проектом предусматривается организация и строительство: гостевых паркингов для временного пребывания автомобилей; многоэтажных гаражей. Парковки размещены с учетом радиуса обслуживания.

Наибольшее воздействие автотранспорта на атмосферный воздух связано с поступлением диоксида азота и оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, углеводородов (бензин) с выхлопными газами ДВС при въезде и выезде с мест временного и постоянного хранения.

Ожидаемый рост валовых выбросов от индивидуальных транспортных средств

на территории города в т/год

Таблица 3.4

| код | наименование | существующ. | I очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | Углерода оксид | 4508,15 | 6135,03 | 9221,67 |
| 2704 | Углеводороды (бензин) | 516,06 | 766,81 | 2231,85 |
| 301 | Азот (IV) диоксид | 8,81 | 11,90 | 17,85 |
| 304 | Азот оксид | 54,24 | 73,26 | 109,84 |
| 330 | Серы диоксид | 16,88 | 25,47 | 39,54 |
|  | Общие | 5108,89 | 7018,88 | 11630,35 |

Ориентировочный расчет выбросов приведен в табл. 2 - 4 Приложения 1.

Окончательная оценка влияния предприятий теплоэнергетики и транспортных средств на атмосферу города с расчетами рассеивания проводится на следующих стадиях проектирования.

Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территории города будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу города с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения:

Технические:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- организация многоуровневых гаражей-стоянок за пределами жилой зоны;

- централизованное отопление многоэтажного жилого фонда;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива.

Планировочные:

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- создание единой системы озелененных территорий города;

- максимальное сохранение зеленых насаждений.

Организационные:

- соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей

автомобилей;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

Воздействие проекта Генерального плана с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ выполняется на следующих стадиях проектирования.

3.3. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

### 3.3.1. Мероприятия по организации рельефа

Рассматриваемая территория по природным условиям имеет ряд факторов, осложняющих застройку и общее благоустройство города. Основными из них являются пониженные участки рельефа, высокий уровень грунтовых вод, наличие болот в южной части города, а также заболоченностей в районе чебаркульского куста здравниц.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- подсыпка нарушенных территорий, пониженных мест и заболоченностей;

- понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш;

- благоустройство Головановского ручья;

- противомалярийно-оздоровительные мероприятия.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на «Схеме инженерной подготовки территории» в масштабе 1:10 000.

Проектом учтены основные положения Генерального плана г. Чебаркуль 1986 г.

3.3.2. Организация стока поверхностных вод.

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  дождевой канализации как в центральной части города, так и в поселках.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов принимаются в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с городской территории осуществляется путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со сбросом в р.Коелгу через очистные сооружения дождевой канализации ОС-2, в оз.Чебаркуль через очистные сооружения дождевой канализации ОС-1, расположенные на северном берегу озера, в оз.Мисяш через очистные сооружения дождевой канализации ОС-3 на восточном берегу и в Головановский ручей через очистные сооружения дождевой канализации ОС-4.

В зависимости от рельефа местности, а также специфики развития города вся его территория разбита на 8 водосборных бассейнов, отведение вод с которых осуществляется магистральными ливнедренажными коллекторами, собирающими поверхностный сток как с одного бассейна (коллекторы №1, 4), так и с площади ряда бассейнов (коллектор №2, 3). Устраиваются 4 насосные станции. Насосная станция №1 предусматривается на коллекторе № 1, насосная станция №2 и №3 – на магистральном коллекторе 2, насосная станция №4 – на коллекторе 3'. Далее отвод ливневых стоков осуществляется напорным коллектором до очистных сооружений ОС-1, расположенных на западном берегу озера Чебаркуль и ОС-2, расположенных на р.Коелге.

Бассейн I – разъезд Кисегач – коллектор 1, проходящий вдоль берега оз.Чебаркуль к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-1

Бассейн II – западная часть Центрального жилого района – коллектор 2, проходящий вдоль набережной оз.Чебаркуль со сбросом в р.Коелгу через очистные сооружения дождевой канализации ОС-2.

Бассейн III – центральная часть Центрального жилого района – коллектор 3' по ул.Куйбышева, Дзержинского, Крылова с подключением коллектора 3''' по ул.Садовая, 9 Мая, Карпенко, Ленина и далее с подключением к коллектору 2 до очистных сооружений ОС-2.

Бассейн IV – юго-западная часть пос.Куйбышевский, восточная часть Центрального жилого района – коллектор 3, проходит вдоль  новой магистрали, соединяющей ул.Куйбышева и ул.Советская с подключением коллектора 3' по ул.Куйбышева, Дзержинского, Крылова и коллектора 3'' по ул.Коммунальная; подключается к коллектору 2 до очистных сооружений ОС-2.

Бассейн V – пос.Северный – коллектор 4 со сбросом в Головановский ручей через ОС-4.

Бассейн VI – северо-восточная часть пос.Куйбышевский – коллектор 4 со сбросом в Головановский ручей через ОС-4.

Бассейн VII – пос.Южный – коллектор 2 со сбросом в очистные сооружения дождевой канализации ОС-2.

Бассейн VIII – пос.Мисяш – коллектор 5, проходящий по берегу оз.Мисяш к очистным сооружениям ОС-3.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Площади водосборных бассейнов сведены в таблицу 3.5:

Таблица 3.5

| № бассейна | Наименование бассейна | Площадь водосбора, га |
| --- | --- | --- |
| Б - I | Разъезд Кисегач | 36,01 |
| Б - II | Западная часть Центрального жилого района | 307,60 |
| Б - III | Центральная часть Центрального жилого района | 257,44 |
| Б - IV | Восточная часть Центрального района, пос. Куйбышевский | 283,51 |
| Б - V | Пос. Северный | 99,32 |
| Б - VI | Пос. Куйбышевский | 64,02 |
| Б - VII | Пос. Южный | 235,82 |
| Б - VIII | Пос. Мисяш | 71,56 |

В проекте выполнено определение объемов очищаемых сточных вод и размеров очистных сооружений.

Результаты расчета дождевого стока, направляемого на очистные сооружения, приведены в таблице 3.6:

Таблица 3.6.

| № п/п | Наименование | Площадь, га | η | Q | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бассейн I | 36,01 | 1 | 162,05 | 0,16 | ОС-1 |
| 2 | Бассейн II, III, IV, VII | 1084,37 | 0,91 | 4440,50 | 4,44 | ОС-2 |
| 3 | Бассейн V, VI | 163,34 | 0,97 | 690,93 | 0,69 | ОС-4 |
| 4 | Бассейн VIII | 71,56 | 0,99 | 318,80 | 0,32 | ОС-3 |

Расчетные расходы поверхностного стока, направляемого на очистные сооружения, приведены в таблице 3.7:

Таблица 3.7

| № п/п | Наименование | ОС-1 | ОС-2 | ОС-3 | ОС-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дождевой сток, м3/с | 0,16 | 4,44 | 0,32 | 0,69 |
| 2 | Талые воды, м3/с | 0,007 | 0,135 | 0,009 | 0,020 |
| 3 | Моечные воды, м3/с | 0,006 | 0,117 | 0,008 | 0,017 |
| 4 | Подземные воды, м3/с | 0,005 | 0,108 | 0,007 | 0,016 |
|  | Итого расход, м3/с | 0,178 | 4,8 | 0,344 | 0,743 |

Для очистки сточных вод дождевой канализации предусматривается строительство очистных сооружений как открытого типа – прудов-отстойников (ОС-2, ОС-4), так и закрытого типа (ОС-1, ОС-3).

Результаты расчета размеров проточной части очистных сооружений приведены в таблице 3.8:

Таблица 3.8

| Номера очистных сооружений | Глубина проточной части, м | Ширина проточной части, м | Длина проточной и успокоительной части, м | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зеркала прудов | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОС - 1 | 2,23 | 4×2 | 52 | закрытые | 1,24 |
| ОС - 2 | 3,0 | 40×4 | 113 | 1,81 | 3,01 |
| ОС - 3 | 2,87 | 4×3 | 67 | закрытые | 1,28 |
| ОС - 4 | 2,14 | 35 | 81 | 0,28 | 1,48 |

Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение, подъездные дороги, должны быть озеленены и, в случае необходимости, иметь ограждения.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки (п. 1.5 СН).

Проектом предусматривается осушение заболоченностей подсыпкой грунта, а также ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- засыпка пониженных мест.

3.3.3. Понижение уровня грунтовых вод

В настоящее время на территории города имеются локальные участки с высоким уровнем грунтовых вод: в центральной части города, в пос. Строителей и пос. им. Куйбышева, требующие проведения мероприятий по понижению этого уровня.

Грунтовые воды зафиксированы на глубине 1,0 - 1,5 м от поверхности земли. Источниками питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, неудовлетворительное состояние улиц и дорог.

Общее благоустройство территории города, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания грунтовых вод.

Наряду с этим, на участках высокого стояния уровня грунтовых вод, в зоне капитального строительства намечается сеть локальных кольцевых дренажей, защищающих подвалы зданий от подтопления. Выпуск дренажных вод осуществляется в ливнедренажную сеть.

Проектом намечаются инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш, заключающиеся в подсыпке заболоченных и пониженных мест, посадке древесно-кустарной растительности, берегоукрепительных работах. Для предотвращения размыва береговых откосов поверхностными водами укрепление последних предусматривается посевом трав, вдоль восточного берега оз. Чебаркуль предусматривается строительство набережной.

Благоустройство береговых полос предусматривает также организацию пляжей.

Общая площадь пляжей на восточном берегу оз. Чебаркуль – 6,2 га.

На западном берегу озера Чебаркуль в зоне оздоровительных учреждений также предусматриваются инженерные мероприятия по благоустройству: подсыпка пониженных мест, посадка древесно-кустарниковой растительности.

Протяженность береговой полосы пляжа принимается 0,25 м на одного человека.

Пляжи общегородского значения включают комплексы водно-спортивных сооружений, спортивные зоны, участки отдыха, развитые блоки обслуживания.

В инженерную подготовку территории пляжа включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляже общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу предусматривается автопарковка из расчета 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей.

3.3.4. Благоустройство Головановского ручья.

Головановский ручей, протекающий в восточной части планируемой территории, является правым притоком р. Коелги. Длина ручья от места выпуска очищенных промышленных и бытовых стоков до впадения в реку – 7,5 км, русло извилистое, берега заболочены.

Намечаемое проектом благоустройство Головановского ручья в пределах 15-метровой водоохранной зоны требует проведения инженерных мероприятий, заключающихся в:

- расчистке русла с частичным спрямлением, что позволит усилить дренирующее  влияние ручья на прилегающие территории, протяженностью 5,2 км;

- подсыпке заболоченных участков с посадкой древесно-кустарниковой растительности;

- укреплении берегов посевом трав протяженностью 10,4 км.

В целях санитарного оздоровления территории и обеспечения противомалярийных условий проектом предусматриваются мероприятия, одновременно являющиеся и противомалярийными:

- вертикальная планировка с устройством водостоков, ликвидирующая бессточные участки;

- благоустройство озер, берегоукрепление;

- осушение заболоченностей и пониженных мест.

3.3.5. Водоснабжение и водоотведение

Общее водопотребление города складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальной службы; на пожаротушение; на полив территории.

Централизованная поливка из горводопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Забор воды на полив поливомоечными машинами предусмотрен непосредственно из озера. Полив территории и зеленых насаждений общего пользования предусматривается в часы минимального водопотребления.

Согласно исходным данным хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных предприятий на исходный год составляет 30% от общего водопотребления города Чебаркуля, что составляет  2 900 м³/сут.

Вода питьевого качества поступает на хозяйственно-питьевые и производственные нужды промышленных предприятий из горводопровода; часть предприятий снабжаются водой из собственных артезианских скважин.

В связи с тем, что большинство промышленных предприятий, такие как «Чебаркульская птицефабрика», Чебаркульский молокозавод, «Уральская кузница» (частично), переходят на собственные источники водоснабжения (артезианские скважины), расход воды из горводопровода на нужды промышленности на I очередь строительства и на расчетный срок не увеличатся.

Таблица 3.10.5.

Суммарное водопотребление.

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление промышленных предприятий, м³/сут | Хозяйствнно-питьевые нужды, м³/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из горводопровода, м³/сут | Максимальный суточный расход воды, м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год – 2006 год |
| 1 | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 6 380 | 370 | 9 650 |

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопот-ребление промыш-ленных предприя-тий, м³/сут | Хозяйствнно-питьевые нужды, м³/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из горводопровода, м³/сут | Максимальный суточный расход воды, м³/сут |
|  |  |  | Новое строи-тельст. | Всего (в т. ч. новое строитель-ство) | Новое строи-тельст. | Всего (в т. ч. новое строи-тельст.) | Новое строи-тельст. | Всего (в т. ч. новое строите- льство) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 10 | 30 | 340 | 960 |
| 2 | Центральный район | 2 900 | 1 710 | 13 430 | 45 | 360 | 1 755 | 16 690 |
| 3 | Восточный район | - | - | 360 | - | 10 | - | 370 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 2 040 | 14 720 | 55 | 400 | 2 095 | 18 020 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 10 | 30 | 340 | 960 |
| 2 | Центральный район | 2 900 | 4 920 | 14 850 | 133 | 400 | 5 053 | 18 150 |
| 3 | Восточный район | - | 65 | 360 | 2 | 10 | 67 | 370 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 5 315 | 16 140 | 145 | 440 | 5 460 | 19 480 |

Таблица 3.10.6

Сводная таблица расчетных расходов воды по районам города.

| Водопотребитель | Максимальный суточный расход, м³/сут | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство | Всего | Новое строительство | Всего | Новое строительство | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исходный год - 2006 г. |
| В целом по ГОРОДУ: | - | 9 650 | - | 565 | - | 157 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 340 | 960 | 34 | 75,8 | 9,4 | 21 |
| Центральный район | 1 755 | 16 690 | 131,6 | 984,7 | 36,5 | 273,5 |
| Восточный район | - | 370 | - | 37 | - | 10,27 |
| В целом по ГОРОДУ: | 2 095 | 18 020 | 151,8 | 1 045,2 | 42,2 | 290,3 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 340 | 960 | 34 | 75,8 | 9,4 | 21 |
| Центральный район | 5 053 | 18 150 | 320,8 | 1 052,7 | 89,1 | 292,4 |
| Восточный район | 67 | 370 | 11,7 | 37 | 3,2 | 10,27 |
| В целом по ГОРОДУ: | 5 460 | 19 480 | 341,2 | 1 129,8 | 94,8 | 313,8 |

3.3.6. Проектируемая схема водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения города принципиально сохраняет существующую. Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, на обеспечение бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим нормам.

Общее потребление воды питьевого качества по городу Чебаркулю составит:

- 9 650 м3/сут.  -  на исходный год (2006 год);

- 18 020 м3/сут.  -  на I очередь строительства (2015 год);

- 19 480 м3/сут.  -  на расчетный срок (2030 год).

В связи с отдаленным месторасположением района Мисяш от городских ВОС  целесообразно строительство собственной площадки ВОС с водозаборными скважинами на производительность 360 м³/сут.

Для проектируемого района коттеджной застройки (2-й участок Центрального планировочного района) также предусмотрено строительство собственного скважинного водозабора на производительность 1500 м³/сут.

Водоснабжение поселка Каширинский (пос. ДОС – городок военного лагеря УралВО) остается от собственного водозабора на оз. Кисегач и в расчетах расходов воды на водоснабжение города не учитывается.

Для улучшения водоснабжения существующих и обеспечения бесперебойного водоснабжения районов нового строительства необходим плановый ремонт существующих и  строительство новых водопроводных сетей.

Проектируемая система водоснабжения Чебаркуля принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопроводные сети проектируются кольцевыми, с установкой на них пожарных гидрантов.

Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями.

Граница зоны санитарной охраны для озера Чебаркуль устанавливается 100 метров во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. В пределы I пояса ЗСО включена часть водного зеркала оз. Чебаркуль: в южном направлении 100 м по акватории озера от водозабора, в западном и восточном направлениях – от водозабора до границы территории. На суше в I пояс ЗСО включается вся территория водозаборных сооружений, т. е. граница I пояса совпадает с границей территории.

Граница второго пояса ЗСО удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км., а также по берегу на 3 км от водозабора.

Границы третьего пояса полностью совпадают с границами второго пояса.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

3.3.7. Проектируемая схема канализации.

Проектируемая схема канализации принципиально сохраняет существующую схему канализования районов города (центральной части и поселков).

Проектом предусматривается на расчетный срок оборудование канализацией всей существующей и проектируемой жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий города.

Отведение бытовых сточных вод на городские канализационные очистные  представляет собой систему самотечно-напорных коллекторов и насосных станций, которая продиктована размещением жилых районов и промышленных предприятий на рельефе.

Бытовые сточные воды от жилых районов и промышленных предприятий собираются городскими коллекторами и, далее, с помощью районных насосных станций перекачки, поступают в главную канализационную насосную станцию (КНС №1), а затем подаются в приемную камеру площадки очистных сооружений канализации.

Проектируемая застройка центральной части города канализуется в существующие сети канализации, которые подлежат плановой реконструкции в соответствии с планом мероприятий города. Устаревшее и изношенное оборудование канализационных насосных станций (КНС №2) подлежит замене с увеличением производительности.

Для канализования района Мисяш, который в настоящее время полностью канализуется в выгреба, можно рассмотреть несколько вариантов канализования:

    - Строительство в пос. Мисяш (Восточный планировочный район, максимальный суточный расход стоков - 360 м³/сут) локальных очистных сооружений.

    - Индивидуальные блочные (1 блок производительностью 1 – 2 м³/сут на коттедж) очистные сооружения канализации с использованием очищенных стоков для полива приусадебных участков.

    - Отведение стоков п. Мисяш на городские очистные сооружения.

Для выбора приоритетного варианта канализования пос. Мисяш необходимо выполнение проекта технико-экономического обоснования (ТЭО).

Участок № 2 центрального планировочного района (район новой коттеджной застройки) в соответствии с проектом вертикальной планировки территории канализуется в КНС-1, производительностью 50 м³/час – на I очередь, а затем – в КНС-2, производи-тельностью 100м³/час – на расчетный срок, откуда напорно-самотечным коллектором через КНС №7 подается на городские очистные сооружения.

Пос. Каширинский (пос. ДОС - городок военного лагеря УралВО) канализуется на городские ОСК через главную КНС №1. Общий объем стоков от поселка составляет 5,5тыс.м³/сут.

3.3.8. Очистные сооружения канализации

Проектом «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в г. Чебаркуле» выполненным в 2006 году институтом ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», предусматривается реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений очистных сооружений  канализации на производительность 25 тыс. м³/сут.

Очистка запроектирована по полному циклу: механическая, биологическая очистка и последующая доочистка, со сбросом очищенных стоков в Головановский ручей и, далее, в реку Коелга. Настоящий проект предусматривает централизованную очистку всех бытовых сточных вод центральной части города Чебаркуля на запроектированных городских очистных сооружениях канализации.

С окончанием строительства очистные сооружения выводятся на расчетную производительность 25 тыс. м³/сут и полностью обеспечивают потребности города.

Водоотведение «куста здравниц» будет решаться отельным проектом «Генплан с проектом планировки курортной зоны».

Разработка проекта реконструкции существующих ОСК «куста здравниц» в настоящее время ведется специалистами института ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект». Окончание проектирования – 2008 год.

Таблица 3.7.

Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению

| № п/п | Объекты водоотведения | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведение промышленных предприятий, м³/сут | Хозяйственно-бытовые стоки населения города, м³/сут | Максимальный суточный расход бытовых сточных вод, м³/сут |
|  |  |  | Новое строитель-ство | Всего, (в т. ч. новое строи- тельство) | Новое строитель-ство | Всего, (в т. ч. новое строи- тельство) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 330 | 930 |
| 2 | Центральный район | 2 360 | 1 710 | 13 430 | 1 710 | 15 790 |
| 3 | Восточный район | - | - | 360 | - | 360 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 360 | 2 040 | 14 720 | 2 040 | 17 080 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 330 | 930 |
| 2 | Центральный район | 2 360 | 4 920 | 14 850 | 4 920 | 17 210 |
| 3 | Восточный район | - | 65 | 360 | 65 | 360 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 360 | 5 315 | 16 140 | 5 315 | 18 500 |

Прогнозный качественный состав бытовых сточных вод, сбрасываемых на сооружения биологической очистки города представлен в таблице 3.8.

Таблица 3.8.

| № п/п | Наименование показателей | Концентрация на выпуске, мг/л | ПДК1 на сброс в, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 183 | 250 |
| 2 | БПКполн. | 211 | 250 |
| 3 | Азот аммонийных солей | 222 | 4,42 |
| 4 | Фосфаты Р2О5, Р | 9,0 3,9(Р) 2 | 1,8(Р) 2 |
| 5 | Хлориды Сl | 25 | 70,0 |
| 6 | СПАВ | 72 | 202 |

Примечания:

1. ПДК на сброс в сети городской канализации - на основании Постановления Главы администрации г. Челябинска от 23.05.2000г. № 626-п «Об условии приема сточных вод в систему канализации г. Челябинска».

2. В соответствии с «Методическими рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», утвержденных Приказом Госстроя России от 06.04.01 № 75, максимальные концентрации составляют: фосфаты - 8,7 мг/л, азота аммонийного - 45 мг/л, СПАВ - 20 мг/л.

Прогнозные величины загрязнений не превышают ПДК по всем показателям и будут уточнены в процессе эксплуатации.

При рабочем проектировании необходимо предусмотреть сбор дождевых и талых вод с территории АЗС с последующей их очисткой на локальных очистных сооружениях.

Проектом Генерального плана предложены следующие мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения:

Технические

- организация стока поверхностных вод;

- поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий;

- выпуск поверхностного стока предусматривается через очистные сооружения дождевой канализации в р. Коелгу, оз. Чебаркуль, оз. Мисяш и через пруд-накопитель при впадении Головановского ручья в р. Коелгу;

- на очистные сооружения направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Планировочные

- соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство и хозяйственную деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов;

- организация рельефа, строительство проездов с водонепроницаемым покрытием и лотковой частью вдоль бортовых камней.

Организационные

- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды в проекте Генерального плана, соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации города, допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

Предварительная оценка загрязнения поверхностных и подземных вод позволяет сделать вывод, что уровень воздействия на поверхностные и подземные воды является допустимым.

Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

3.4. Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

3.4.1. Подсыпка нарушенных территорий, пониженных мест и заболоченностей.

На территории города в районах перспективной застройки имеются заболоченные участки, приуроченные к местным понижениям рельефа, изрытости, территории, нарушенные выработками.

Проектом предусматривается осушение заболоченностей подсыпкой грунта, а также ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- засыпка пониженных мест.

3.4.2. Благоустройство береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш.

Проектом намечаются инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш, заключающиеся в подсыпке заболоченных и пониженных мест, посадке древесно-кустарной растительности, берегоукрепительных работах. Для предотвращения размыва береговых откосов поверхностными водами укрепление последних предусматривается посевом трав, вдоль восточного берега оз.Чебаркуль предусматривается строительство набережной.

Благоустройство береговых полос предусматривает также организацию пляжей.

Общая площадь пляжей, размещаемых на восточном берегу оз.Чебаркуль, 6,2 га

На западном берегу озера Чебаркуль в зоне оздоровительных учреждений также предусматриваются инженерные мероприятия по благоустройству: подсыпка пониженных мест, посадка древесно-кустарниковой растительности (объемы работ не представлены ввиду отсутствия съемки).

В инженерную подготовку территории пляжа включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

В целях санитарного оздоровления территории и обеспечения противомалярийных условий проектом предусматриваются мероприятия, одновременно являющиеся и противомалярийными:

- вертикальная планировка с устройством водостоков, ликвидирующая бессточные

участки;

- благоустройство озер, берегоукрепление;

- осушение заболоченностей и пониженных мест.

3.4.5. Организация производственных территорий

Ведущими отраслями промышленности являются черная металлургия, машиностроение и металлообработка, на долю которых приходится более 61% промышленных кадров. Наиболее крупные промышленные предприятия: ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица», ЗАО «Пеплос», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ООО «Уральская фанера», ЗАО «Союзтеплострой», ОАО«Фабрика кондитерских изделий».

Расположение на мощной широтной оси Запад-Восток (магистральная железная дорога и автодорога федерального значения Самара - Челябинск) имеет огромное значение для дальнейшего развития городского округа и прилегающих территорий.  Учитывая наличие таких благоприятных факторов, вероятностное развитие экономической базы города предполагается следующим: г. Чебаркуль сохраняется как центр черной металлургии и машиностроения.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в городе.

Основными предпосылками для устойчивого развития производственных территорий города являются:

- функционирование предприятий на существующих участках без их территориального расширения (сохранение занимаемой территории как соответствующие производительным возможностям предприятий);

- необходимость сохранения в работоспособном состоянии промышленного потенциала города, как в период выхода из кризиса промышленного производства, так и на стадии возобновления его развития;

- развитие действующих промышленных предприятий – за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов;

- положение границ производственных, селитебных и прочих территорий с учетом изменений функционального назначения территории города;

- организация санитарно-защитных зон предприятий, в первую очередь, ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица»;

- вынос емкостей с территории межрайгаза, расположенного вблизи жилой застройки, в производственную зону с обеспечением противопожарного разрыва  до селитебных территорий,

- резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий малого бизнеса, малого предпринимательства, требующие, как правило, небольшие участки; для размещения объектов коммунально-складского назначения, а также для размещения коммерческо-деловых центров.

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития городского округа.

На расчетный срок генплана планируется увеличение площади производственных зон с 572 до 721 га (с учетом площади создаваемых санитарно-защитных зон – 40га), что составит более  9% от всех земель округа.

Таблица 3.9.

БАЛАНС   ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние, 2006 г. | Расчетный срок генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа | га | 7700,8 | 9748,8 |
|  | в том числе территории | га/кв.м на чел. |  |  |
|  | - жилых зон | -"- | 490/ 133,2 | 712/ 162,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажной застройки | -"- | 71/ 30,5 | 99/ 36,4 |
|  | малоэтажной застройки | -"- | 419/ 310,4 | 613/ 369,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 эт. многокварт. домов | -"- | 39/ 70,9 | 38/ 88,4 |
|  | 2-3 эт. блокированных домов с приквартирными земельными участками | -"- | - | 65/ 185,7 |
|  | индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | -"- | 380/ 475,0 | 510/ 579,5 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 32/ 8,7 | 85/ 19,4 |
|  | - производственных зон | га | 572 | 721 |
|  | из них: санитарно-защитные зоны | -"- | - | 40 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфрастр. | -"- | 486 | 602 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 4130 | 5476 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | леса | -"- | 1617 | 2529 |
|  | водоемы | -"- | 2135 | 2297 |
|  | зеленые насаждения общего пользования, в т.ч. лесопарк | га/ кв.м на чел. | 77/ 20,9 | 315/ 71,9 |
|  | курортная зона, учреждения отдыха | -"- | 301 | 335 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га | 454 | 279 |
|  | - иных зон | -"- | 1536,8 | 1873,8 |
|  | из них: природоохранные | -"- | 1086,8 | 1423,8 |
| 1.2 | Из общей площади земель города: | га/% |  |  |
| 1.2.1 | Территории общего пользования | -"- | 2445/ 31,7 | 2947/ 30,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 77/ 1,0 | 315/ 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 233/ 3,0 | 335/ 3,4 |
|  | - водоемы | -"- | 2135/ 27,7 | 2297/ 23,5 |

3.5. Воздействие отходов проектируемого объекта на состояние

окружающей среды

3.5.1. Санитарная очистка территории города

В городе существует планово-регулярная система очистки, которая предусматривает регулярный сбор, вывоз и утилизацию отходов.

Общее количество отходов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Твердые бытовые отходы | тыс. т | 14,56 |
| 3 | Смет с твердых покрытий улиц и площадей | тыс. т | 33,5 |

Годовое количество отбросов определяется по следующим нормам:

- общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий – 280 кг/чел;

- смет с твердых покрытий улиц и площадей – 10 кг/м2.

# Общее потребное количество уборочных машин

| № п/п | Наименование | Норма на 1тыс.чел | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровозы | 1на 5 тыс.чел. | 10 |
| 3 | Уборочные машины | 1на 17 тыс.м2 | 20 |

Ориентировочный объем строительных отходов определен:

- при сносе ветхо-аварийных жилых домов – 20,66тыс.т;

- при строительстве проектируемых объектов – на основании расхода строительных материалов и удельных норм образования отходов и составит 5,85тыс. т.

Общий объем образования строительных отходов составит 26,51 тыс. т. Отходы образуются единовременно и в лимит размещения не входят. В период строительства на территории в соответствии с проектом организации строительства определить место их сбора и предусмотреть временные площадки. По завершению строительства отходы должны вывозиться на городскую свалку по договору со специализированной организацией.

Проектом Генерального плана предусмотрено:

- строительство комплекса по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых и производственных отходов в экологически чистое сырье с последующей его переработкой производительностью до 100 тыс. т в год.

- сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на специально отведенных площадках, с последующим вывозом на полигон для утилизации.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать следующие мероприятия:

Технические

-	выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв;

Планировочные

- снятие и использование верхнего плодородного слоя земли

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

Организационные

- организация уборки твердых покрытий жилого района;

- селективный сбор мусора с проектируемой территории;

- организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание их в надлежащем состоянии;

- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- контроль за нормативом образованием отходов;

- контроль за загрязнением почв.

Принятые решения по сбору и передаче отходов позволят свести к минимуму загрязнение почв.

Окончательная оценка уровня загрязнения почв выполняется на следующих стадиях проектирования.

3.6. Воздействие объекта на растительный и животный мир

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством оздоровления окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим городской среды, защищают от сильных ветров и снижают городской шум, регулируют уровень солнечной радиации. В структуре города зеленые насаждения играют важную эстетическую роль, обогащают архитектурную композицию города, придают ему красивый, нарядный вид.

Основной идеей преобразования природного комплекса города является максимальное сохранение природного ландшафта и включение его в непрерывную систему озелененных пространств композиции городского ландшафта.

Основные принципы развития природного комплекса:

1. Формирование крупных природно-планировочных комплексов – территориально и функционально взаимосвязанных, а именно природно-планировочных комплексов курортно-рекреационной зоны. С целью повышения устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территории, повышение уровня благоустройства в местах концентрации отдыхающих, что дает возможность перевести наивысшие нагрузки на специально подготовленные участки, создание рациональной дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха, формирование устойчивых к вытаптыванию насаждений, перевод лесов курортной зоны в лесопарковый режим использования, что позволит ослабить отрицательное влияние рекреации на ландшафты, а также отвлечь часть отдыхающих от неорганизованного посещения Ильменского заповедника.

2. Глубокое проникновение природных массивов в ткань города, а именно широкие вводы озелененных пространств на базе имеющихся лесов, так решены парковые комплексы на базе существующих лесных массивов в новом жилом районе (Центральный район).

Вода - один из богатейших природных факторов: проектом предлагается планировочно выделить композиционное значение озер благоустройством пойменных территорий с организацией мест отдыха для населения, благоустройством набережных, организацией городских пляжей, водно-спортивных комплексов, парков, аквапарков, площадок спокойного отдыха, с обустройством наиболее выразительных видовых площадок, позволяющих любоваться светлой гладью озер и природных ландшафтов.

Включение в планировочную структуру природного водно-болотного комплекса, сформированного как планировочная ось, предопределяющая двухчастное развитие планировочного ядра города. Проектом предлагается сохранить эту природную систему, частично использовать ее в качестве зон рекреации: озеленить, организовать систему прудов и каналов в парковых зонах, прилегающих к застройке.

3. Создание единой системы озелененных территорий города, создание непрерывной связи озелененных территорий на каждом уровне проектирования: отдельные зеленые участки, значительные по площади парки, скверы, объединенные между собой бульварами, аллеями, озеленёнными улицами, специальными защитными полосами различного назначения, образуют  сеть «зеленых каналов», как бы пронизывающих городскую территорию по всем направлениям, создают в пределах селитебной территории непрерывную систему озелененных территорий, комфортную среду для повседневного отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, способствуют оздоровлению городской среды.

Система озелененных территорий формируется из:

*Территории природоохранного назначения: городские леса;

*Территорий рекреационного назначения:

- общего пользования: общегородской парк, формируемый на базе островного лесного массива, существующий мемориальный сквер, спортивные парки существующие и проектируемые, парковые ансамбли прибрежных территорий;

- ограниченного пользования: озеленение на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учебных заведений, учреждений здравоохранения;

*Научно-познавательные озелененные территории включают лесопарки, общекурортный ландшафтный парк, этнографический парк-музей;

*Производственного характера-озелененные территории состоят из земель, занятых огородами, пашнями, коллективными садами;

*Озелененных территорий специального назначения (озеленение улиц, территорий внешнего транспорта, санитарно-защитные, водоохранные, охранного озеленения прибрежных территорий, шумозащитные зоны).

Площадь зеленых насаждений общего пользования (включая лесопарк) в г. Чебаркуле на расчетный срок составит 315 га, 71,9м2 на 1 жителя приходится.

Архитектурно-пространственная организация Природного комплекса предусматривает сохранение, выявление, зрительное раскрытие и акцентирование характерных для города ландшафтных панорам с большим зеркалом озера Чебаркуль, лесами. С другой стороны, территория города примыкает к границе Ильменского Государственного заповедника им. Ленина, включающего территории Ильменского хребта. Из 2000 га леса, находящегося в черте города, – 1400 га леса - это Чебаркульский бор , являющийся памятником природы Челябинской области.

Комплекс первоочередных мероприятий включает мероприятия по развитию:

- Зеленой зоны города:

- формирование зоны отдыха с пляжем, спортивным комплексом на берегу оз. Чебаркуль;

- строительство городского парка отдыха на базе существующего леса по ул. Проектная-1;

- организация небольших скверов при общественных зданиях нового строительства.

- Производственных территорий:

- организация санитарно-защитной зоны ЗАО «Чебаркульская птица»;

- проведение мероприятий по рекультивации нарушенных территорий.

- строительство логистического комплекса на автодороге от  М-5 на п. Мисяш.

- Развитию инженерной инфраструктуры.

- Инженерной подготовке территории.

- Санитарной очистке территорий:

- строительство комплекса по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых и производственных отходов.

3.7. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства:

- основные направления развития, преобразования территории города с учетом  особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения города;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий города от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса города; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития города;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий  уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

3.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях

В составе градостроительной документации самостоятельным разделом выполнены «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС».

В проекте учтены инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны. В разделе предложены превентивные меры, предупреждающие аварии, разработана графическая часть, указаны пути эвакуации и пути прохода техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработаны решения по вопросам оповещения и связи.

4. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Проект Генерального плана вынесен на общественное обсуждение в I квартале 2008г. в Администрации Чебаркульского городского округа.

5. РЕЗЮМЕ

Оценка воздействия планировочных решений проекта Генерального плана Чебаркульского городского округа проведена в соответствии с требованиями природоохранного законодательства России с учетом существующих и прогнозируемых экологических последствий намечаемой деятельности.

При разработке обоснований выбора варианта было уделено соответствующее внимание минимальному нарушению экологических условий, учету отрицательного воздействия на окружающую среду, возникающего при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на территории участка.

По результатам проведенной работы, процесс застройки города и эксплуатация объектов на его территории, при соблюдении проектных решений, не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека и обеспечивает повышение качества его жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02г.

2. Постановление Правительства РФ №461 от 16.06.2000г.

3. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №83 от 24.06.98г.

4. Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в РФ. Утверждены Минприроды России 15.07.94г.

5. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М. Издательство стандартов, 1979 г.

6. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности.

7. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. М. 1995г.

8. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы водоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям (ОНД 1-84).

9. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей природной среды», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» Госстрой России. М.2000г.

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

11. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

12. Рекомендации по основным вопросам водоохранной деятельности (нормирование выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, выдача разрешения на выброс). Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. М., 1995г.

13. РД 53.04.52–85 Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

    - СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» М., 2000

    - СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». М., 2001г.

    - СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

    - СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

    - Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области в 2006 году. - ГУПР и ООС МПР России. Челябинск, 2007г.

    - Комплексный доклад о состоянии окружающей природной среды Челябинской области в 2007 году. - ГУПР и ООС МПР России. Челябинск, 2008г.

    - Природа Челябинской области. - Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000г.

    - Программа социального и экономического развития г. Чебаркуля на 2006-2010г.г.

    - Городская целевая программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки на территории Чебаркульского городского округа на 2006-2010 г.