ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР:  27480545

ЭКЗ.   5

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й   П Л А Н

КОРРЕКТИРОВКА

Том 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик:  Администрация Чебаркульского городского округа

Директор	С.Ф. Якобюк

Заместитель директора	М.А. Кожевников

Главный архитектор

проекта	Е.Ю. Собенина

Главный инженер

проекта	И.Е. Ким

г. Челябинск,

2007г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект»

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Архитектор Собенина Е.Ю. | 3.3, 3.4, 3.5, 4 |  |
| Инженер-экономист Ким И.Е | 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 6, 8 |  |
| Инженер Кожевников.А.М. | 3.9, 6 |  |
| Инженеры: Копытина В.И. Агапова М.В. | 3.10, 3.11 |  |
| Инженеры: Манаков В.П. Грибанова Р.К. | 3.12 |  |
| Инженеры: Трубин Н.Н Лушникова Л.В. | 3.13 |  |
| Инженер Кукарин В.В. | 3.14 |  |
| Инженер Сартакова Л.Ю. | 3.15 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 7 |  |
| Архитекторы: Собенина Е.Ю. Гусева Л.Н. | Графическое оформление проекта |  |
| Мыльникова О.И. | Компьютерное обеспечение проекта |  |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Пояснительная записка

Том 1.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Пояснительная записка.

Том 2.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Раздел 6 «Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС»

Том 3.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Раздел 7       «Охрана окружающей среды».

Том 4.  Чебаркульский городской округ. Генеральный план. Корректировка. Основные положения.

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок  для  всех  чертежей:

Чебаркульский городской округ.  Генеральный план. Корректировка

- подзаголовки  чертежей и схем:

1. Опорный план, М 1: 10 000

2. Схема комплексной оценки территории, М 1 : 10 000

- 3. Планировочная структура городского округа, М 1 : 10 000

4. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 : 10 000

5. Схема инженерной инфраструктуры, М 1 : 10 000

6. Схема инженерной подготовки территории, М 1 : 10 000

7. Схема функционального зонирования территории, М 1 : 10 000

8. Территории, подверженные риску возникновения ЧС  природного и техногенного характера,   М 1 : 10 000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Исходные данные	5

Общая часть	6

- Город в системе расселения	8

- Природные условия 	8

2.1	Климатическая характеристика	8

2.2	Гидрография и гидрология	9

2.3	Геологическая и гидрогеологическая характеристика	10

  - Инженерно-строительная оценка территории	13

  - Особо охраняемые природные территории	13

Опорный план	14

3. Основные направления градостроительного развития Чебаркульского         городского округа	15

3.1	Территория городского округа	15

3.2	Население	15

Схема комплексной оценки территории	17

3.3	Комплексная оценка территории 	18

Планировочная структура 	19

3.4	Планировочная и архитектурно-пространственная структура	20

3.5	Развитие природного комплекса	23

3.6	Развитие жилых территорий	25

3.7	Развитие социальной инфраструктуры	28

3.8	Организация производственных территорий	35

Схема транспортной инфраструктуры	37

3.9	Развитие транспортной инфраструктуры	38

3.9.1 	Внешний транспорт	38

3.9.2	Городская улично-дорожная сеть	39

3.9.3	Городской транспорт	46

Схема инженерной инфраструктуры	53

3.10÷3.17  Развитие инженерной  инфраструктуры	54

3.10  Водоснабжение	54

3.11  Водоотведение	67

3.12  Теплоснабжение	73

3.13  Газоснабжение	77

3.14  Электроснабжение	79

3.15  Инженерная подготовка территории	81

Схема инженерной подготовки территории	96

Схема функционального зонирования	97

Функциональное зонирование территории городского округа	98

Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий	102

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного

и техногенного  характера 	(том 2)

- Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС	(том 2)

- Охрана окружающей среды	(том 3)

- Основные технико-экономические показатели проекта	104

Документация, приложения	109

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Чебаркульского городского округа, служб инженерного обеспечения города. Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития городского округа.

Основные из них:

- Генеральный план г. Чебаркуль. (институт «Челябинскгражданпроект», 1986 г., решение Челябинского облисполкома №  336 от 22.07.1986 г.);

- Программа развития муниципального образования Чебаркульский городской округ на 2006 – 2010 годы (Администрация ЧГО);

- задание на разработку проекта «Генеральный план Чебаркульского городского округа. Корректировка» и «Градостроительное зонирование территории ЧГО», утвержденное Главой Чебаркульского городского округа;

- Схема районной планировки Челябинской области (МосГипрогор, 1994 г.);

- Концепция развития архитектурно-планировочной структуры города (Уральская Государственная Архитектурно- художественная академия, 2000 г.)

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года

(Министерство экономического развития Челябинской области, 2007 г.).

# ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Чебаркульского городского округа в соответствии с:

- заданием на разработку проекта «Генеральный план Чебаркульского городского округа. Корректировка» и «Градостроительное зонирование территории ЧГО», утвержденным Главой Чебаркульского городского округа;

- Градостроительным  кодексом  Российской Федерации от 29 декабря  2004 года №190-ФЗ.

Необходимость корректировки Генерального  плана городского округа обусловлена тем, что Генплан города, разработанный в 1986 году,  не отвечает современным условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности и не может служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства:

- основные направления развития,  преобразования территории городского округа с учетом  особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития городского округа;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий  уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.)

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП  и СанПиН в области градостроительства, а также с учетом «Концепции развития архитектурно-планировочной структуры города», разработанной Уральской Государственной  Архитектурно- художественной академией в 2000 году (г. Екатеринбург).

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния города.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2006 г.

I очередь – 2015 г.

Расчетный срок – достижение численности населения городского округа – 52 тыс. человек в соответствии с утвержденной «Концепцией развития архитектурно-планировочной структуры города» (предположительно 2025 -2030 г.г.).

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития городского округа, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

## 1. ГОРОД В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

## Город Чебаркуль расположен в 78 км к западу от г. Челябинска и в 15 км к востоку от г. Миасса, с которыми связан железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального значения Самара – Челябинск. Чебаркуль – город областного подчинения, является районным центром, центром обслуживания близлежащих рекреационных зон Миасско-Златоустовского внутриобластного района, в состав которого входят помимо Чебаркульского городского округа Миасский, Карабашский и Златоустовский городские округа, Чебаркульский, Кусинский, Уйский и Саткинский муниципальные районы с населением около 600 тыс.чел. (по «Схеме районной планировки Челябинской области»).

## 2. ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  И  РЕСУРСЫ

### 2.1. Климатическая характеристика

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым сухим летом. Средняя температура января - 14,6ºС. Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Их повторяемость 30-35 дней с метелью в среднем за сезон. Мощность снежного покрова достигает в среднем 41 см. Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +18,2ºС. Абсолютный максимум температуры наблюдается в июле (+31ºС).

За год выпадает до 480 мм осадков. Летние осадки значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко сопровождаются грозами, повторяемость которых 25-30 дней с грозой за сезон.

В течение всего года особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры.  Среднегодовая скорость 3-3,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется  в зависимости от степени защищённости места в пределах 15-20 дней в среднем за год.

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100ккал/кв. см в год.

Выводы:

- Территория района по климатическим условиям благоприятна для строительства и хозяйственного освоения.

- В особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-западных ветров. При строительстве зданий и сооружений целесообразно предусматривать ветро и снегозащиту планировочными методами.

- По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно равны -33° и -21,4°С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 180-200см.

- Комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, летний комфортный период 70-75 дней, со среднесуточной температурой выше 15°С, зимний комфортный период (с температурами от -5 до -15°С) составляет около 100 дней.

2.2. Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть района г. Чебаркуль представлена р. Коелга, являющейся притоком р. Увелька, рядом ручьёв и многочисленными озёрами. Река Коелга вытекает из оз.  Чебаркуль, имеет заболоченную пойму 300-500 м шириной. В верховьях река представляет собой цепь озеровидных расширений, соединённых протоками, в низовьях ширина реки достигает 20-25 м, глубина 0,5-1,0 м на перекатах, до 3,0 м на плёсах. Длина реки 59 км, площадь водосбора – 1040 км.

Река Коелга по водному режиму принадлежит к типу рек с высоким весенним половодьем, проходившим  иногда несколькими пиками. Высота весеннего подъёма составляет 2,5-3,0 м. Зимние уровни низкие и устойчивые.

Река Коелга зарегулирована рядом прудов, построенных для целей водообеспечения, орошения, рыборазведения.

В реку Коелга впадает ручей Головановский, длина его от места выпуска сточных вод до впадения в реку 7,5 км.

Озёра района относятся к горному типу и расположены в восточных предгорьях Ильменского хребта, по происхождению – это озёра тектонические. Большей частью они представляют собой глубоководные пресные водоёмы, окаймлённые живописными, поросшими лесом берегами. К таким озёрам относятся Кисегач, Еловое, Теренкуль и др. Озера Кисегач, Еловое, Мисяш расположены уже на выходе в долину и горные черты несколько сглажены.

Озеро Чебаркуль, являющееся самым большим озером из Ильменской группы, своим северным берегом ограничивает район куста Чебаркульских здравниц с юга. Затем идёт озеро Еловое, далее озёра Теренкуль, Кисегач. В стороне от этой основной линии, восточнее оз. Теренкуль, находятся небольшие озёра Табанкуль и  Б. Боляш.

Все эти озёра носят проточно-сточный характер и имеют водную связь. В районе здравниц водораздельным участком является перешеек между озёрами Еловое и Теренкуль. Южнее – оз. Еловое  связано протоком с оз Чебаркуль. Севернее водораздела озёра связаны последовательно по движению воды целой цепочкой: оз. Б. Боляш, оз. Табанкуль, оз. Теренкуль, оз. Б. Кисегач.

В летние месяцы года, когда интенсивное испарение компенсирует излишний приток, некоторые ручьи, соединяющие озёра, пересыхают и связь их прекращается;  движение воды по протоку между оз. Табанкуль и оз. Теренкуль наблюдается, как правило, круглый год.

Горизонты воды в озёрах колеблются, слабо заметное повышение их происходит в периоды весенних половодий и после больших летних дождевых паводков, когда они наступают. В установившемся равновесии водного баланса озёр описанные протоки играют роль переливных линий, работающих только при преобладании притока поверхностных и подземных вод над испарением с водного зеркала озера. Весенний подъём на озёрах происходит постепенно, составляя в среднем 8-10 см, при наибольших подъёмах- 20-25 см, максимума уровень достигает к середине июля и затем до ноября продолжается спад.

По химическому составу вода озёр гидрокарбонатно-хлоридная с преобладанием ионов НСО3 и катионов Са, минерализация вод 500 мг/л – до 1 г/л. Жёсткость 1-3 мг-экв/л.

Согласно Водному кодексу РФ ширина водоохранной зоны озер составляет 50 м. Озера Б. Кисегач и Еловое получили статус памятников природы регионального значения.

2.3.  Геологическая и гидрогеологическая характеристика

# Территория района расположена на восточном склоне Южного Урала в предгорьях Ильменского хребта. Здесь чётко выделяются две орографические единицы: западная – гористая, частично эрозированная поверхность с абсолютными отметками 410-686,6 м и относительными превышениями 100-150 м; и восточная (от г. Чебаркуля) – пологая пенеплезированная холмисто-увалистая равнина с абсолютными отметками 400-430 м на западе. Относительные превышения в пределах этой равнины не более 30-50 м.

На границе двух морфологически различных районов располагаются многочисленные озёра (в т. ч. оз. Чебаркуль, Б. Кисегач, Б. Еланчик, Еловое)., связанные впадинами тектонического происхождения.

Расчленённость поверхности района реками небольшая. Наиболее значительные из них реки Увелька и Коелга. Долины этих рек широкие – до 1,0-1,5 км и представлены пойменной и одной- двумя надпойменными террасами. Поймы рек ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Заболоченность района незначительная. Болота по размерам мелкие, приурочены к долинам рек, либо понижениям в рельефе в пределах холмисто-увалистой равнины.

Непосредственно территория города состоит из чередования возвышенностей и часто заболоченных понижений. Самые значительные по площади болота расположены в южной части города, образовавшиеся в результате постепенного зарастания озёр Гнилого и Травяного. Питание заболоченностей происходит за счёт атмосферных осадков, а отсутствие поверхностного стока из понижений и существующий сброс поверхностных вод ухудшают гидрогеологическую обстановку этой территории.

Естественный сток воды из болот в озеро Чебаркуль осуществляется через канаву в ручей, вытекающий из них.

По мощности торфяной залежи болота можно отнести к средним болотам с мощностью торфа 2,0 м. Прилегающие к болотам территории имеют высокий уровень грунтовых вод 0,3-0,5 м, выходящий на болотах на поверхность. Водоупорными слоями являются глины.

В геологическом строении района проектирования принимают участие коренные породы и четвертичные отложения. Коренные породы представлены интрузивными, метаморфическими и осадочными отложениями палеозойского возраста: известняки, порфириты, диабазы, граниты , диориты, песчаники, серпентиниты, сланцы.

Кровля коренных пород сильно выветренная и местами представляет глинисто-щебенистую массу. Глубина залегания коренных пород, в пределах города находится на 0,5-3,0 м. На отдельных повышенных участках рельефа, особенно на склонах и у оз. Чебаркуль, коренные породы выходят на дневную поверхность.

Четвертичные отложения почти повсеместно перекрывают коренные породы. Мощность их, как правило, не превышает 4-10 м. На водораздельных пространствах и в пределах предгорной части Урала это – элювиально-делювиальные отложения – пески, суглинки, лины, дресва, щебень, сапролит, в долинах рек – аллювиальные пески, галечники, супеси, суглинки.

Озёрно-болотные осадки отмечаются в береговых частях озёр, поймах рек, понижениях в рельефе, гле они представлены илами, торфом, глинами, сапропелем.

Мощность болотно-озёрных отложений колеблется от долей метра до 5,6м. Почвенный слой обычно маломощен и содержит дресву, щебень и корни деревьев.

Гидрологические условия и ресурсы подземных вод. Подземные воды приурочены как к коренным,так и четвертичным отложениям.

В четвертичных отложениях заключены, в основном, поровые, безнапорные грунтовые воды с глубиной залегания от 0,0 до 3,5 м и мощность до 5м. В пониженных участках распространены воды аллювиальных, озёрных и в меньшей степени делювиальных отложений. Водосодержащими породами являются суглинки, содержащие большое количество щебня, дресва, сапролиты.

Близкое залегание подземных вод типа грунтовых отмечается в южной части города, западной – район ул. Труда, что связано с водами озёрных отложений. В районе Чебаркульского куста здравниц высокий уровень грунтовых вод отмечается в пониженных местах, около озёр.

Питание грунтовых вод по условиям залегания осуществляется за счёт атмосферных осадков, а также фильтрации вод из ближайших водоёмов и водотоков. Сезонные колебания грунтовых вод составляют 0,8-1,0 м.

На основании химических анализов вода обладает агрессивными свойствами в сильно и среднефильтрующих грунтах.

К коренным породам приурочены трещинные воды в породах гранитного комплекса и в породах сланцевой толщи. Воды, в основном, безнапорные. Водообильность пород весьма разнообразная, но в целом по району невысокая. Дебеты скважин колеблются в пределах 0,1-3,6 л/с, реже до 12,5 л/с. Повышенная водообильность характерна для краевых частей интрузивных массивов. Кроме того, наиболее водообильными являются серпентинитовые массивы, характеризующиеся интенсивной трещиноватостью. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, кальциевые, либо натриевые. Минерализация 0,4-0,6 г/л.

По данным ранее проведенных изысканий в районе города отсутствуют подземные воды в количествах, необходимых для организации централизованного водоснабжения.

На основании геологической и гидрогеологической характеристик района проектирования сделаны следующие выводы:

- основанием трубопроводов и сооружений будут служить скальные породы – граниты с нормативным давлением 6,0-8,0 кг/см2, дресва – 4,0-5,0 кг/см2 в обводнённых участках и 5,0-6,0 кг/см2 в безводных участках, сапролиты – пески мелкие, пылеватые, водонасыщенные – 1,5 кг/см2, сапролиты – пески крупнозернистые, среднезернистые и безводные – 2,5 кг/см2;

- встреченные торф и иловатые глины основанием сооружений и трубопроводов служить не могут вследствие низкой несущей способности:

- грунты основания – суглинки делювиальные и элювиальные образования – при отсутствии грунтовых вод относятся к слабопучинистым, но при замачивании и последующем промораживании указанные грунты могут перейти в сильнопучинистые, тем самым снизить свою несущую способность, в этом случае рекомендуется провести мероприятия по осушению либо замену пучинистых, пылеватых грунтов грунтами невлагоёмкими (дресва, щебень, гравийно-галечниковые грунты на глубину не менее 1,0 м);

- грунтовые воды обладают общекислотной и углекислой агрессивностью для сильнофильтрующих грунтов, при проектировании необходимо предусмотреть гидроизоляцию фундаментов на участках, содержащих агрессивные воды или уплотнение грунтов вокруг фундаментов, чтобы создать условия слабофильтрующих грунтов;

- при проектировании трубопроводов и сооружений вблизи водотоков, озёр необходимо учесть появление грунтовых и трещинных вод на отметках соседних водоёмов и водотоков;

- район не располагает значительными ресурсами подземных вод, поэтому последние могут быть рекомендованы лишь для водоснабжения небольших населённых пунктов, объектов, частных усадеб;

- глубина промерзания грунтов для Челябинской области равна 1,9 м.

Лечебные минеральные воды и грязи. В пределах района развиты радоновые лечебные воды, связанные с нарушенными зонами гранитных массивов палеозоя. Это холодные (5-6°С), пресные – до 0,56 г/л, сульфатно-гидрокарбонатные, либо хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным составом воды. Концентрация радона в воде изменяется в широких пределах – от 5-16 до 262-320 ед.

В 1971 г. В районе курорта Кисегач было выявлено и разведано месторождение радоновых вод – Кисегачское. Запасы по категориям А+С1 составили 717 м3/сут (ГКЗ от 22/XII-72 г.).

Грязевой базой курорта Кисегач является озеро Б. Боляш. Запасы лечебной грязи разведаны и подсчитаны Свердловским НИИ курортологии и физиотерапии в количестве 3,5 млн. т. по категории А.

Однако, учитывая большую заозёренность района, можно предполагать, что запасы сапропеля не исчерпываются приведёнными.

Сапропель может применяться для самых разнообразных целей: минеральной подкормки в животноводстве, сырье для химической переработки, в качестве удобрения и в качестве лечебных грязей.

В пределах Чебаркульского городского округа отсутствуют другие утвержденные  месторождения полезных ископаемых.

Радиологическая обстановка в г. Чебаркуле спокойная. Естественный уровень гамма-фона составляет 13-18 мкр/ч. В санаторно-курортной зоне в местах выхода скальных пород,  в некоторых точках естественный уровень гамма-фона достигает 25 мкр/ч. Почв загрязнённых и эрозированных в черте г. Чебаркуля нет.

Сейсмика: по карте общего сейсмического районирования территории  РФ (ОСР-97) территория г. Чебаркуля попадает в зону 6-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

2.4 Инженерно-строительная оценка территории

Рассматриваемую территорию по инженерно-геологическим условиям можно подразделить на благоприятную, неблагоприятную и особо неблагоприятную, территорию, не подлежащую застройке.

Территории, благоприятные для строительства по инженерно-геологическим условиям, занимают центральную и юго-западную части города. Основанием фундаментов будут служить суглинки с допускаемым напряжением 2-2,5 кг/см2, и коренные (скальные) породы с допускаемыми нагрузками от 6 и более кг/см2. Грунтовые воды залегают на глубине более 2,0 м.

К территориям неблагоприятным для застройки относится западная часть города – район ул. Труда и Южная, где высокий уровень грунтовых вод связан с водами озёрных отложений. Освоению этих территорий должны предшествовать мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

К территориям особо неблагоприятным относятся болота, расположенные в южной части города. Мощность торфа в среднем 2 м. Освоение этих территорий влечёт за собой комплекс мероприятий по инженерной подготовке (осушение, выторфовывание, понижение уровня грунтовых вод).

2.5  Особо охраняемые природные территории

В пределах городского округа  расположены следующие особо охраняемые природные территории - памятники природы  регионального значения (по «Схеме развития и размещения ООПТ Челябинской области на период до 2020 года»):

- Чебаркульский бор площадью 605 га;

- Озеро Еловое площадью 345,4 га + площадь охранной зоны 460,1 га, в т. ч. в Чебаркульском городском округе – 423,4 га, в Чебаркульском муниципальном районе –   36,7 га;

- Озеро Большой Кисегач площадью 1451,8 га + площадь охранной зоны 382,6 га, в т. ч. в Чебаркульском городском округе – 43,7 га, в Чебаркульском муниципальном районе –  332,1 га, в Миасском  городском округе – 6,8 га.

Общая площадь ООПТ (с охранной зоной) по городскому округу – 1 417,5 га.

## 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территорий) города, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера и на базе экономического потенциала, город имеет следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- расположение на мощной широтной оси Запад – Восток (транссибирская железно- дорожная магистраль Москва – Челябинск – Владивосток);

- наличие уникальных природно-рекреационных ресурсов (куст здравниц – курорт «Кисегач» с месторождениями  минеральных вод, лечебных грязей);

- достаточность территориальных и трудовых ресурсов;

- необходимый производственный и квалификационный потенциал;

- развитый жилищный и социальный комплекс;

- развитая инженерно-коммуникационная система поддержки эксплуатации и            преобразования застроенной территории города.

Наряду с этим, сдерживающими развитие округа моментами являются:

- проблема обеспечения водой питьевого качества;

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения.

### 3.1. Территория городского округа

Территория городского округа в пределах городской черты составляет 7700,8 га, в том числе застроенная территория –2523 га (32,8% от всей площади), из них селитебная – 773 га (10,0%), производственная – 572 га (7,4%), и незастроенные пространства занимают 5177,8 га (67,2% от всей площади), из них леса и водные объекты – 3752 га (48,7%), прочие-1425,8  га (18,5%). Анализ современного использования территории города, а также комплексная оценка территории свидетельствует о наличии в городе значительных территорий, занятых лесами, в основном, 1 группы и водными объектами, а также заболоченных территорий;  относительно благоприятные территории для жилищно-гражданского строительства имеются в юго-восточной части города.

Таким образом, при достаточных территориальных ресурсах город ограничен в выборе направлений территориального развития: в северо-западном и западном направлении – территории заняты курортной зоной и водными объектами; в северном направлении – военный городок УралВО; в северо-восточном и восточном направлении – производственная зона города; развитие города возможно лишь в юго-восточном направлении.

### 3.2.  Население

#### Современное состояние.

Численность населения городского округа на 1 января 2006 года составила 44,95 тыс. чел. (в т. ч. собственно г. Чебаркуль, без учета поселка им Каширина -36,75 тыс. чел.) и по сравнению с 1/1 2005 года уменьшилась на  0, 77 тыс. чел.

Сохраняется сложная демографическая ситуация: рождаемость в городе не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, высок уровень смертности, который   в 1,6  раза превышает рождаемость (в среднем за последние 14 лет), т. е. коэффициент естественного прироста населения за этот же период имеет отрицательные значения.

Падение рождаемости  и увеличение смертности  в значительной степени вызвано ухудшением экономической ситуации в городе и как следствие, снижением уровня жизни населения.

Сальдо миграции с 1998 года – также отрицательное. С 1996 года по настоящее время общий прирост имеет отрицательные значения. Вместе с этим, начиная с 2000 года, наблюдается незначительный, но рост рождаемости; с 2003 года – сокращение смертности.

В 2005 г. трудовые ресурсы составили 28,97 тыс. чел. и на 95,9% были сформированы за счет трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 12,5 тыс. чел (43,1% трудовых ресурсов) было занято в экономике города Численность зарегистрированных безработных – 0,5 тыс. чел/ 1,8% от трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Данные по использованию трудовых ресурсов свидетельствуют о недостаточно развитой экономической базе города, остром положении с трудоустройством населения.

#### Проектное предложение.

В «Схеме районной планировки Челябинской области» (МосГипрогор, 1994 г.) были выполнены расчеты численности населения поселений области методом передвижки возрастов по компьютерной программе, исходя из устойчивых и инерционных демографических тенденций (закономерности чередования спадов и подъемов естественного прироста, отрицательное воздействие на демографическую ситуацию девяностых годов войны 1941-1945годов, негативное влияние спада экономики, растяжение кризисной демографической ситуации до 2006-07 годов, стабилизационный период в 2-3 года и в последующие годы положительные значения естественного прироста населения).

Анализ динамики демографических процессов за прошедший с момента разработки «Схемы…» период показывает, что прогнозы возможных демографических изменений (падение рождаемости до середины 90-х годов, возрастание общего коэффициента смертности, изменение возрастной структуры населения и т. д.), принятые в расчетах, подтверждаются. Вместе с тем, демографический кризис по характеру и времени – более глубокий и продолжительный, так: падение рождаемости происходило до конца 90-х годов, возрастание коэффициента смертности наблюдалось до 2003 года, стабилизационный период отодвигается на более поздний срок, т. е. выход из кризисной ситуации  произойдет значительно позже - растяжение на 5-7 лет дольше, чем предусматривалось по прогнозам «Схемы…».

Прогнозируемая численность населения г. Чебаркуль на период до 2020 г. расчетами была определена в количестве 47-60 тыс. чел., достижение которой, учитывая сложившуюся ситуацию, отодвигается за 2020 год – на перспективу. В связи с этим, расчетным сроком ныне разрабатываемого Генплана будет дата достижения численности населения города 52 тыс. чел в соответствии с утвержденной «Концепцией развития архитектурно-планировочной структуры города» (УГАХА, г. Екатеринбург, 2000 г), в том числе на 1 очередь – 2015 год – 48 тыс. человек, из них собственно г. Чебаркуль (без пос им Каширина) – соответственно 43,8 и 39,8 тыс. чел.

По численности населения на расчетный срок г. Чебаркуль будет входить в группу «Средние города».

3.3. Комплексная  оценка  территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде города и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.	Этот показатель содержит комплексную оценку состояния окружающей среды. Экологические требования к градостроительному развитию территорий формируются на двух уровнях: на первом уровне – требования общегородского характера, на втором – локальные требования, которые обусловлены конкретной градостроительной ситуацией и особенностями комплексной оценки состояния окружающей среды.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП П-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории города:

территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления, подтопления-затопления грунтовыми водами,  нарушенные, заболоченные);

санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. зоны санитарной охраны источников водоснабжения; санитарно-защитные полосы водоводов );

водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы.

Указанные ограничения приведены на чертеже «Комплексная оценка территории", М 1 : 10 000.

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение городской застройки:

на территориях лесов зеленой зоны г Чебаркуль;

в зоне санитарной охраны источников водоснабжения, санитарно-защитной полосе водоводов;

Размещение жилой застройки не производится:

на участках, расположенных в специальных  и санитарно-защитных зонах.

Отображение границ ориентировочного размера санитарно-защитных зон (по СП, СНиП, СанПиН) от объектов до жилой застройки:

- ширина санитарного разрыва в/в ЛЭП-110 кВ по 20 м и ЛЭП-35 кВ по 15 м в обе стороны от крайних проводов;

- ширина санитарно-защитной зоны от железной дороги 100 м;

- ширина придорожной полосы от полосы отвода а/дорог не менее: для а/дорог I и II категории – 75 м; III и IV категории – 50 м;V категории – 25 м;

- ширина санитарного разрыва магистральных газопроводов – 150 м; от ГРС – 175 м; от ГРС до ГРП -по 10 м в обе стороны от газопроводов;

- 1 и 2 пояса зоны санитарной охраны питьевых водоисточников;

- I, II и III пояса округа  санитарной охраны курорта «Кисегач»;

- ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы озер – 50 м;

- ширина санитарно-защитной зоны от:

- объекта размещения ТКО – 1000 м;

- кладбища (в зависимости от размера) – 100 м (до 10 га); 300 м (до 20 га);500 м (до 40 га);

- от канализационных очистных сооружений – 300 м (ГОСК), 150 м (ОСК куста здравниц);

- от коммунальных и производственных предприятий – от 10 до 500 м в зависимости от характера производства.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден резуль-тами натурных исследований и измерений.

По данным отдела по охране окружающей среды Чебаркульского городского округа предварительные СЗЗ (по расчетам ЗАО ПНП «Проектпромвентиляция») от границы следующих предприятий составляют: от ОАО «Уральская кузница»- по 100м на юг и восток, 93 м на север, 55 м на запад; ЗАО «Чебаркульская птица» – 275 м на север, 40-500 м на восток, 70-220 м на запад, 6-50 м на юг; ЗАО «Союз-теплострой» – по50 м на север,восток и юг, 5 м на запад; ЗАО «Чебаркульский молочный завод» – по 10 м на север и восток, по 11 м на запад и юг; ОАО «Чебаркульский хлеб» – по 10 м на север, восток и юг, 13 м на запад; ООО «Чебаркульский фанерно-плитный комбинат» – 34-91 м на север, 21 м на восток, 15 м на юг, 92 м на запад.

Исходя из условий безопасности прилегающей территории, в особенности жилой застройки, от опасных процессов производства, должна быть проведена переоценка размеров санитарных зон в сторону их сокращения на основании совершенствования технологии, а также систем газоочистки и водоочистки на действующих промышленных предприятиях и введения запрещений по монтажу установок без оснащения их современными системами очистки и практически СЗЗ должна ограничиваться территорией предприятия по вредным воздействиям и сохраняться в минимально возможном размере.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий, при застройке территории и ее эксплуатации, результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

### 3.4. Планировочная и архитектурно-пространственная структура города

Организующей основой городского пространства являются природно-экологический и урбанизированный каркасы территории города. Первый выполняет природоохранную функцию, второй является основой  общественной и производственной функции города.

Природно-экологический  каркас города составляют озера и лесные массивы.

Городской центр, система транспортных магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов и примагистральных территорий образуют урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный каркас города.

3.4.1 Планировочная структура города

Существующее положение.

Город расположен в предгорьях Южного Урала, на восточном склоне Ильменского хребта в уникальном по своим природным условиям районе. Живописный ландшафт местности с многочисленными озерами среди лесных массивов является природной составляющей, которая определяет сложную пространственную структуру города. Город состоит из основного планировочного ядра и нескольких поселков: Мисяш и Кисегач, развитие которых обусловлено потребностями железнодорожной магистрали, жилые поселки курорта, предназначенные для проживания обслуживающего персонала курортной зоны, поселки Строителей, им. Куйбышева и Северный, п. Каменный карьер,возникновение которых связано со строительством и развитием промышленного узла города, поселок Елагино. На территории Чебаркульского городского округа расположен поселок им Каширина УралВО.  Военный городок административно независим от Чебаркуля, но все связи тесно переплетаются.

Для планировочной структуры города характерно:

- селитебные территории расположены, в основном, по берегам озер;

- размещение города между двумя магистралями федерального значения «Москва-Челябинск»: железнодорожной -к северу и автомобильной – к югу;

- концентрация большей части промышленных и коммунально-складских территорий к востоку от селитебной зоны;

- размещение части промышленных и коммунальных предприятий непосредственно среди жилой застройки;

- отсутствие организованных санитарно-защитных зон от предприятий;

- расположение основного селитебного образования города между металлургическим заводом и озером Чебаркуль;

- наличие обширной заболоченной территории к юго-востоку от сложившейся застройки, образовавшейся в результате постепенного зарастания озер Гнилого и Травяного;

- обширная территория городского кладбища, раcширение которого исключило из освоения ценные городские территории, предназначенные под застройку Генпланом 1986 года;

- застройка центральной части (в пределах улиц Октябрьская, 1 Мая, Дзержинского, Крылова) – 2-10 этажными домами; значительные территории заняты усадебной застройкой;

- главной улицей является улица Ленина с уже сложившимися композиционными узлами: главной площадью со зданием администрации городского округа, предзаводской площадью ОАО «Уральская кузница» с комплексом зданий: заводоуправления,  заводского клуба и общегородским спортивным ядром, третий узел – здание кинотеатра с парком Победы, далее-Комсомольская площадь; завершением планировочной оси главной улицы города служит формирующийся комплекс православной церкви на берегу озера в окружении усадебной застройки;

- в городе имеются еще два важных композиционных узла: вьездной комплекс с привокзальной площадью, железнодорожным и автодорожным вокзалами, рынком и комплекс районной больницы;

- зеленые насаждения общего пользования на данный момент представлены парком Победы, Детским парком по ул. Дзержинского, участками леса, использующимися в целях рекреации: лесной квартал №57, участок леса на берегу озера у водной станции;

- планировочная отчужденность основного природного элемента города –  оз.Чебаркуль, отсутствие организованных мест отдыха населения на берегу озера.

Проектное решение

Дальнейшее совершенствование и развитие планировочной структуры города решается с целью оптимальной организации основных функциональных зон города, включение природно-ландшафтных факторов в формировании  архитектурной среды, снижения отрицательных последствий некоторой расчлененности территории, выявление специфики города, как многофункционального организма - промышленного и курортно-рекреационного центров.

Территория города формируется путем дальнейшего развития уже существующих селитебных территорий. В пределах каждого жилого образования создается достаточно комфортная среда, связанная с зонами отдыха, общественными центрами, учреждениями культурно-бытового обслуживания, местами приложения труда.

Город по проекту делится на три планировочных района: западный, центральный, восточный.

Центральный район продолжает развиваться как городской центр, ведущий в культурном и административном отношении, в этом районе расположена основная застройка города.

Восточный и западный планировочные районы расположены обособленно. Западный планировочный район — рекреационно-оздоровительный, включает территории курортов и учреждений отдыха, жилые территории курортов, территории поселка - разъезд Кисегач. Восточный планировочный район — включает территории  жилого района Мисяш.

Преобразование планировочной структуры города предполагает:

- развитие города и в дальнейшем как сложной пространственной структуры селитебных территорий, состоящей из основного планировочного ядра и сложившихся жилых образований: Мисяш, Кисегач, Строителей, Куйбышева, Северный,Каменный карьер, Южный, жилых территорий курорта;

- основное направление развития селитебных территорий города — юго-восточное, в соответствии с Генеральным планом 1986г. и Концепцией развития архитектурно-планировочной структуры города 2000г.;

- завершение формирования планировочного ядра города как компактной структуры, ограничив его трассировкой частично построенной магистрали, проходящей мимо Лесотехнического колледжа, городского парка с выходом на улицу Куйбышева;

- район нового строительства (в основном, блокированной и коттеджной жилой застройки) располагается восточнее сложившейся природной системы болот и, в совокупности с уже существующими жилыми образованиями Южный и Куйбышевский, представляет линейную структуру селитебных территорий вдоль новой общегородской магистрали;

- размещение нового многоэтажного строительства в центральном планировочном ядре города и на свободных участках и на территориях реконструкции коллективных садов;

- сохранение усадебной застройки во всех поселках и размещение новой – за счет упорядочения размеров существующих кварталов и на свободных территориях;

- развитие поселка Мисяш, как самостоятельного жилого образования, подчиненного нуждам железнодорожной магистрали, путем упорядочения существующих кварталов усадебной застройки, формирования кварталов новой коттеджной застройки на свободных территориях и развития системы социальной инфраструктуры. Также Генеральным планом предложена площадка перспективного развития поселка за расчетный срок;

- развитие жилой и коммунальной зон курорта: проектом предусмотрено, в соответствии с решениями Генерального плана 1986 года, создание общекурортного центра с выходом к озеру Теренкуль. На свободных территориях вокруг оз. Теренкуль разбивается парк для отдыхающих и местных жителей;

- развитие поселка Каменный карьер: упорядочение существующего и строительство нового жилого фонда, восстановление и благоустройство отработанных территорий с последующей организацией зоны отдыха;

- создание в структуре города системы зеленых насаждений: развитие городского озеленения различного назначения: лесов, лесопарков, городского и спортивных парков, скверов, бульваров, зеленых насаждений магистральных улиц, включение в эту систему сложившейся территории водно-болотного комплекса и благоустроенных прибрежных территорий озер;

- проектная организация прибрежной территории озера Чебаркуль: создание набережных, парковых комплексов, спортивных площадок и сооружений, благоустроенных пляжей, планировочное выделение наиболее выразительных видовых точек, позволяющих любоваться прекрасной природой городских лесов,обрамляющих обширную, светлую гладь озера.

- создание санитарно-защитных зон для снижения отрицательного воздействия предприятий и повышения комфортности микроклимата города;

- сохранение и развитие сложившейся производственной зоны города;

- сохранение части селитебных территорий поселка Северный;

- улучшение условий передвижения населения и связи всех частей города путем создания системы магистральных улиц и дорог существующих и проектных, строительство новых мостов, путепроводов и транспортных развязок.

3.4.2 Архитектурно-планировочная композиция застройки

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании крестообразного пересечения двух перпендикулярных направлений ул. Ленина-ул. Мира.

Ведущая композиционная роль принадлежит улице Ленина, представляющей собой исторически сложившийся городской ансамбль, который  сформирован в 50-е годы – эпоху  советского классицизма, застройка которого несет в себе историко-культурную и эстетическую ценность, сильнейший момент в архитектурно-художественном образе города. Здесь сосредоточена самая значительная часть общественной и культурной жизни, торговля и развлечения, способствующие оживлению людей, создающие привлекательность, стимул и формирующие так называемое «городское чувство».

Архитектурно-планировочный ансамбль улицы представляет собой совокупность ансамблей: ансамбль главной площади со зданием администрации городского округа, ансамбль предзаводской площади ОАО «Уральская кузница», здание кинотеатра с парком Победы, Комсомольская площадь со стеллой, формирующийся комплекс православной церкви на берегу озера Чебаркуль, который поддерживает планировочную ось главной улицы города.

Проектом предлагается сохранение и реконструкция главной улицы города с целью повышения эстетических качеств застройки, завершение формирования облика улицы путем организации этнографического парка с элементами исторической застройки на берегу озера Чебаркуль, основным композиционным элементом которого стал бы комплекс церкви Преображения Господня. Планировочно выявленное место первой крепости, сохранившиеся исторические постройки, их внутреннее убранство, создадут впечатление реальной жизни, дадут богатый материал для знакомства с историей, бытом, художественным промыслом и искусством населения города. Отличительной чертой этнографических музеев-парков, которая обеспечивает им столь широкую популярность, заключается в том, что размещение экспонатов в парке позволяет совместить познавательную сторону пребывания в нем с отдыхом.

Организованные зеленые насаждения, сады, фонтаны, малые архитектурные формы оживляют маршруты тематического показа этнографических и архитектурных композиций, создают условия для разнообразного отдыха посетителей. Видовые площадки на крутом берегу озера дадут возможность представить себя первооткрывателями, почувствовать то, что чувствовали первые пришедшие сюда поселенцы. Впечатление усиливает возможность наблюдать нетронутый противоположный берег озера. Организация паркового комплекса на завершении улицы Ленина позволит, посредством системы общегородских пространств, организовать связь  центра с главной природной составляющей города – озером Чебаркуль, берег которого обустраивается набережной, системой благоустроенных городских пляжей, объединенных многофункциональными парками, скверами, бульварами.

Старый центр, расширяя своё архитектурно-планировочное пространство, входит как органичное звено в новый центр. Развивающаяся планировочная ось – ул. Мира берет начало у въездного комплекса города со зданиями автовокзала, железнодорожного вокзала, рыночным комплексом, строящимся комплексом зданий УВД города, приводит к административному центру и далее, через кварталы усадебной застройки уходит в  микрорайоны новой застройки на реконструируемой территории садов, включает в систему общегородского центра проектируемый городской парк, мемориальную зону городского кладбища и далее на юго-востоке проходит через общественный центр нового жилого района города в деревню Пустозерово и на автодорогу федерального значения Москва – Челябинск.

Важным элементом архитектурно-планировочной композиции города, расположенного на берегах водных объектов, является архитектурная композиция набережной. Обширные водные пространства озер создают ощущение простора. Архитектурный ансамбль набережной создается путем чередования застроенных и свободных (парковых) пространств, организуя не сколько архитектурную, сколько ландшафтную связь формирующихся архитектурных ансамблей этнографического парково-музейного комплекса с главной высотной доминантой православной церкви, архитектурного ансамбля молодежного жилого комплекса, выразительного силуэта многоэтажной застройки   микрорайона №3, фронтальной линии застройки уже сложившегося микрорайона №4.

3.5 Развитие природного комплекса

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством оздоровления окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим городской среды, защищают от сильных ветров и снижают городской шум, регулируют уровень солнечной радиации. В структуре города зеленые насаждения играют важную эстетическую роль, обогащают архитектурную композицию города, придают ему красивый, нарядный вид.

Основной идеей преобразования природного комплекса города является максимальное сохранение природного ландшафта и включение его в непрерывную систему озелененных пространств композиции городского ландшафта.

Основные принципы развития природного комплекса:

1. Формирование крупных природно-планировочных комплексов – территориально и функционально взаимосвязанных, а именно природно-планировочных комплексов курортно-рекреационной зоны. С целью повышения устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территории, повышение уровня благоустройства в местах концентрации отдыхающих, что дает возможность перевести наивысшие нагрузки на специально подготовленные участки, создание рациональной дорожно-тропиночной сети, площадок для отдыха, формирование устойчивых к вытаптыванию насаждений, перевод лесов курортной зоны в лесопарковый режим использования, что позволит ослабить отрицательное влияние рекреации на ландшафты, а также отвлечь часть отдыхающих от неорганизованного посещения Ильменского заповедника.

2. Глубокое проникновение природных массивов в ткань города, а именно широкие вводы озелененных пространств на базе имеющихся лесов, так решены парковые комплексы на базе существующих лесных массивов в новом жилом районе (Центральный район).

Вода - один из богатейших природных факторов: проектом предлагается планировочно выделить композиционное значение озер благоустройством пойменных территорий с организацией мест отдыха для населения, благоустройством набережных, организацией городских пляжей, водно-спортивных комплексов, парков, аквапарков, площадок спокойного отдыха, с обустройством наиболее выразительных видовых площадок, позволяющих любоваться светлой гладью озер и природных ландшафтов.

Включение в планировочную структуру природного водно-болотного комплекса, сформированного как планировочная ось, предопределяющая двухчастное развитие планировочного ядра города. Проектом предлагается сохранить эту природную систему, частично использовать ее в качестве зон рекреации:  озеленить, организовать систему прудов и каналов в парковых зонах, прилегающих к застройке.

3. Создание единой системы озелененных территорий города, создание непрерывной связи озелененных территорий на каждом уровне проектирования: отдельные зеленые участки, значительные по площади парки, скверы, объединенные между собой бульварами, аллеями, озеленёнными улицами, специальными защитными полосами различного назначения, образуют  сеть «зеленых каналов», как бы пронизывающих городскую территорию по всем направлениям, создают в пределах селитебной территории непрерывную систему озелененных территорий, комфортную среду для повседневного отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельности населения, способствуют оздоровлению городской среды.

Система озелененных территорий формируется из:

*Территории природоохранного назначения: городские леса;

*Территорий рекреационного назначения:

- общего пользования: общегородской парк,формируемый на базе островного лесного массива, существующий парк Победы, Детский парк, спортивные парки существующие и проектируемые, парковые ансамбли прибрежных территорий;

- ограниченного пользования: озеленение на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учебных заведений, учреждений здравоохранения;

*Научно-познавательные озелененные территории включают лесопарки, общекурортный ландшафтный парк, этнографический парк-музей;

*Производственного характера-озелененные территории состоят из земель, занятых огородами, пашнями, коллективными садами;

*Озелененных территорий специального назначения (озеленение улиц, территорий внешнего транспорта, санитарно-защитные, водоохранные, охранного озеленения прибрежных территорий, шумозащитные зоны).

Архитектурно-пространственная организация Природного комплекса предусматривает сохранение, выявление, зрительное раскрытие и акцентирование характерных для города ландшафтных панорам с большим зеркалом озера Чебаркуль, лесами. С другой стороны, территория городского округа примыкает к границе Ильменского Государственного заповедника им. Ленина, включающего территории Ильменского хребта. Из 2000 га леса, находящегося в черте города, – 1400 га леса - это Чебаркульский бор , являющийся памятником природы Челябинской области.

### 3.6. Развитие жилых территории

#### Существующее состояние

В настоящее время жилой застройкой занято 490 га, размещено на этой территории   698,8 тыс.м2 общей площади.

В застройке города преобладают многоэтажные жилые дома (по жилищному фонду).

Ориентировочное распределение жилищного фонда города (в % от всего фонда) следующее:

- по этажности:  1-2-эт. Усадебный – 22%

2-3- эт. многокварт. домов	– 15%

многоэтажный			– 63%

Уровень благоустройства жилищного фонда в пределах 77 – 89% в зависимости от вида оборудования (водопроводом и канализацией – 80%, центральным отоплением – 77%, горячим водоснабжением – 78%, газом – 89% жилого фонда). Техническое состояние жилого фонда – удовлетворительное, ветхо-аварийный фонд – 7,2 тыс.м2 общей площади –  более 1% от всего фонда.

Средняя этажность застройки –2,5 этажа, средняя обеспеченность общей площадью жилых домов – 19,0 кв. м на 1 человека, средняя плотность населения на территории жилых кварталов и микрорайонов – 75 чел/га.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному.

#### Проектное решение

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения города в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории города, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам;

преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, микрорайонов со сносом 1-2-эт амортизированного жилого фонда и строительством многоэтажного фонда; предлагаемый к сносу жилой фонд расположен вблизи мест приложения труда и частично оснащен инженерными коммуникациями;

преобразования территории коллективных садов, расположенных в селитьбе;

внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (5-12-этажных секционных домов, сейсмостойких; 2-3-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа и  коттеджей  с площадью земельных участков 600-1500 м2 на дом, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности);

модернизации, реконструкции 5-этажных жилых домов массовых серий (т. н. «хрущовок») и территорий, занятых такими домами;

реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного, Генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территорий города:

увеличение территорий многоэтажной застройки (на 28 га);

трансформация территорий малоэтажной застройки (сокращение – на 18 га за счет сноса жилья, увеличение – на 212 га за счет нового строительства).

Параметры жилых территорий определены, исходя из условий, что за расчетный период Генплана составят:

- прогнозируемые объемы строительства жилья – не менее 522 тыс.м2 общей площади;

- прогнозируемая убыль малоценного жилого фонда – 8,2 тыс.м2 общей площади;

- структура жилстроительства – до 60% – малоэтажной фонд и более 40% – многоэтажный.

Основной объем строительства (до 92%) намечается в центральном планировочном образовании города. В Западном районе – 34 тыс.м2, в т.ч. на разъезде Кисегач -2-эт. блокированные – 15,0 тыс. м2, в жилой зоне курорта Кисегач – 19 тыс. м2. Объем строительства жилья (с вычетом ввода жилья за период 1992-2006 г.г.) для курорта Кисегач принят по проекту «Генеральный план, совмещенный с ПДП курорта Кисегач», разработанному проектным объединением «Союзкурорт» в 1992 году.

Распределение объема строительства жилья по этажности, очередности и районам размещения приведено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Движение жилого фонда за расчетный период по планировочным образованиям

(районам) города.

| Показатели, единица измерения | Планировочные районы города |
| --- | --- |
|  | Западный | Централь-ный | Восточ-ный | Итого по районам | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Жилищный фонд города, тыс.м2 общей площади |  |  |  |  |  |
| 1.1. Наличие на исходный год, всего | 43,2 | 632,0 | 23,6 | 698,8 | 100,0 |
| в т. ч. а) многоэтажный | 17,6 | 425,0 | - | 442,6 | 63,3 |
| б) малоэтажный | 25,6 | 207,0 | 23,6 | 256,2 | 36,7 |
| из них: усадебный | 16,8 | 116,4 | 19,6 | 152,8 | 21,9 |
| 2-3-эт. многокварт. домов | 8,8 | 90,6 | 4,0 | 103,4 | 14,8 |
| 1.2. Объем строительства за расчетный период, всего | 34 | 480 | 8 | 522 | 100,0 |
| в т. ч. а) многоэтажный | 4 | 216 | - | 220 | 42,2 |
| б) малоэтажный | 30 | 264 | 8 | 302 | 57,8 |
| из них: усадебный | 30ед./ 6 | 650ед./104 | 50ед./8 | 118 | 22,6 |
| 2-эт. блокиров. с участками | 90ед./15 | 1000ед./160 | - | 175 | 33,5 |
| 2-3-эт многокварт. домов | 9 | - | - | 9 | 1,7 |
| 1.3. Из общего объема строительства: - на I очередь, всего | 34 | 148 | - | 182 | 100 |
| в т. ч. а) многоэтажный | 4 | 95 | - | 99 | 54,4 |
| б) малоэтажный | 30 | 53 | - | 83 | 45.6 |
| из них: усадебный | 6 | 130ед./21 | - | 27 | 14,8 |
| 2-3-эт.блокиров. с участками | 15 | 200ед./32 | - | 47 | 25,8 |
| 2-3-эт многокварт домов | 9 | - | - | 9 | 5,0 |
| - на расчетный срок, всего | - | 332 | 8 | 340 | 100 |
| в т. ч. а) многоэтажный | - | 121 | - | 121 | 35,6 |
| б) малоэтажный | - | 211 | 8 | 219 | 64,4 |
| из них: усадебный | - | 520ед./83 | 8 | 91 | 26.8 |
| 2-3-эт.блокиров с участками | - | 800ед/128 | - | 128 | 37,6 |
| 1.4. Убыль жилого фонда за расчетный период, всего | - | 8,2 | - | 8,2 |  |
| в т. ч. усадебный | - | 3,2 | - | 3,2 |  |
| 2-3-этажный | - | 5,0 | - | 5,0 |  |
| 1.5. Из общего объема убыли - на I очередь, всего | - | 5,2 | - | 5,2 |  |
| из них: усадебный | - | 2,1 | - | 2,1 |  |
| 2-3-этажный | - | 3,1 | - | 3,1 |  |
| 1.6. Жилищный фонд на период, тыс.м2 общей площ. |  |  |  |  |  |
| - I очередь, всего | 77,2 | 774,8 | 23,6 | 875,6 | 100,0 |
| в т. ч. а) многоэтажный | 21,6 | 520,0 | - | 541,6 | 61,8 |
| б) малоэтажный | 55,6 | 254,8 | 23,6 | 334,0 | 38,2 |
| из них: усадебный | 22.8 | 135,3 | 19,6 | 177,7 | 20,3 |
| 2-3-эт. блокиров. с участками | 15,0 | 32,0 | - | 47,0 | 5,4 |
| 2-3-эт. многокварт. домов | 17,8 | 87,5 | 4,0 | 109,3 | 12,5 |
| - расчетный срок, всего | 77,2 | 1103,8 | 31,6 | 1212,6 | 100,0 |
| в т.ч. а) многоэтажный | 21,6 | 641,0 | - | 662,6 | 54,6 |
| б) малоэтажный | 55,6 | 462,8 | 31,6 | 550,0 | 45,4 |
| из них: усадебный | 22,8 | 217,2 | 27,6 | 267,6 | 22,1 |
| 2-3-эт.блокиров. с участками | 15,0 | 160,0 | - | 175,0 | 14,4 |
| 2-3-эт. многокварт. домов | 17,8 | 85,6 | 4,0 | 107,4 | 8,9 |
| 2. Численность населения, тыс.чел. |  |  |  |  |  |
| 2.1. исходный год, всего | 1,8 | 33,9 | 1,1 | 36,8 |  |
| в т. ч. а) в многоэтажном фонде | 0.7 | 22,8 | - | 23,5 |  |
| б) в малоэтажном фонде | 1,1 | 11.1 | 1,1 | 13,3 |  |
| из них: в усадебном фонде | 0,7 | 6,2 | 0,9 | 7,8 |  |
| в 2-3-эт многокв домах | 0,4 | 4,9 | 0,2 | 5,5 |  |
| 2.2. на I очередь, всего | 2,7 | 36,0 | 1,1 | 39,8 |  |
| в т. ч. а) в многоэтажном фонде | 0,8 | 25,2 | - | 26,0 |  |
| б) в малоэтажном фонде | 1,9 | 10,8 | 1,1 | 13,8 |  |
| из них: в усад. и блокир. домах | 1,3 | 6,6 | 0,9 | 8,8 |  |
| в 2-3-эт многокв. домах | 0,6 | 4,2 | 0,2 | 5,0 |  |
| 2.3. на расчетный срок, всего | 2,7 | 40,0 | 1,1 | 43,8 |  |
| в т. ч. а) в многоэтажном фонде | 0,8 | 26,4 | - | 27,2 |  |
| б) в малоэтажном фонде | 1,9 | 13,6 | 1,1 | 16,6 |  |
| из них: в усад. и блокир. домах | 1,3 | 10,1 | 0,9 | 12,3 |  |
| в 2-3-эт многокв. домах | 0,6 | 3,5 | 0,2 | 4,3 |  |

Развитие и преобразование жилых территорий, предусматриваемые Генпланом, должно сопровождаться комплексом санитарно-гигиенических и благоустроительных работ на основе обеспечения оптимальной плотности застройки.

Убыль жилого фонда. Прогнозируемая убыль жилого фонда - 8,2 тыс. м2 общей площади, в т. ч. для организации санитарно-защитной зоны  от предприятия «Чебаркульская птица» -1,1 тыс. м2, для пробивки магистрали – 0,4 тыс. м2, под строительство жилья – 6,7 тыс. м2 общей площади. В настоящее время ЗАО ПНП «Проектпромвентиляция» разрабатывается проект СЗЗ ряда предприятий г. Чебаркуля, в т.ч. предприятия «Чебаркульская птица», для которой по расчетам СЗЗ от границы предприятия до жилой застройки (пос. Северный) составит 220 м, т.е. на 80 м меньше, чем отображено в генплане в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.11, класс III. После утверждения СЗЗ предприятия «Чебаркульская птица» необходимо уточнение объема убыли жилья и количества переселяемого населения  из пос. Северный.

В сохраняемой жилой застройке предусматривается упорядочение и благоустройство территории, реновация и модернизация жилья.

На перспективу (за расчетным сроком генплана) размещение жилищного строительства предлагается:

- на территориях со сносом 1-2-этажных деревянных домов по мере перехода их в ветхое состояние (физически амортизированного жилого фонда);

на территориях с реконструкцией 5-этажных жилых домов массовых серий 1,2 поколения;

на территориях коллективных садов, расположенных в пределах селитьбы, и в юго-восточной части города.

Вывод: Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

увеличение жилищного фонда города в 1,7 раза, с 698,8 до 1212,6 тыс.м2 общей площади;

развитие территорий жилых кварталов, микрорайонов в 1,5 раза, с 490 до 712га;

повышение жилищной обеспеченности населения в 1,26 раза, с 19 до 27,7 м2 на человека;

изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья, что дает возможность повышения стоимости недвижимости, тем самым повышения налоговых поступлений в бюджет города;

более рациональное использование территории города (плотность населения на территорию кварталов, микрорайонов возрастает в 1,2 раза, с 75 до 90 чел./га при современной жилобеспеченности).

### 3.7.  Развитие социальной инфраструктуры

#### Существующее положение.

Город располагает развитой сетью социальной инфраструктуры. Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в городе функционируют среднее специальное учебное заведение, профессиональное училище, 6 представительств средних и высших учебных заведений, учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания и т. д. Кроме того, наличие в округе курортной зоны вызывает дополнительную сезонную нагрузку на городскую сеть учреждений обслуживания , т. к. в летний сезон численность населения округа многократно увеличивается.

Недостаточна обеспеченность населения учреждениями образования, культурно-досугового назначения, предприятиями питания, учреждениями бытового и коммунального обслуживания.

На исходный год учреждениями культурно-бытового обслуживания населения  внемикрорайонного значения (без учета учреждений отдыха) занято 32 га.

Проектное решение.

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры города предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

По отрасли «Образование»

В настоящее время сеть системы образования представлена 10 общеобразовательными школами на 5,18 тыс. мест,в т. ч. в собственно городе -8 школ на 3,87 тыс. мест и в военном городке -2 школы на 1,31тыс.чел, и 10 детскими дошкольными учреждениями, которые посещают 1,42 тыс. детей.  Все школы  и детские дошкольные учреждения находятся в удовлетворительном состоянии (износ более 50% имеют школы № 2, 4, 9, 10, 76 и ДОУ № 2, 25)

В системе начального и среднего профессионального образования подготовку рабочих кадров и специалистов осуществляют два учебных заведения (профессиональное училище и колледж) и 4 представительства, в сфере высшего профессионального образования функционирует два представительства высших учебных заведений. Количество учащихся, получающих профессиональное образование – 1,3 тысяч человек.

Сеть дополнительного образования детей включает 5 учреждений, направленных на осуществление физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития.                                            Учреждения образования сосредоточены в Центральном районе города.

Основные мероприятия по развитию отрасли на расчетный срок:

сохранение и укрепление материально-технической базы специальных учебных заведений, способствующей повышению качества подготовки специалистов и включающей обеспеченность учебными площадями, общежитиями, спортивными сооружениями;

создание отделений в существующих учебных заведениях для удовлетворения потребностей в новых специальностях постоянно усложняющегося коммунального хозяйства города; создание центров переподготовки градообразующей группы населения;

развитие системы общего образования за счет реконструкции существующего фонда, а также нового строительства общеобразовательных учреждений на 2,74 тыс. мест и детских дошкольных учреждений на 1,67 тыс. мест в районах планируемого жилищного строительства городского округа.

По отрасли «Здравоохранение»

На исходный год в городском округе имеется лечебное профилактическое учреждение  «Чебаркульская ЦРБ» на 451 койку с 5 поликлиническими учреждениями на 1040 посещений в смену, станция скорой медицинской помощи на 6 машин. Учреждения здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшее развитие, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города – как за счет реконструкции и расширения существующих, так и строительства новых объектов:

- строительство больничных корпусов на 187 коек (с учетом тяготеющего населения Чебаркульского района и сезонного населения).  При этом, коечный фонд лечебных учреждений увеличится с 451 до 638 коек;

- расширение сети амбулаторно-поликлинических учреждений за счет строительства в районах новостроек поликлиник на 500 посещений в смену и медпункта на 40 посещений в смену в п. Мисяш. Вместимость амбулаторно-поликлинических учреждений увеличится с 1040 до 1580 посещений в смену.

По социальному обеспечению

В городе функционируют два детских дома на 79 мест (39+40 мест), комплексный центр социального обеспечения (КЦСО), отделение КЦСО дневного пребывания на 25 чел, дом компактного проживания на 86 человек.

Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет:

- строительства специального жилья для престарелых, инвалидов труда, дома-интерната общей вместимостью на 55 мест (1 очередь);

размещения территориальных центров обслуживания социально-незащищенных групп населения вблизи жилья;

размещения реабилитационных центров для инвалидов и престарелых, центров социальной адаптации, профессионального обучения, образования в системе общественных центров жилых образований городского округа.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

В городском округе функционируют физкультурно-оздоровительный  комплекс, 14 спортивных залов в школах и организациях города, стадион, 3 плавательных бассейна, хоккейный корт, тир РОСТО, детско-юношеская спортивная школа (спортзал, ФОК, лыжная база), спортплощадки.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов.

Так, намечается размещение, строительство:

помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

спорткомплекса на 300 мест с катком;

конно-спортивного оздоровительного центра

спортивно-оздоровительного комплекса в микрорайоне №3 по ул Октябрьской.

По отрасли «Культура и искусство»

В городе функционируют 2 Центра досуга на 920 посетителей, городская библиотека,  краеведческий музей, выставочный зал, школа искусств на 360 учащихся.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов:

размещение учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания (помещения для культурно-массовой работы, досуговые центры с кинозалами, выставочными залами, читальными залами и т. д.) вблизи жилья, в особенности, в районах новостроек;

строительства культурно-досугового центра  в молодежном жилом комплексе.

По коммерческо-деловой и обслуживающей сфере:

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес,  направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики города, созданию дополнительных мест приложения труда.

За последние годы происходит развитие сферы деловых услуг – финансово-банковская деятельность, операции с недвижимостью; развитие сферы торговли, малого бизнеса, предпринимательства, расширение информационных услуг и т. д.

На исходный год в городе функционирует 203 магазина продовольственных и непродовольственных товаров на 18,9 тыс. м2 торговой площади и 2 рынка на 10,7 тыс.м2 торговой площади. Открытая сеть предприятий общественного питания включает в себя 4 кафе на 226 мест.

Предприятия бытового обслуживания представлены ателье по пошиву и ремонту одежды, мастерскими по ремонту и пошиву обуви, предприятиями по ремонту бытовых машин и приборов, мастерскими по ремонту и изготовлению мебели, парикмахерскими,  предприятиями по ремонту и техническому обслуживанию  автомобилей, предприятиями, оказывающих услуги различного характера (ремонтно-строительные, обрядовые, ритуальные, служба такси и т. д.), фотоателье, баней.

Генпланом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения:

размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги по финансовым, налоговым и т. д. вопросам) в системе общегородского центра;

строительства офисов, информационных , бизнес-центров, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи  и т. д.;

развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения (с учетом прибывающего сезонного населения);

размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности;

размещение фабрик: прачечной на 4,8 т в смену и химчистки производительностью 0,5 т в смену (в производственно-коммунальной зоне города)

При этом планируется увеличение емкости предприятий:

торговли – в 1,1 раза

общественного питания – в 7,8 раза

по сравнению с текущим периодом.

По учреждениям жилищно-коммунального хозяйства:

В системе жилищно-коммунального обслуживания городского округа функционируют пожарное депо на 6 машин, пожарная часть (ПЧ) на 2 машины, гостиница на 59 мест. В городе имеется кладбище традиционного захоронения.

В сфере коммунального обслуживания населения Генпланом предусматривается территория для размещения:

гостиниц на 205 мест;

пожарного депо на 4 а/машины с площадью участка 1,2 га в юго-восточной части города, ПЧ на 2 машины в пос. Мисяш и ПЧ на 2 машины на разъезде Кисегач, что обеспечит, с учетом существующих объектов, доступ пожарных машин до любой точки городской застройки (при затратах времени следования не более 10 минут);

производственно-технической базы эксплуатации жилищного фонда в производственно-коммунальной зоне города;

расширение действующего кладбища и размещение нового кладбища площадью 20га за пределами городской черты, к юго-востоку от города.

За расчетный период планируется территориальный рост системы социальной инфраструктуры, без учета площади кладбищ, с 32 до 79 га (с 8,7 до 18,0 м2 земельного участка учреждений на 1 жителя).

Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета города, тем самым – повышению качества жизни горожан.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок произведен по показателям СНиП 2.07.01-89*, с учетом СП 30-102-99 и приведен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок

| Учреждения и предприятия обслуживания, Единица измерения | Норма-тив на 1000 чел. | Потреб- ность по норме | Наличие на исходный год | Новое стр-во всего в т. ч. I оч. | Распределение проектируемых объектов по планировочным образованиям (районам) города | Итого по городу Расчетный срок в т. ч. I оч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Западный | Центральный | Восточный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |
| 1. Детские дошкольные учреждения, мест | 70 | 3080 | 1420 | 1670 295 | 190 125 | 1280 120 | 80 50 | 3090 1715 |
| 2. Общеобразовательные школы, мест | 150 | 6600 | 3865 | 2735 900 | 405 340 | 2330 560 | - | 6600 4765 |
| 3. Центры внешкольного образования, мест |  |  | 2470 | - | - | - | - | 2470 |
| Здравоохранение, социальное обеспечение |
| 4. Стационары всех типов, коек | 14,5 | 638 | 451 | 187 - | - | 187 - | - | 638 451 |
| 5. Поликлиники, амбулатории, пос/см | 35 | 1540 | 1040 | 540 - | - | 500 - | 40 - | 1580 1040 |
| 6. Станции скорой помощи, машин | 0,1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 6 |
| 7. Приюты, дома- интернаты, мест | 5 | 220 | 165 | 55 55 | - | 55 55 | - | 220 220 |
| Культура и искусство |
| 8. Культурно-досуговые центры, клубы, мест | 80 | 3520 | 920 | 2600 2190 | 135 135 | 2410 2000 | 55 55 | 3520 3110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. Библиотеки и филиалы, тыс. экз. | 4,5 | 197 | 60 | 137 119 | 12 12 | 120 102 | 5 5 | 197 179 |
| 10. Музеи, выставочные залы, объект |  |  | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 11. Школы искусств, учащихся | 8 | 350 | 360 | - | - | - | - | 360 |
| Физкультура, спорт, туризм |
| 12. Стадионы, спорт-комплексы (внемикро-районного значения) , га | 0,7 | 30,7 | 12,2 | 18,5 15,7 | - | 18,5 15,7 | - | 30,7 27,9 |
| 13. Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола | 130 | 5720 | 4796 | 2597 297 | 81 81 | 2516 216 | - | 7393 5093 |
| 14. Плавательные бассейны общего пользо- вания, м2 зеркала воды | 9 | 396 | 344 | 72 - | - | 72 - | - | 416 344 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |
| 15. Магазины, тыс. м2 торговой площади | 0,42 | 18,48 | 18,90 | 2,24 1,70 | 0,70 0,50 | 1,54 1,20 | - | 21,14 20,60 |
| 16. Предприятия общест. питания, мест | 40 | 1760 | 226 | 1534 640 | 110 50 | 1384 560 | 40 30 | 1760 866 |
| 17. Бани, мест | 3 | 132 | 38 | 94 | - | 94 | - | 132 |
| 18. Прачечные, т белья в смену | 0,11 | 4,8 | - | 4,8 0,5 | - | 4,8 0,5 | - | 4,8 0,5 |
| 19. Химчистки, кг вещей в смену | 11,4 | 500 | - | 500 150 | - | 500 150 | - | 500 150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20. Гостиницы, мест | 6 | 264 | 59 | 205 | - | 205 | - | 264 |
| 21. Пожарные депо, машин |  | 12 | 8 | 8 6 | 2 2 | 4 4 | 2 - | 16 14 |
| 22. Кладбища, га | 0,24 | 10,6 | 40,5 | 20* | - | - | - | 40,5 |
| 23. База эксплуатации жилого фонда, объект |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 24. Мотели, кемпинги, мест |  |  | - | 200 100 | - | 200 100 | - | 200 100 |

Примечание:   * - за пределами городской черты

3.8   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

С градостроительной точки зрения основной принцип структурных преобразований проявляется в сбалансированном пространственном сочетании мест приложения труда и жилых комплексов, общественно-насыщенных территорий и мест отдыха в общей структуре самовоспроизводящей природной среды.

Масштабы и характер развития города, его становление как территориально-пространственного образования определяются функцией и градообразующей базой: основу народнохозяйственного комплекса города составляет промышленность.  Ведущими отраслями промышленности являются черная металлургия, машиностроение и металлообработка, на долю которых приходится более 61% промышленных кадров. Наиболее крупные промышленные предприятия: ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица», ЗАО «Пеплос», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ООО «Уральская фанера», ЗАО «Союзтеплострой», ОАО«Фабрика кондитерских изделий». Оценивая современный период развития градообразующей базы города, следует отметить, что в городе недоразвиты производства, традиционно необходимые для города и населения, в том числе и строительная индустрия; сложившийся ассортимент промышленной продукции не отличается большим разнообразием.

С реструктуризацией градообразующих отраслей экономики города происходит высвобождение трудовых ресурсов из сферы материального производства.

В целом, в экономике города занято лишь 59% (17,1 тыс. чел.) трудовых ресурсов, что свидетельствует о невозможности существующими предприятиями решить проблему трудоустройства населения.

Но несмотря на трудности последних лет (по преодолению негативных последствий экономических реформ) в экономике города происходят качественные изменения, создающие предпосылки для экономического роста и структурной перестройки:

занятость населения возрастает в обслуживающих население отраслях;

в городе идет формирование системы малого бизнеса, малого предпринимательства.

На сегодня уровень ее развития еще недостаточен: малое предпринимательство осуществляет свою деятельность, в основном, в сфере торговли, питания, в сфере оказания бытовых услуг; незначительно количество малых предприятий по производству промышленных и продовольственных товаров.

В целях ликвидации разрыва между трудовыми ресурсами и количеством мест приложения труда важное значение приобретает проблема развития предприятий в городе, в первую очередь, развития предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции, а также развития обслуживающих отраслей (перерабатывающие отрасли, торгово-распределительные отрасли, финансово-коммерческая деятельность, информационно- технологическая деятельность, отдых и туризм, спортивная отрасль, медицинское обслуживание и т. д.).

Расположение на мощной широтной оси Запад-Восток (магистральная железная дорога и автодорога федерального значения Самара - Челябинск) имеет огромное значение для дальнейшего развития городского округа и прилегающих территорий.  Учитывая наличие таких благоприятных факторов, вероятностное развитие экономической базы города предполагается следующим: г. Чебаркуль сохраняется как центр черной металлургии и машиностроения. Однако, доля этих отраслей в валовом производстве города уменьшится за счет развития других отраслей хозяйства.

Предложения по дальнейшему развитию экономики города:

осуществление реконструкции и модернизации производства, освоение новых видов продукции (техническое перевооружение производства ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица», ОАО «Чебаркульский молочный завод», ООО «Уральская фанера»);

развитие производств потребительских товаров;

развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов в связи со значительным увеличением объемов жилищно-гражданского строительства;

развитие сферы малого бизнеса, предпринимательства, финансово-кредитной сферы;

размещение логистического комплекса на областной автодороге Челябинск-Мисяш, вблизи грузовой железнодорожной станции Мисяш;

строительство комплекса по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых и производственных отходов в экологически чистое сырье с последующей его переработкой производительностью до 100 тыс. т в год;

развитие индустрии отдыха, туризма, стимулирование развития связанных с туризмом услуг и производств, ремесел, сопутствующей инфраструктуры (отели, рестораны, дороги, парковки и т. д.);

развитие развлекательно - досугового комплекса, спорта, расширение сервисного обслуживания населения.

При этом, социальная сфера, многие ее направления приобретают статус доходных отраслей и становятся в один ряд и даже выше традиционных отраслей материального производства.

Новый характер развития производств, усиление социальной направленности развития экономики должны способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности, росту материальной и духовной культуры, улучшению демографической ситуации в городе.

Основными предпосылками для устойчивого развития производственных территорий города являются:

функционирование предприятий на существующих участках без их территориального расширения (сохранение занимаемой территории как соответствующие производительным возможностям предприятий);

необходимость сохранения в работоспособном состоянии промышленного потенциала города, как в период выхода из кризиса промышленного производства, так и на стадии возобновления его развития;

развитие действующих промышленных предприятий – за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения  объемов вредных стоков и выбросов; по предприятиям, расположенным на селитебной территории – при превышении выбросов выше нормативных необходима модернизация производства с достижением требуемой санитарно-защитной зоны до жилой застройки;

положение границ производственных, селитебных и прочих территорий с учетом изменений функционального назначения территории города;

организация санитарно-защитных зон предприятий, в первую очередь, ООО «Уральская фанера»,  ОАО «Уральская кузница», ЗАО «Чебаркульская птица»;

вынос емкостей с территории межрайгаза, расположенного вблизи жилой застройки, в производственную зону с обеспечением противопожарного разрыва  до селитебных территорий,

резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий малого бизнеса, малого предпринимательства, требующие, как правило, небольшие участки; для размещения объектов коммунально-складского назначения, а также для размещения коммерческо-деловых центров.

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития городского округа.

### 3.9.  РАЗВИТИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.9.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских перевозок города в корреспонденции со всеми районами страны первостепенную роль играют железнодорожный и автомобильный транспорт.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  ТРАНСПОРТ

В настоящее время в городе одним из основных видов внешнего транспорта является автомобильный транспорт. Характеристика сети внешних автодорог и автобусных маршрутов представлена в таблицах 3.9.1.1, 3.9.1.2.

Таблица 3.9.1.1

# Сеть внешних автомобильных дорог

| Наименование дороги | Значение а/дор | Протяженность в границах города, км | Тип покрытия | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | проезжей части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Еловое – Кисегач | мест. | 1,9 | ч/щеб | 10,0 | 7,0 |
| 2. Обход г. Чебаркуля | обл. | 5,96 | а/бет | 10,0 | 7,0 |
| 3. Чебаркуль – Мисяш – Автодорога М-5 «Урал» | обл. | 7,3 | а/бет | 10,0 | 7,0 |
| 4. Чебаркуль – Уйское-Сурменево – Магнитогорск | обл. | 1,0 | а/бет | 12,0 | 8,0 |
| 5. Миасс – Чебаркуль | обл. | 7,0 | ч/щеб | 10,0 | 7,0 |

Таблица 3.9.1.2

## Внегородские маршруты автобусов

| № маршр. | Маршруты (пункт отправления- пункт назначения) | Пункт отправления в городе | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс. чел. | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 351 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 362 | пос. Куйбышевский – пос. Боровое (через автовокзал) | пос. Куйбышевский | 13,2 | 120,5 | 18 |
| 373 | пос. Куйбышевский - пос. Боровое | пос. Куйбышевский | 11,9 | 147,1 | 20 |
| 505 | Чебаркуль – Екатеринбург | Автовокзал | 274,3 | 15,0 | 2 |
| 515 | Кисегач – Чебаркуль – Челябинск | Автовокзал | 99,5 | 29,2 | 6 |
| 586 | Чебаркуль – Яраткулова – Челябинск | Автовокзал | 112,7 | 24,8 | 4 |
| 586 | Чебаркуль – Яраткулова – Челябинск | Автовокзал | 112,7 | 12,4 | 2 |
|  | ИТОГО: |  |  | 378,2 |  |

Чебаркульский автовокзал находится по ул. 1 Мая:

Характеристика автовокзала:

- количество отправляющихся рейсов в сутки – 89;

в том числе:    пригородных – 24,

междугородных – 65.

- вместимость автовокзала – 200 пасс.;

- максимальное количество обслуживаемых пассажиров за сутки – до 500 пасс.;

- фактически отправляется – от 350 до 420 пасс. в сутки в зависимости от сезона;

- площадь участка – 2900 м2.

Годовой объем пассажироперевозок составил 0,38 млн. пасс.

Хранение и ремонт подвижного состава производится на территории АТП ООО «ЮжУралТранс плюс», расположенного по улице Суворова, 9.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ

В состав ж/д узла г. Чебаркуля входят: участок железнодорожной линии Уфа-Челябинск, 3 станции. Двухпутная электрифицированная линия Уфа-Челябинск, является звеном Транссибирской магистрали  Москва-Владивосток и обеспечивает разносторонние транспортные связи Урала. Дорога проходит в северной части города с запада на восток. Транспортные потоки, в основном, транзитные.

Основной пассажирской станцией узла является ст. «Чебаркуль». Здание вокзала расположено с южной стороны железной дороги. Станция Мисяш- грузовая станция, разъезд «Кисегач» - пассажирский.

Наличие городской застройки по обе стороны железной дороги не позволяет внести радикальные изменения в сложившуюся планировочную схему узла, в связи с чем  ж/д узел максимально сохраняется с мероприятиями по модернизации и реконструкции существующих зданий, сооружений, путей. По стратегии социально-экономического развития области планируется увеличение объемов грузовых перевозок в 1,8-2 раза к 2030 году.

3.9.2.  ГОРОДСКАЯ  УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ  СЕТЬ

Существующее положение

Существующая улично-дорожная сеть отражает:

- прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие кварталы;

-  характер природного ландшафта: предгорный рельеф, озера.

Данные по улично-дорожной сети (УДС) города приведены ниже, в таблице  3.9.2.1:

| № | Показатели | Единица измерен. | Кол-во на 2004г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая протяженность уличной сети | км | 113,6 |
| 2. | Общая площадь уличной сети в т. ч. дороги тротуары | тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. кв. м | 722,1 666,8 55,3 |
| 3. | Протяженность улиц с твердым покрытием в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км км | 41,2 1,4 |
| 4. | Площадь улиц с твердым покрытием в т. ч. с усовершенствованным покрытием | тыс. кв. м тыс. кв. м | 292,9 12,5 |

Основными магистралями являются ул. Ленина, ул. 1 Мая, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Дзержинского, ул. Куйбышева, ул. Карпенко, дорога в промрайоны. Они же являются и транспортными магистралями.

По ул. Октябрьской-Советской осуществляется выход транспорта на дорогу Уфа-Челябинск. Ул. Ленина и ул. Дзержинского связывает жилые районы с промышленными и коммунально-складскими районами. По ул. Дзержинского и ул. Куйбышева осуществляется связь пос. Куйбышева, расположенного несколько обособленно на юго-восточной окраине города, с промрайонами и центром города.

Главной улицей является ул. Ленина. На этой широтной магистрали сосредоточены основные административные, торговые и культурные учреждения города. По ней же проходят основные маршруты автобуса. В центральной части города ширина улиц в красных линиях колеблется от 25 до 40 м, а ширина проезжей части от 6,5 до 9 м. В районах усадебной застройки ширина улиц в красных линиях -15-20 м. Ширина проезжей части –6 м.

В настоящее время в городе имеется один путепровод на железной дороге, который используется только для проезда легкового транспорта - для выхода из центральной части города на автодорогу Миасс - Чебаркуль.

Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявляет следующие недостатки:

- низкая плотность магистральной сети;

- отсутствие четкой классификации магистралей по структуре транспортных потоков;

- пересечение магистральных улиц с железной дорогой в одном уровне, что создает постоянные заторы автотранспорта;

- низкий уровень благоустройства на всех улицах города;

- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей улиц их назначению.

Проектное решение

Проектируемая дорожно-транспортная сеть города решена с учетом:

- сложившейся системы улиц;

- планировочной структуры города;

- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, расположенными в пригородной зоне.

Классификация УДС, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, принята следующая:

- магистральные дороги (внешние автодороги): областного значения;

- магистральные улицы: общегородского значения регулируемого движения

районного значения.

- основные улицы в жилой застройке;

Сформированная система УДС представляет собой:

*две меридиональные связи: ул. Октябрьскую и ул. Дзержинского-Куйбышева-Некрасова-Чапаева, которые в совокупности с широтными магистралями (ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Крылова, ул. Проектная 1) образуют:

  - большое транспортное кольцо, включающее в себя улицы Ленина, Дзержинского, Куйбышева, Некрасова, Чапаева, Проектную 1, Октябрьскую, которое связывает основные планировочные районы города и имеет выходы на внешние направления, а именно на автодорогу федерального значения Уфа-Челябинск, а также на автодорогу областного значения Миасс-Челябинск, проходящую через пос. Мисяш;

  - систему малых колец, которые обеспечивают кратчайшую и удобную связь между центром города, поселками, железнодорожным вокзалом, автовокзалом;

* магистрали районного значения обеспечивают связь в планировочных районах с предприятиями и объектами обслуживания;

* основные улицы в жилой застройке – обеспечивают автомобильную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными улицами.

С развитием города в юго-восточном направлении а/д «Обход города Чебаркуля» подпадает в пределы городской застройки и приобретает статус магистрали районного значения, в связи с чем проектом предусматривается новая трасса объездной автодороги между посёлками Малково и Пустозёрово с выходом на автодорогу М-5 «Урал» - Мисяш.

Характеристика магистральной сети города на расчётный срок генплана представлена ниже, в таблице 3.9.2.2:

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 1. | ул. Октябрьская | 4,97 | 4,97 |
| 2. | ул. Мира | 1,68 | 5,87 |
| 3. | ул. Дзержинского | 1,55 | 1,55 |
| 4. | ул. Куйбышева | 0,73 | 0,73 |
| 5. | ул. Некрасова | 0,72 | 0,72 |
| 6. | ул. Чапаева | 1,23 | 1,23 |
| 7. | ул. 1 Мая | 1,26 | 1,26 |
| 8. | ул. Ленина | 1,65 | 1,65 |
| 9. | ул. Проектная 4 | 1,32 | 2,70 |
| 10. | ул. Суворова | 5,60 | 5,60 |
| 11. | Автодорога на пос. Непряхино | 6,70 | 6,70 |
| 12. | ул. Проектная 1 | - | 3,81 |
| Магистральные улицы районного значения |
| 1. | ул. Карпенко | 1,49 | 2,98 |
| 2. | ул. Мичурина | - | 0,66 |
| 3. | ул. Крылова | 1,09 | 1,09 |
| 4. | ул. Проектная 2 | - | 1,23 |
| 5. | Дорога между ул. Октябрьской и ул. Чапаева | 3,90 | 3,90 |
| 6. | Дорога между ул. Чапаева и дорогой №5 | 1,77 | 1,77 |
| 7. | Проектная 3 | - | 2,69 |
| 8. | Автодорога на базы отдыха | 3,07 | 8,18 |
| Основные улицы в жилой застройке | 14,89 | 20,86 |
|  | В С Е Г О: | 53,62 | 80,15 |

Параметры элементов поперечных профилей улиц и дорог установлены с учетом их категорий и типа застройки (см. рис.1, 2, 3).

На пересечениях магистральных улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Показатели проектируемой на расчетный срок улично-дорожной сети представлены в таблице 3.9.2.3:

| № п/п | Наименование и единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность УДС, км | 140,13 |
|  | в т. ч.: - магистральные улицы | 59,29 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | 20,86 |
| 2. | Плотность магистральной сети, км/км2 | 2,0 |

За расчетный период генплана предлагается строительство 26,53 км улиц с усовершенствованным покрытием.

Кроме того, необходимо:

- строительство путепровода через ж/д пути рядом со ст. «Чебаркуль» в створе с ул. Дзержинского с развязкой движения автотранспорта в разных уровнях;

- строительство путепровода через ж/д пути (на ст. «Мисяш»);

- реконструкция существующего тоннеля под ж/д путями.

Габариты проезжей части и другие технические параметры новых и реконструируемых инженерных сооружений назначаются с учетом: категорий подходящих магистралей, структуры и мощности транспортных потоков, и определяются конкретно при дальнейшем проектировании на различных стадиях. Трассировка улиц и дорог и их функциональная взаимосвязь показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».

3.9.3. ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

Существующее положение

По данным ГИБДД существующий автомобильный парк города составляет на 2006 год 9631 ед. Структура его состава представлена ниже, в таблице  3.9.3.1:

| Виды транспортных средств | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Общее количество автомашин в городе, в том числе: | 9631 |
| - автобусов | 103 |
| - грузовых автомобилей | 797 |
| - прицепов и полуприцепов | 883 |
| - специальных автомобилей | 42 |
| - легковых из них: | 6798 |
| - ведомственных | 36 |
| - такси | - |
| - индивидуальных | 6762 |
| - мототранспорта | 1008 |

Анализ структуры существующего автопарка города показывает, что:

- основную долю составляет легковой автотранспорт – 70,6%;

- доля автобусного парка очень мала – около 1,1%;

- общий уровень автомобилизации в городе (без учёта мотосредств) – 234 ед/тыс. жит., в т. ч. индивидуального легкового транспорта – 184 ед./ тыс. жит.

3.9.3.1 МАССОВЫЙ  ПАССАЖИРСКИЙ  ТРАНСПОРТ

Обслуживание населения города массовым пассажирским транспортом (МПТ)    осуществляется, за счёт автобусных перевозок (см. таблицу  3.9.3.2).

Таблица  3.9.3.2

### Характеристика  внутригородских  автобусных  маршрутов

| № | Наименование | Число рейсов | Объем пассажиров в сутки, чел. | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Птицефабрика – Мисяш | 14 | 335 | 13,7 |
| 1 (с) | Птицефабрика – сад «Сталевар» | 12 | 335 | 16,8 |
| 2 | Птицефабрика – сан. «Кисегач» | 12 | 243 | 15,0 |
| 4 | Птицефабрика – пос. Южный | 24 | 419 | 10,4 |
| 6 | ЦРБ – пос. Каширина | 72 | 1082 | 5,5 |
| 10 | ЦРБ – сан. «Кисегач» | 24 | 210 | 9,5 |

Кроме того, в городском округе организовано движение маршрутного такси.

Таким образом, протяжённость автобусной сети составляет - 70,9 км, а плотность  её - 1,8 км/км2 (нормативная – 1,5-2,5 км/км2).

Гаражное хозяйство автобусов и такси:

| № | Наименование организации | Адрес | Кол-во автобусов, ед. | Обслуживаемые линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1. | ООО “ЮжУралТранс плюс” | ул. Суворова, 9 | 25 | внутригородские, внегородские |
| 2. | ИП “Хладик” (маршрутки) | ул. 1 Мая | 7 | внутригородские |

Показатели работы  автобусного  парка  представлены ниже, в таблице 3.9.3.3:

| № | Показатели | Единицы измерения | Отчет 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество перевезённых пассажиров, всего: в т. ч. городскими линиями внегородскими линиями | тыс. пассажиров | 1133,9 941,6 192,3 |
| 2. | Средняя дальность поездки (по городу) | км | 4,9 |
| 3. | Пассажирооборот маршрутных автобусов всего, в том числе городских | тыс. пас.-км | 10563,8 4613,6 |
| 4. | Количество автобусов | ед. | 25 |
| 5. | Коэффициент использования парка (коэффициент выпуска) – всего | - | 0,565 |
| 6. | Средняя эксплуатационная скорость (по городу) | км/час | 18,0 |
| 7. | Среднее численность рабочих и служащих | чел. | 85 |
| 8. | Среднесуточная продолжительность работы 1 автобуса | час | 9,3 |
| 8. | Себестоимость перевозки: - 1 пассажира в городе - 1 пасс.-км на внегороских маршрутах | руб. | 8,28 0,76 |

Обслуживание жителей города массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:

- недостаточное количество маршрутов, в первую очередь, на внутригородских линиях;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка – 61,0 %, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

Проектное решение

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям интенсивной автомобилизации города;

- развитие систем общественного транспорта;

- создание условий эффективного взаимодействия индивидуального и общественного, городского и пригородного транспорта;

- реконструкция городского и пригородного транспорта;

- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта.

Решение задач автомобилизации города предусматривает:

- увеличение уровня автомобилизации (со 184 до 350 машин на 1000 жителей);

- создание пешеходных зон, обеспечивающих удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят 400 ед/тыс. жит.; в т. ч.  легковой транспорт -350, грузовой – 40, ведомственный легковой – 6, такси – 4 ед./тыс. жит.

Сеть МПТ на расчётный срок решена так, чтобы обеспечить:

- удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового  тяготения, соцкультбыта и местами отдыха;

- пешеходную доступность к линиям МПТ: в многоэтажной застройке - 500 м, в усадебной - 800 м.

- Основным видом МПТ остаётся автобус. Автобусная сеть города пройдёт по  магистральным улицам общегородского и районного значения.

Протяжённость автобусной сети по городу 91,46 км, плотность сети - 2,0 км/км2.

Для определения оптимального подвижного состава автобусного парка выполнен  ориентировочный расчёт по укрупнённым показателям.

где:

W - инвентарный парк автобусов, ед.;

A -  годовой объём пассажироперевозок, млн. пасс./год;

l -  средняя дальность поездки - 4,4 км;

kсез. - коэффициент сезонной неравномерности пассажиропотока - 0,9;

kн. - коэффициент неравномерности по направлениям - 1,5;

h - среднесуточное число часов работы автобуса на линии - 8 часов;

v - эксплуатационная  скорость автобуса - 20 км/час;

m - средневзвешенная  вместимость одного автобуса - 40 пасс;

n - коэффициент наполнения подвижного состава - 0,3;

f       -  коэффициент использования парка  подвижного состава - 0,8.

, где:

N - численность населения города на расчётный срок - 43,8 тыс. чел;

p - годовая подвижность населения - 300 поездок;

k - коэффициент пересадочности на транспорте - 1,0.

В результате расчётов получено:

- годовой объём пассажироперевозок - 13,14 млн. пасс./год;

- годовая работа транспорта - 57,82 млн. пасс-км/год;

- подвижной состав в движении - 90 ед.;

- инвентарный парк автобусов - 139 ед.

Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему  транспортного обслуживания разбросанных посёлков, и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в сложившейся жилой застройке.

Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким  графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням  недели и сезонам.

##### 3.9.3.2 ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Существующий уровень автомобилизации грузового транспорта в городе – 22 ед./тыс. жит. В настоящее время грузоперевозки на транспорте осуществляются периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы.

### Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

### Основное автохозяйство города

| Наименование автохозяйства | Адрес | Количество машин, ед. | Тип хранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Легко-вых | Грузо-вых | Спецав-томашин |  |
| ООО «ЮжУралТранс плюс» | ул. Суворова, 9 | 25 | 3 | 22 | - | автогараж |
| ОАО «Уральская кузница» | ул. Дзержинского, 5 | 66 | 28 | 34 | 4 | автогараж |
| Чебаркульское ОГУП ПРСД | ул. Суворова, 4 | 65 | 8 | 53 | 4 | автогараж |
| ЗАО «Чебаркульская птица» | ул. Суворова, 2 | 65 | 4 | 55 | 6 | автогараж |
| ОАО «Чебаркульский молочный завод» | ул. Дзержинского, 1 | 49 | 6 | 43 | - | автогараж |
| МУП ККП | ул. Суворова, 19 | 20 | 2 | 18 | - | автогараж |
| ООО предприятие «Мазис» | ул. Октябрьская, 52 | 45 | 17 | 24 | 4 | автогараж |
| ОАО «Чебаркульский хлеб» | ул. Дзержинского13 | 16 | 16 | - | - | автогараж |
| ОВД г. Чебаркуля | ул. Ленина, 22 | 51 | 50 | 1 | - | автогараж |

Проектное решение

На расчётный срок планируется увеличение парка грузового транспорта примерно в 2 раза, с 0,8 до 1,75 тыс. ед. (при повышении уровня автомобилизации до 40 ед. на 1 тыс. жителей).

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего  транспорта.

3.9.3.3  ЛЕГКОВОЙ  ТРАНСПОРТ

Существующее положение

В настоящее время уровень автомобилизации индивидуального легкового транспорта  составляет 184 ед./тыс.жит., а уровень моторизации - 27 ед./тысжит.

Легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки - на приусадебных участках;

- у жителей многоэтажной застройки - в гаражных кооперативах боксового типа (см. таблицу 3.9.3.4).

Таблица  3.9.3.4

### Характеристика гаражных кооперативов

| Наименование ГСК | Адрес | Количество мест, шт. | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ГСК-1 | во дворе дома 25 по ул. Ленина | 34 | 0,14 |
| 2. ГСК-2 «Рассвет» | ул. Мира, 5а | 13 | 0,04 |
| 3. ГСК-3 | ул. Дзержинского | 255 | 1,33 |
| 4. ГСК-4 | ул. Карпенко | 124 | 0,5 |
| 5. ГСК-5 | во дворе дома по ул. Карпенко, 13б | 11 | 0,04 |
| 6. ГСК-6 | ул. Мира, 29 | 936 | 4,21 |
| 7. ГСК-6а | ул. Мира, 27 | 36 | 0,23 |
| 8. ГСК-7 | с южной стороны сквера «Победа» | 20 | 0,08 |
| 9. ГСК-8 | ул. Мира, 31 | 736 | 3,65 |
| 10. ГСК-9 | сан. «Кисегач» | 70 | 0,3 |
| 11. ГСК-10 | ул. 1 Мая, 2б | 97 | 0,4 |
| 12. ГСК-11 | ул. Мира, 33 | 500 | 3,38 |
| 13. ГСК-12 «Ветеран» | ул. Дзержинского, 4а | 19 | 0,09 |

Исходя из существующей структуры расселения населения города, большинство из них проживают в 2-3-х этажных многоквартирных домах и многоэтажной застройке. Их потребность в гаражных кооперативах составляет примерно 5000 мест. Общая  ёмкость  гаражных кооперативов города 3304 места. Следовательно, в городе ощущается недостаток мест хранения индивидуального легкового транспорта.

Заправка транспорта производится на 5 автозаправочных станциях города, а одна автозаправочная станция находится в стадии строительства.

Обслуживание автотранспорта города осуществляется на частных СТО,  расположенных по адресу ул. Суворова, 27, 29 и 20а.

Проектное решение

Проектом предусмотрен рост парка легкового транспорта и мототранспорта, в целом  по городу, исходя из принятого уровня автомобилизации и моторизации: на расчётный  срок  - 350 ед./тыс. жит. и  20 ед./тыс.жит., соответственно, на первую очередь - 250 ед./тыс. жит. и 25 ед./тыс.жит. (см. таблицу 3.9.3.5).

Уровень моторизации имеет тенденцию к снижению, по мере роста уровня  автомобилизации.

Таблица  3.9.3.5

Расчётное количество транспортных средств личного пользования

| Наименование района | Население, тыс. чел. | Количество автомобилей, ед. | Количество мотосредств, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 оч. | Расч.срок | 1 оч. | Расч.срок | 1 оч. | Расч.срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по городу, в т. ч., | 39,8 | 43,8 | 9950 | 15330 | 995 | 876 |
| - в многоэтажной застройке и 2-3 эт. многоквартирных домах в т. ч. по районам: Западный Центральный Восточный | 31,0 1,4 29,4 0,2 | 31,5 1,4 29,9 0,2 | 7750 350 7350 50 | 11025 490 10465 70 | 775 35 735 5 | 630 28 598 4 |
| - в усадебной и блокированной застройке | 8,8 | 12,3 | 2200 | 4305 | 220 | 246 |

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на  приусадебных участках;

- размещение 5% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки - гаражи для инвалидов;

- хранение личных транспортных средств жителей многоэтажной застройки в  кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности;

- размещение мотосредств из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже.

Расчёт ёмкости гаражей представлен в таблице 3.9.3.6:

| Тип застройки | Население, тыс. чел. | Общая ёмкость гаражей, мест |
| --- | --- | --- |
|  | 1очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. В усадебной застройке и блокированной застройке: | 8,8 | 12,3 | 2310 | 4428 |
| 2. В многоэтажной застройке и 2-3 эт. многоквартирных домах в т. ч. по районам: Западный Центральный Восточный | 31,0 1,4 29,4 0,2 | 31,5 1,4 29,9 0,2 | 8138 368 7717 53 | 11340 504 10764 72 |
| 3. Всего по городу | 39,8 | 43,8 | 10448 | 15768 |

Принимая во внимание, что ёмкость существующих гаражей 3304 места, необходимо  разместить дополнительно:

- на расчётный срок - 8036 мест в многоэтажных гаражах общей площадью 2,4 га (один 5 этажный гараж емкостью 500 машино/мест, площадью 0,15 га);

- на 1 очередь – 4834 места в многоэтажных гаражах общей площадью 1,5 га.

Существующие ГСК сохраняются и добавляются новые участки под многоэтажные гаражи  на расчётный срок.

Необходимо разместить в микрорайонах, в зоне пешеходной доступности (200м),  гаражи для инвалидов общей ёмкостью: на расчётный срок - 767 мест, площадью 1,15 га и на первую очередь – 498 мест, площадью 0,75 га.

Необходимо строительство АЗС на 12 колонок общей площадью 0,5 га.

Заправка всего парка индивидуального транспорта обеспечивается существующими и проектируемыми АЗС, техническое обслуживание - существующими СТО.

Размещение гаражных кооперативов, АЗС и СТО показано на чертеже «Схема  транспортной  инфраструктуры».

3.10÷ 3.17  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.10 - 3.11 ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ

Настоящим проектом выполнена корректировка Генерального плана г. Чебаркуля, разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение». Определены расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков на существующее положение и для районов нового строительства, выполнена корректировка схем водоснабжения и канализации г. Чебаркуля: сооружений и магистральных сетей города, а также определены первоочередные мероприятия по развитию отрасли. Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании представленных исходных данных и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании использовались данные проектов: «г. Чебаркуль. Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки», выполненный институтом «Челябинскгражданпроект» в 1986 г.; «Проект зоны санитарной охраны водозабора из оз. Чебаркуль для МУП «Водоканал» г. Чебаркуля Челябинской области», выполненный ООО СНПП «Южуралводоканалналадка» в 2004 г.

3.10. Водоснабжение.

3.10.1. Существующее положение.

Источники водоснабжения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чебаркуль является озеро Чебаркуль, расположенное с западной стороны города. Площадь водного зеркала озера – 19,8 км², наибольшая глубина – 14,5 м, запас воды порядка 70 млн. м³, водоотдача  - до 4,5 млн. м³/год.

Водоснабжение жилого поселка птицефабрики производится от скважины № 4820/4407 глубиной 100 м и производительностью 10 м³/сут. Скважина расположена на юго-восточной части поселка. Водопровод поселка закольцован с централизованным водоснабжением города по ул. Чапаева водоводом  Ø 110 мм из труб ПНД.

Большинство промышленных предприятий имеют  артезианские скважины для питье-вого и хозяйственного водоснабжения.

Пос.им Каширина (пос. ДОС - городок военного лагеря УралВО) с населением 8,2 тыс. чел. снабжается водой из озера Кисегач и артезианских скважин. Водозабор расположен на юго-восточном берегу озера. Оздоровительные учреждения курорта «Кисегач» снабжаются водой из озера Кисегач – водозабор расположен на южном берегу озера. К водопроводным сетям здравниц присоединены часть баз отдыха и пионерских лагерей, расположенных на северо-западном и северо-восточном берегах озера Еловое. Санаторий УралВО имеет собственный водозабор на озере  Еловое. Санаторий «Чебаркуль» подключен к городским сетям водопровода.. Пионерские лагеря, расположенные на озере Еловое, и базы отдыха на западном берегу озера Чебаркуль, снабжаются водой за счет подземных вод.

Сооружения водопровода.

Водозаборные сооружения города расположены на северо-восточном берегу озера Чебаркуль в 50 метрах от уреза воды. Насосно-фильтровальная станция имеет проектную производительность 15,5 тыс. м³/сут, фактическая производительность – 12,5 тыс. м³/сут. Забор воды из озера производится через ряжевый колодец с деревянным срубом с каменным набросом по самотечному трубопроводу Ø 600 мм  протяженностью 220 м в приемный колодец с двумя камерами. Из приемного колодца вода подается насосами I подъема в два вихревых смесителя, расположенных в здании насосной II подъема. Перед смесителями производится ввод жидкого хлора. Из смесителей вода поступает в два ряда 3-х слойных механических фильтров (по 5 фильтров в каждом ряду). Осветленная после фильтров вода направляется в резервуар чистой воды емкостью 1000 м³. Существующие сооружения фильтровальной станции водозабора приняты в эксплуатацию в 1965 году.

Запасных и регулирующих емкостей на территории города нет.

В 2006 году подано питьевой воды в город 3,52 млн. м³, что составляет среднесуточный расход ~ 9,65 м³/сут. 70% воды идет на водоснабжение населения, 30% - на предприятия и организации.

Магистральные сети.

Согласно исходным данным, в город вода подается из резервуара чистой воды насосами II подъема по трем водоводам: два чугунных водовода Ø 300 и 350 мм на ОАО «Уральская кузница» и один стальной водовод Ø 500 мм - населению.

Два водовода Ø 300 - 350 мм из чугунных труб проложены по ул. 1 Мая и, далее, через ул. Мира, Иванова, Победы и детский парк до завода. Протяженность – 2,5 км.

Стальной водовод Ø 500 мм проложен от насосно-фильтровальной станции по улицам Северная – Попова – Заря – Октябрьская – пер. Трудовой – 9 мая. Протяженность его 2,23 км. Все водопроводы закольцованы. Протяженность сетей водопровода города 78,6 км. Диаметры – от 25 до 500 мм, материал труб – чугун, сталь, ПНД. Износ  сетей водопровода составляет до 80 %. Ветхо-аварийные участки водопровода заменяются при возникновении аварийных ситуаций, в основном, это стальные трубы вводов в здания.

Усадебная застройка района Мисяш (Восточный планировочный район) питается водой из скважины, принадлежащей железной дороге. Водонапорная башня района находится практически в нерабочем состоянии. В 1988 году был выполнен рабочий проект сетей водопровода района Мисяш с подключением к водонапорной башне. Сети были построены, но до настоящего времени не подключены и, следовательно, не эксплуатировались и находятся в аварийном состоянии. В настоящее время планируется произвести демонтаж этих сетей.

3.10.2. Нормы водопотребления.

В соответствии с исходными данными определены нормативы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде г. Чебаркуль:

Нормативы водопотребления на исходный год.

| № п/п | Наименование водопотребления | Нормы водопотребления; литр /сут. на 1 чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без централизованного горячего водоснабжения | 200 |
| 3 | Дома с водоснабжением из уличных водоразборных колонок | 50 |

Общее водопотребление города Чебаркуля складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальной службы; на пожаротушение; на полив территории.

В районах нового строительства предусматриваются жилые дома с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая многоэтажная жилая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением, усадебная застройка и блокированная – с местными водонагревателями.

В соответствии с табл. 1 п 2.1. СНиП 2.04.02-84*, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах среднесуточное (за год) на одного жителя (на 1 очередь и расчетный срок) принято:

- для жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением - 300 л/сут;

- для жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и местными водонагревателями (для усадебной и блокированной застройки) - 250 л/сут;

- для 2-3 этажных многоквартирных жилых домов, оборудованных внутренним

водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением – 230 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2 (п.2.2. СНиП 2.04.02-84*).

Согласно примеч. 2 табл. 1 п. 2.1 СНиП  2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хоз. питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хоз.- питьевые нужды (табл. 1 примечание 4 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно исходным данным хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных предприятий составляет 30% от общего водопотребления города Чебаркуль.

Централизованная поливка из горводопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов.

Расходы воды на поливку усовершенствованных покрытий, газонов и зеленых насаждений города и территорий промышленных предприятий, приняты в пересчете на 1 жителя и составляют - 50 л/сут на 1 чел. в соответствии с примечанием 1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*.

Полив из городского водопровода (через поливочные краны) принят в количестве 20% от общего расхода воды на полив. Забор воды на полив поливомоечными машинами предусмотрен непосредственно из озера. Полив территории и зеленых насаждений общего пользования предусматривается в часы минимального водопотребления.

Расчетное количество одновременных пожаров принимается в зависимости от благоустройства жилого фонда и численности населения города Чебаркуля и составляет: 2 пожара – для города; в т. ч. по районам: 1 пожар – для Западного района; 2 пожара – для Центрального района; 1 пожар – для Восточного района;  (по таблице 5 СНиП 2.04.02-84*) – на все очереди строительства.

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара принимается в зависимости от благоустройства жилого фонда и численности населения в соответствии с п.2.12 СНиП 2.04.02-84*, таблицам 5 и 6, и составляет 35 л/с – на все очереди строительства, в т. ч. по районам города: 15 л/с – для Западного района; 35 л/с – для Центрального района; 10 л/с – для Восточного района.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по таблице 1 СНиП 2.04.01-85* в зависимости от этажности и объема здания, оборудованного пожарными кранами, а также в соответствии с обязательном приложением 7 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» и СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» - 2 струи по 5 л/с.

Расчетный расход воды на внутреннее автоматическое пожаротушение зданий и сооружений принимается в соответствии с таблицей 1 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» в зависимости от групп помещений, подлежащих защите установками автоматического пожаротушения. Противопожарный запас воды на нужды внутреннего автоматического пожаротушения объектов хранится в резервуарах, расположенных на территории этих объектов.

3.10.3. Расчетные расходы.

Объектами хозяйственно-питьевого водоснабжения являются жилые и общественные здания, промышленные и коммунальные предприятия.

Таблица 3.10.2

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

по жилым районам с учетом степени благоустройства.

| Объект водопотреб-ления | Численность населения, тыс. чел. | Годовой расход питьевой воды городом, млн. м³/год | Хозяйствнно-питьевые нужды (с учетом расхода на полив), м³/сут | Нужды промышленных предприятий, м³/сут | Максимальный суточный расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год – 2006 год |
| г. Чебаркуль | 36,8 | 3,52 | 6 750 | 2 900 | 9 650 |

Примечание:

Максимальный суточный расход составляет 9,65 тыс. м³/сут, исходя из расчета общего количества поданной в город воды в 2006 году - 3,52 млн. м³/год (в соответствии с исходными данными), при этом на хозяйственно-питьевые нужды населения было подано 70% от общего количества воды – 6 750 м³/сут ( с учетом расхода воды на полив усовершенствованных покрытий и зеленых насаждений из горводопровода), на нужды промышленных предприятий – 2 900 м³/сут (30%расхода).

| Степень благоустройства жилой застройки | Численность населения, тыс. чел. | Норма водопот-ребления л/сут. на 1 чел | Среднесуточный расход, м³/сут. | Максимальный суточный расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строи- тельство | Всего на I очередь (в т.ч. новое строитель-ство) |  | Новое строи- тельство | Всего на I очередь (в т.ч. новое строитель-ство) | Новое строи- тельство | Всего на I очередь (в т.ч. новое строитель-ство) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| I очередь – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |  |
| Западный район |  |
| Многоэтажная застройка | 0,2 | 0,8 | 300 | 60 | 240 | 72 | 288 |  |
| Усадебная + блокированная | 0,4 | 1,3 | 250 | 100 | 325 | 120 | 390 |  |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | 0,4 | 0,6 | 230 | 92 | 138 | 110,4 | 165,6 |  |
| Итого по району |  |  |  | 252 | 703 | 302,4 | 843,6 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 27,6 | 86,4 |  |
| ВСЕГО по Западному району: | 1,0 | 2,7 |  |  |  | 330 | 930 |  |
| Центральный район |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Многоэтажная застройка | 3,4 | 25,2 | 300 | 1 020 | 7 560 | 1 224 | 9 072 |  |
| Усадебная + блокированная | 1,1 | 6,6 | 250 | 275 | 1 650 | 330 | 1 980 |  |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | - | 4,2 | 230 | - | 966 | - | 1 159,2 |  |
| Итого по району |  |  |  | 1 295 | 10 176 | 1 554 | 12 211,2 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 156 | 1 218,8 |  |
| ВСЕГО по Цент-ральному району | 4,5 | 36,0 |  |  |  | 1 710 | 13 430 |  |
| Восточный район |  |
| Многоэтажная застройка | - | - | 300 | - | - | - | - |  |
| Усадебная + блокированная | - | 0,9 | 250 | - | 225 | - | 270 |  |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | - | 0,2 | 230 | - | 46 | - | 55,2 |  |
| Итого по району |  |  |  | - | 271 | - | 325,2 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | - | 34,8 |  |
| ВСЕГО по Восточному району | - | 1,1 |  |  |  | - | 360 |  |
| Всего по ГОРОДУ |  |  |  | 1 547 | 11 150 | 1 856,4 | 13 380 |  |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 183,6 | 1 340 |  |
| ИТОГО по ГОРОДУ | 5,5 | 39,8 |  |  |  | 2 040 | 14 720 |  |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район |
| Многоэтажная застройка | 0,2 | 0,8 | 300 | 60 | 240 | 72 | 288 |
| Усадебная + блокированная | 0,4 | 1,3 | 250 | 100 | 325 | 120 | 390 |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | 0,4 | 0,6 | 230 | 92 | 138 | 110,4 | 165,6 |
| Итого по району |  |  |  | 252 | 703 | 302,4 | 843,6 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 27,6 | 86,4 |
| ВСЕГО по Западному району: | 1,0 | 2,7 |  |  |  | 330 | 930 |
| Центральный район |
| Многоэтажная застройка | 8,0 | 26,4 | 300 | 2 400 | 7 920 | 2 880 | 9 504 |
| Усадебная + блокированная | 5,3 | 10,1 | 250 | 1 325 | 2 525 | 1 590 | 3 030 |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | - | 3,5 | 230 | - | 805 | - | 966 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по району |  |  |  | 3 725 | 11 250 | 4 470 | 13 500 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 450 | 1 350 |
| ВСЕГО по Цент-ральному району: | 13,3 | 40,0 |  |  |  | 4 920 | 14 850 |
| Восточный район |
| Многоэтажная застройка | - | - | 300 | - |  |  |  |
| Усадебная + блокированная | 0,2 | 0,9 | 250 | 50 | 225 | 60 | 270 |
| 2 – 3 этажная многоквартирная | - | 0,2 | 230 | - | 46 | - | 55,2 |
| Итого по району |  |  |  | 50 | 271 | 60 | 325,2 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 5 | 34,8 |
| ВСЕГО по Восточному району | 0,2 | 1,1 |  |  |  | 65 | 360 |
| Всего по ГОРОДУ |  |  |  | 4 027 | 12 224 | 4 832,4 | 14 668,8 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  | 482,6 | 1 471,2 |
| ИТОГО по ГОРОДУ | 14,5 | 43,8 |  |  |  | 5 315 | 16 140 |

Таблица 3.10.3.

Расход воды на полив

| № п/п | Водопотребитель | Численность населения, тыс. чел. | Норма на полив л/сут. | Общий расход на полив, м³/сут | Расход на полив из горводопровода (20%), м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год – 2006 год |
| 1 | Западный район | 1,8 | 50 | 90 | 20 |
| 2 | Центральный район | 33,9 | 50 | 1 695 | 340 |
| 3 | Восточный район | 1,1 | 50 | 55 | 10 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 36,8 | 50 | 1 840 | 370 |

| № п/п | Водопотребитель | Численность населения, тыс. чел. | Норма на полив, л/сут. | Общий расход на полив, м³/сут | Расход на полив из горводопровода (20%), м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое стр-во | Всего, в т. ч. новое стр-во |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Новое стр-во | Всего, в т. ч. новое стр-во | Новое стр-во | Всего, в т. ч. новое стр-во |
| I очередь – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | 1,0 | 2,7 | 50 | 50 | 135 | 10 | 30 |
| 2 | Центральный район | 4,5 | 36 | 50 | 225 | 1 800 | 45 | 360 |
| 3 | Восточный район | - | 1,1 | 50 | - | 55 | - | 10 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 5,5 | 39,8 | 50 | 275 | 1 990 | 55 | 400 |
| Расчетный срок - 2030 год. |
| 1 | Западный район | 1,0 | 2,7 | 50 | 50 | 135 | 10 | 30 |
| 2 | Центральный район | 13,3 | 40,0 | 50 | 665 | 2 000 | 133 | 400 |
| 3 | Восточный район | 0,2 | 1,1 | 50 | 10 | 55 | 2 | 10 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 14,5 | 43,8 | 50 | 725 | 2 190 | 145 | 440 |

Расчетный суточный расход воды определяется суммированием расхода воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку  (п. 3.12. СНиП 2.04.01-85*).

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход на полив не учитывается, т. к. полив выполняется в часы минимального водопотребления.

Водопотребление промышленных предприятий

Согласно исходным данным хозяйственно-питьевое водопотребление промышленных предприятий на исходный год составляет 30% от общего водопотребления города Чебаркуля, что составляет  2 900 м³/сут.

Вода питьевого качества поступает на хозяйственно-питьевые и производственные нужды промышленных предприятий из горводопровода; часть предприятий снабжаются водой из собственных артезианских скважин.

В связи с тем, что большинство промышленных предприятий, такие как «Чебаркульская птица», Чебаркульский молокозавод, «Уральская кузница» (частично), переходят на собственные источники водоснабжения (артезианские скважины), расход воды из горводопровода на нужды промышленности на I очередь строительства и на расчетный срок не увеличатся и составят 2 900 м3/сут.

Таблица 3.10.4.

Суммарное водопотребление.

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м³/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребле- ние промыш-ленных предприятий, м³/сут | Хозяйствнно-питьевые нужды, м³/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из горводопровода, м³/сут | Максимальный суточный расход воды, м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год – 2006 год |
| 1 | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 6 380 | 370 | 9 650 |
| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м³/сут |
|  |  | Водопот-ребление промыш-ленных предприятий, м³/сут | Хозяйствнно-питьевые нужды, м³/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из горводопровода, м³/сут | Максимальный суточный расход воды, м³/сут |
|  |  |  | Новое строи-тельст. | Всего (в т.ч. новое строи-тельство) | Новое строи-тельст. | Всего (в т. ч. новое строи-тельство) | Новое строи-тельст. | Всего (в т.ч. новое строите- льство) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 10 | 30 | 340 | 960 |
| 2 | Центральный район | 2 900 | 1 710 | 13 430 | 45 | 360 | 1 755 | 16 690 |
| 3 | Восточный район | - | - | 360 | - | 10 | - | 370 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 2 040 | 14 720 | 55 | 400 | 2 095 | 18 020 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 10 | 30 | 340 | 960 |
| 2 | Центральный район | 2 900 | 4 920 | 14 850 | 133 | 400 | 5 053 | 18 150 |
| 3 | Восточный район | - | 65 | 360 | 2 | 10 | 67 | 370 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 900 | 5 315 | 16 140 | 145 | 440 | 5 460 | 19 480 |

Таблица 3.10.5

Сводная таблица расчетных расходов воды по районам города.

| Водопотребитель | Максимальный суточный расход, м³/сут | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Новое строительство | Всего | Новое строительство | Всего | Новое строительство | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Исходный год - 2006 г. |
| В целом по ГОРОДУ: | - | 9 650 | - | 565 | - | 157 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 340 | 960 | 34 | 75,8 | 9,4 | 21 |
| Центральный район | 1 755 | 16 690 | 131,6 | 984,7 | 36,5 | 273,5 |
| Восточный район | - | 370 | - | 37 | - | 10,27 |
| В целом по ГОРОДУ: | 2 095 | 18 020 | 151,8 | 1 045,2 | 42,2 | 290,3 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 340 | 960 | 34 | 75,8 | 9,4 | 21 |
| Центральный район | 5 053 | 18 150 | 320,8 | 1 052,7 | 89,1 | 292,4 |
| Восточный район | 67 | 370 | 11,7 | 37 | 3,2 | 10,27 |
| В целом по ГОРОДУ: | 5 460 | 19 480 | 341,2 | 1 129,8 | 94,8 | 313,8 |

Таблица 3.10.6

Расход воды на пожаротушение.

| Водопотребитель | Число одновременных пожаров | Расчетный расход на один пожар, л/с | Общий пожарный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружный | Внутренний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Западный район | 1 | 15 | 2 × 2,5 | 20 |
| Центральный район | 2 | 35 | 2 × 5 | 90 |
| Восточный район | 1 | 10 | 2 × 2,5 | 15 |
| В целом по городу | 2 | 35 | 2 × 5 | 90 |

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды (п. 2.21 СНиП 2.04.02-84*).

Время тушения пожара 3 часа. Необходимый объем полного противопожарного запаса  составит:

- на исходный год (2006 год) для города:

(35 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 × 3600 / 1000 + 3 час × 565 м³/час ≈ 2 670 м³

в т. ч.:

-  объем воды на тушение пожара

(35 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 × 3,6  = 972 м³,

-  объем  воды на хоз.- питьевые и производственные нужды при пожаре

3 час × 565 м³/час =  1 695 м³,

- I очередь строительства ( 2015 год) для города :

(35 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 х 3600 / 1000 + 3 час × 1 045,2 м³/час ≈ 4 100 м³

в т. ч.:

-  объем воды на тушение пожара

(35 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 × 3,6  = 972 м³,

-  объем  воды на хоз.- питьевые и производственные нужды при пожаре

3 час х  1 252,8 м³/час =  3 135,6 м³.

- на расчетный срок (2030 год) для города:

(35 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 × 3600 / 1000  + 3 час × 1 129,8 м³/час ≈ 4 360 м³

в т. ч.:

-  объем воды на тушение пожара

(55 л/с + (2 × 5 л/с)) × 3 час × 2 × 3,6 = 972 м³,

-  объем  воды на хоз.- питьевые и производственные нужды при пожаре

3 час × 1 129,8 м³/час = 3 389,4 м³.

В городе предусмотрена объединенная система водопровода: хозяйственно-питьевой – противопожарный. Объем воды на пожаротушение должен хранится в резервуарах чистой воды, расположенных на насосно-фильтровальных станциях, а также на территории насосных станций II подъема. Согласно исходных данных, представленных заказчиком, резервуаров чистой воды на территории города Чебаркуль нет, за исключением одного резервуара V=1000 м³ на территории НФС водозаборных сооружений.

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы насосных станций подачи воды потребителям, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение пожарного и регулирующего объема воды, а также 3-х часового запаса максимального часового расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды – на I очередь строительства и расчетный срок.

Таблица 3.10.7

Расчет  объема  резервуаров  чистой  воды.

| Расчетные сроки | Суточный расход воды, м³/сут | Максимальный часовой расход на хоз. питьевые нужды за 3 часа, м³ | Объем воды на пожар, м³ | Регулирующий объем воды, (10% от суточного расхода), м³ | Объем резервуара, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год | 9 650 | 1 965 | 972 | 965 | ~ 4 000 |
| I очередь строительства | 18 020 | 3 135,6 | 972 | 1 802 | ~ 6 000 |
| Расчетный срок | 19 480 | 3 389,4 | 972 | 1 948 | ~ 6 500 |

Таким образом, имеющийся резервуар 1000 м³ на НФС водозаборных сооружений не обеспечивает потребность города в запасных и регулирующих емкостях уже на исходный год. Необходимо строительство новых резервуаров – на территории насосно- фильтровальной станции.

3.10.4. Проектируемая схема водоснабжения.

Проектируемая схема водоснабжения города принципиально сохраняет существующую. Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, на обеспечение бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим нормам.

Источники водоснабжения. Насосно-фильтровальная станция.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города сохраняется озеро Чебаркуль.

Существующие водозаборные сооружения (ввод в эксплуатацию - 1942 год и  капи-тальный ремонт – 1965 год) требуют реконструкции.

Строительство новых районов, рост численности населения города, и, следовательно, увеличение водопотребления г. Чебаркуля, привел к тому, что существующий водозабор на I очередь и расчетный срок не удовлетворяет требованиям по производительности. В 1994 году АООТ «Южуралводопроект» был выполнен проект «Реконструкция водозаборного сооружения г. Чебаркуль Челябинской области», в котором предусмотрено строительство нового водозаборного сооружения. В 2004 году ЗАО «Уралгидромонтаж» было выполнено водолазное обследование существующих водозаборных сооружений – ряжевого оголовка водозабора. В результате этого был построен и введен в эксплуатацию новый водоприемный оголовок. Одновременно с проектом «Реконструкция водозаборного сооружения г. Чебаркуль Челябинской области» был разработан проект (в стадии «Проект»)скважинного водозабора Бишкильской зоны – разработка Байгазинского месторождения подземных вод  (проект «Водоснабжение г. Чебаркуля Челябинской области», шифр проекта – 4662810-90070) и выполнено бурение разведывательных скважин, однако этот проект не был утвержден по следующим причинам:

- неблагоприятного воздействия эксплуатации водозабора на объем расхода воды в р. Миасс — основного хозяйственно-питьевого источника водоснабжения Челябинского промузла (резкое уменьшение расхода воды реки, так как установлена гидравлическая связь месторождения с рекой).

- экономической нецелесообразности (удаленность месторождения более 40 км).

Рабочее проектирование и строительство скважинного водозабора Бишкильской зоны предполагается как резервного в случае возникновения ситуации, не позволяющей использовать основной водозабор из озера Чебаркуль в полной мере для водоснабжения г. Чебаркуль.

В проекте предусматриваются также камеры переключений между подающими водоводами существующего водозабора и проектируемого водозабора Бишкильской зоны.

Таким образом, приоритетным в развитии источника водоснабжения для г. Чебаркуль является направление расширения и реконструкции существующих водозаборных сооружений и насосно-фильтровальной станции из озера Чебаркуль, а также строительство на территории городской НФС резервуаров чистой воды для регулирования неравномерности работы насосных станций подачи воды потребителям, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды.

Общее потребление воды питьевого качества по городу Чебаркулю составит:

- 9 650 м3/сут. – на исходный год (2006 год);

- 18 020 м3/сут. – на I очередь строительства (2015 год);

- 19 480 м3/сут. – на расчетный срок (2030 год).

Существующие сооружения фильтровальной станции водозабора приняты в эксплуатацию в 1965 году. Производительность насосно-фильтровальной станции водопроводных сооружений составляет:

- 15,5 тыс. м³/сут – проектная;

- 11,5 тыс. м³/сут – фактическая,

что является недостаточным для водоснабжения города на I очередь и расчетный срок.

В настоящее время построены дополнительно два фильтра, которые после ввода их в эксплуатацию, смогут обеспечить  потребность в воде на расчетный срок. Также необходима реконструкция насосной станции II подъема с частичной заменой насосного оборудования на большую производительность. Для улучшения качества очищенной воды необходимо обеззараживание хлорированием заменить на современное УФ-обеззараживание.

В связи с отдаленным месторасположением района Мисяш от городских ВОС  целесообразно строительство собственной площадки ВОС с водозаборными скважинами на производительность 360 м³/сут.

Для проектируемого района коттеджной застройки (2-й участок Центрального планировочного района) также предусмотрено строительство собственного скважинного водозабора на производительность 1500 м³/сут.

Водоснабжение поселка Каширинский (пос. ДОС – городок военного лагеря УралВО) остается от собственного водозабора на оз. Кисегач и в расчетах расходов воды на водоснабжение города не учитывается.

Несмотря на территориальную принадлежность «куста здравниц» Западному планировочному району г. Чебаркуля, эти оздоровительные учреждения являются самостоятельными и не зависят от источника водоснабжения города. Водоснабжение «куста здравниц» будет решаться отдельным проектом «Генплан с проектом планировки курортной зоны», разработка которого задана институту «Челябинскгражданпроект».

Магистральные водопроводные сети.

Вода застройке города подается из резервуара чистой воды насосами II подъема по трем водоводам: два чугунных водовода Ø 300 и 350 мм  на ОАО «Уральская кузница» и один стальной водовод Ø 500 мм – населению. Пропускная способность существующих водоводов от НФС в город рассчитана до 26 000 м³/сут, поэтому строительство новых магистральных подающих водоводов не требуется. Необходима замена участка Ø 300 мм на подающем водоводе на Ø 500 мм.

Для поселка Куйбышева необходимо строительство второй нитки водовода Ø 150 мм, проект которой выполняется институтом «Агропромпроект».

В плане мероприятий города  строительство водовода Ø 150 мм  на ул. Береговую.

Для района Мисяш – провести обследование и реконструкцию построенных сетей водопровода и произвести подключение их к водонапорной башне; на перспективу – подключение  к собственному скважинному водозабору.

Для Участка № 2 Центрального планировочного района – строительство сетей водоснабжения от собственной площадки ВОС со скважинами.

Для улучшения водоснабжения существующих и обеспечения бесперебойного водоснабжения районов нового строительства необходим плановый ремонт существующих и  строительство новых  водопроводных сетей.

Проектируемая система водоснабжения Чебаркуля принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Водопроводные сети проектируются кольцевыми, с установкой на них пожарных гидрантов.

Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями.

На проектируемой водопроводной сети должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Трассы проектируемых сетей должны уточняться  на последующих стадиях разработки схемы водоснабжения города.

Резервуары чистой воды.

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности работы насосных станций подачи воды потребителям, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение пожарного и регулирующего объема воды, а также 3-х часового запаса максимального часового расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды – на I очередь строительства и расчетный срок.

Уже в настоящее время необходимо строительство новых резервуаров чистой воды 2 × 1500 м³ на территории городской НФС, которые должны быть построены в увязке с существующим и обеспечить равномерную подачу воды населению города.

На I очередь и расчетный срок - построить дополнительно 2 × 1000 м³ - на новом участке территории городской НФС.

Для пос. Мисяш на расчетный срок при строительстве ВОС – 2 × 100 м³.

Для района коттеджной застройки (Участок №2 Центрального района) – при строительстве ВОС на расчетный срок – 2 × 250 м³.

Таблица 3.10.8.

Проектируемые объекты системы водоснабжения.

| № п/п | Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество с учетом очередности строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исх. год | I очередь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция насосной станции с увеличением производительности насосного оборудования | м³/сут | - | 18 000 | 19 500 |
| 2 | Строительство двух резервуаров объемом 1500 м³ на территории сущ. НФС | м³ | 3 000 м³ | - | - |
| 3 | Строительство двух резервуаров объемом 1000 м³ | м³ | - | 2 000м³ | - |
| 4 | Строительство второй нитки водовода Ø 150 мм в пос. Куйбышева (по плану мероприятий города) | км | 3,0 | - | - |
| 5 | Строительство водовода Ø 150 мм на ул. Береговую(по плану мероприятий города) | км | - | 0,7 | - |
| 6 | Строительство ВОС в пос. Мисяш с резервуарами 2×100 м³ | м³/сут | - | - | 360 |
| 7 | Строительство ВОС в районе коттеджной застройки (Участок №2) с резервуарами 2×250 м³ | м³/сут | - | - | 1 500 |
| 8 | Строительство водопроводных сетей Ø 200 мм в районе нового строительства (Участок №1) | км | - | 4,0 |  |
| 9 | Строительство водопроводных сетей ØØ 200 - 150 мм в районе нового строительства (Участок №2) | км | - | 6,0 | 4,0 |

Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование | Ед. изме- рения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год | I очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопотребление – всего. В том числе: на хоз.- питьевые нужды населения; промышленными предприятиями. | м³/сут м³/сут м³/сут | 9 650 6 750 2 900 | 18 020 15 120 2 900 | 19 480 16 580 2 900 |
| 2 | Производительность водопроводных сооружений | м³/сут | 11 500 | 18 000 | 19 500 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. В том числе на хоз.- питьевые нужды населения. | л/сут на чел л/сут на чел | 265 185 | 455 380 | 445 380 |

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», а также согласно проекта «Зоны санитарной охраны водозабора из озера Чебаркуль для МУП «Водоканал» г. Чебаркуля Челябинской области», выполненного ООО СНПП «Южуралводоканалналадка» в 2004 году, зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.

Граница для озера Чебаркуль устанавливается 100 метров во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. В пределы I пояса ЗСО включена часть водного зеркала оз. Чебаркуль: в южном направлении 100 м по акватории озера от водозабора, в западном и восточном направлениях – от водозабора до границы территории. На суше в I пояс ЗСО включается вся территория водозаборных сооружений, т. е. граница I пояса совпадает с границей территории.

Граница второго пояса ЗСО удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км., а также по берегу на 3 км от водозабора.

Границы третьего пояса полностью совпадают с границами второго пояса.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории - не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать.

Запретительные и ограничительные мероприятия для установления зон санитарной охраны на поверхностных источниках водоснабжения для озера Чебаркуль были разработаны в проекте «Зоны санитарной охраны водозабора из озера Чебаркуль для МУП «Водоканал» г. Чебаркуля Челябинской области», выполненного ООО СНПП «Южуралводоканалналадка» в 2004 году. Так как в данном случае разрабатывается проект «Корректировка Генерального плана г. Чебаркуль» и источник водоснабжения существующий, перечень запретительных и ограничительных мероприятий, предусмотренных проектом установления ЗСО существующего источника питьевого водоснабжения — озера Чебаркуль, разработанным в 2004 году, не изменяется (перечень мероприятий - см. приложения к проекту).

3.11. Водоотведение

3.11.1  Существующее положение

Сооружения канализации и магистральные сети.

В настоящее время основная часть капитальной застройки города оборудована централизованной канализацией.

Сточные воды от жилой застройки и ряда промышленных и коммунальных предприятий города системой самотечно-напорных коллекторов собираются в главную канализационную насосную станцию (ГКНС №1) и по напорному коллектору 2Ø 600 мм поступают в приемную камеру городских очистных сооружений канализации (ГОСК). Кроме того, хоз-бытовые стоки поступают от ОАО «Уральская кузница» – 2 Ø 250 мм, от КНС ЗАО «Чебаркульская птица» – 2 Ø 200 мм, от КЭЧ воинской части – Ø 150 мм и Ø 200мм.

Площадка ГОСК расположена северо-восточнее пос. им. Куйбышева.

Очистные сооружения канализации были построены в 1963 г. по проекту института «Челябгипромез» производительностью 4,1 тыс. м³/сут. В 1979 году очистные сооружения были расширены до производительности 18 тыс. м³/сут (III очередь) по проекту института «Челябинскгражданпроект». Фактическая производительность 13,9 тыс. м³/сут, так как построенные ранее сооружения очистки на 4,1 тыс. м³/сут не эксплуатируются и реконструкции не подлежат. Объем сточных вод, поступающих на ГОСК, ~ 18 тыс. м³/сут (в паводковое и дождливое время – до 22 тыс. м³/сут).

На исходный год (2006) через ГОСК пропущено 4,33 млн. м³ стоков, что составляет 11,86 тыс. м³/сут, причем количество стоков от жилого сектора составляет 80%, от промышленных предприятий – 20%.

Состав существующих сооружений: приемная камера, 4 песколовки с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники – 9 шт., 2-х коридорные аэротенки – 4 секции с воздуходувной станцией и иловой насосной, вертикальные вторичные отстойники – 6 шт., контактные резервуары – 4 шт.

Сброс очищенных стоков - по самотечному коллектору в Головановский ручей, впадающий в р. Коелгу. Для обработки ила – 2 метантенка, для обезвоживания ила – 10 иловых площадок 90х15 м и одна каскадная – 90х40 м.

Сточные воды с территории  города на ГОСК перекачивают 7 КНС.

От жилых домов индивидуальной застройки, канализованных в выгребы, бытовые стоки вывозятся специализированным автотранспортом на сливную станцию и, далее, на  ГОСК.

До 50% ливневых и паводковых вод проходит через систему канализации города.

Курортные и оздоровительные учреждения, расположенные на оз. Кисегач, Теренкуль, Еловое, имеют самостоятельную систему канализации с отводом стоков на очистные сооружения с полной биологической очисткой, расположенные на юго-западном берегу оз. Табанкуль. Производительность ОСК курортной зоны «Куст здравниц» - 4,6 тыс. м³/сут. Очищенные стоки сбрасываются в оз. Табанкуль.

3.11.2  Нормы водоотведения.

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расчетные расходы по водоотведению.

Расчетные расходы сточных вод в системе канализования г. Чебаркуля сведены в таблицы.

| Объект водоотведения | Численность населения, тыс. чел. | Годовой расход сточных вод по городу, млн. м³/год | Хоз-бытовые стоки населения города, м³/сут | Стоки пром. предприятий, м³/сут | Максимальный суточный расход бытовых сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Исходный год – 2006 год |
| г. Чебаркуль | 36,8 | 4,33 | 9 500 | 2 360 | 11 860 |

Примечание:

Максимальный суточный расход бытовых сточных вод в соответствии с исходными данными составляет 11 860 м³/сут  исходя из расчета общего количества стоков, пропущенных через ОСК города в 2006 году – 4,33 млн. м³/год. При этом количество стоков от жилого сектора составило 80% – 9 500 м³/сут, от промышленных предприятий – 20%  – 2 360 м³/сут. Через систему канализации города также проходит до 50% ливневых и паводковых вод.

В связи с отсутствием данных по водоотведению промышленных предприятий на перспективу, на 1 очередь и расчетный срок генплана приняты показатели по исходному году.

Таблица 3.11.1

| № п/п | Объекты водоотведения | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведе-ние промыш-ленных предприятий, м³/сут | Хозяйственно-бытовые стоки населения города, м³/сут | Максимальный суточный расход бытовых сточных вод, м³/сут |
|  |  |  | Новое строитель-ство | Всего, (в т. ч. новое строи- тельство) | Новое строитель-ство | Всего, (в т. ч. новое строи- тельство) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 330 | 930 |
| 2 | Центральный район | 2 360 | 1 710 | 13 430 | 1 710 | 15 790 |
| 3 | Восточный район | - | - | 360 | - | 360 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 360 | 2 040 | 14 720 | 2 040 | 17 080 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| 1 | Западный район | - | 330 | 930 | 330 | 930 |
| 2 | Центральный район | 2 360 | 4 920 | 14 850 | 4 920 | 17 210 |
| 3 | Восточный район | - | 65 | 360 | 65 | 360 |
|  | В целом по ГОРОДУ: | 2 360 | 5 315 | 16 140 | 5 315 | 18 500 |

Таблица 3.11.2.

Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению

| Водопотребитель | Население, тыс. чел. | Максимальный суточный расход, м³/сут | Средний секундный расход, л/с. | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| Исходный год – 2006 год |
| Западный район | 1,8 | - | - | - | - |
| Центральный район | 33,9 | - | - | - | - |
| Восточный район | 1,1 | - | - | - | - |
| В целом по ГОРОДУ: | 36,8 | 11 860 | 121,5 | 695,5 | 193,2 |
| I очередь строительства – 2015 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 2,7 | 930 | 8,2 | 66,7 | 18,5 |
| Центральный район | 36,0 | 15 790 | 117,8 | 676,4 | 187,9 |
| Восточный район | 1,1 | 360 | 3,1 | 33,5 | 9,3 |
| В целом по ГОРОДУ: | 39,8 | 17 080 | 129,0 | 739,3 | 205,4 |
| Расчетный срок – 2030 год (в т. ч. новое строительство) |
| Западный район | 2,7 | 930 | 8,2 | 66,7 | 18,5 |
| Центральный район | 40,0 | 17 210 | 130,2 | 746,2 | 207,2 |
| Восточный район | 1,1 | 360 | 3,1 | 33,5 | 9,3 |
| В целом по ГОРОДУ: | 43,8 | 18 500 | 141,5 | 809,4 | 224,8 |

3.11.3. Проектируемая схема канализации.

Проектируемая схема канализации принципиально сохраняет существующую схему.

Проектом предусматривается на расчетный срок оборудование канализацией всей существующей и проектируемой жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий города.

Отведение бытовых сточных вод на ГОСК  представляет собой  систему самотечно-напорных коллекторов и насосных станций, которая продиктована размещением жилых районов (поселков) и промышленных предприятий на  рельефе.

Бытовые сточные воды от жилых районов и промышленных предприятий собираются городскими коллекторами и, далее, с помощью районных насосных станций перекачки, поступают в ГКНС №1, расположенную на ул. Дзержинского – ул. Крылова, а затем напорными коллекторами 2 Ø 600 подаются в приемную камеру площадки ГОСК.

Проектируемая застройка центральной части города канализуется в существующие сети канализации, которые подлежат плановой реконструкции в соответствии с планом мероприятий города. Устаревшее и изношенное оборудование канализационных насосных станций (КНС №2) подлежит замене с увеличением производительности.

Для района Мисяш, который в настоящее время полностью канализуется в выгреба, можно рассмотреть несколько вариантов канализования:

1. Строительство в пос. Мисяш (Восточный планировочный район, максимальный суточный расход стоков – 360 м3/сут) локальных очистных сооружений – например, «Флек-сидиблок» производства ООО «Промтехмонтаж» (г. Екатеринбург) по технологии «Ян Топол» (Чехия) Q= 400 м3/сут (с учетом расхода стоков от собственных нужд блока ОС), на которых стоки последовательно проходят пять ступеней очистки (грубая очистка стоков  - удаление частиц мусора, неразлагающихся в процессе биологической очистки стоков; удаление песка, осевшего на дне приемно-распределительной камеры; биологическая очистка стоков; доочистка стоков – микрорешетчатая фильтрация; УФ-обеззараживание).

На выходе в стоках концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов и соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очистные сооружения расположены в одном здании, работа их полностью автоматизирована и компьютеризирована, имеется возможность дистанционного управления работой станции. Отрицательная сторона — строительство системы самотечных коллекторов в поселке для сбора стоков и подачи их к блоку очистных сооружений.

2. Индивидуальные блочные (1 блок производительностью 1 – 2 м³/сут на коттедж) очистные сооружения канализации, устанавливаются на приусадебном участке, малогабаритны, принцип работы их аналогичен работе большого блока очистных сооружений; качество очистки позволяет использовать очищенные стоки для полива приусадебных участков.

3. Отведение стоков п. Мисяш на городские очистные сооружения. В связи с удален-ностью поселка  от города и отсутствием в нем централизованной канализации необходимо строительство системы самотечно-напорных коллекторов и перекачной  КНС. Подача стоков поселка на ГОСК осуществляется отдельным напорным коллектором 2Ø100 мм, длина трассы  4,1 км.

Для выбора приоритетного варианта канализования пос. Мисяш необходимо выполнение проекта технико-экономического обоснования (ТЭО).

Участок № 2 Центрального планировочного района (район новой коттеджной застройки) в соответствии с проектом вертикальной планировки территории канализуется в новую КНС-1а, производительностью 50 м³/час – на I очередь, а затем – в новую КНС-2а, производительностью 100м³/час – на расчетный срок, откуда напорно-самотечным коллектором через КНС №7 подается на городские очистные сооружения.

Пос. Каширинский (пос. ДОС – городок военного лагеря УралВО) канализуется на городские ОСК через главную КНС №1. Общий объем стоков от поселка составляет 5,5тыс.м³/сут.

Очистные сооружения канализации.

Проектом «IV очередь строительства очистных сооружений канализации в г. Чебаркуле» выполненным в 2006 году институтом ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», предусматривается реконструкция существующих и строительство новых зданий и сооружений  очистных сооружений  канализации на производительность 30 тыс. м³/сут.

Очистка запроектирована по полному циклу: механическая, биологическая очистка и последующая доочистка, со сбросом очищенных стоков в Головановский ручей и, далее, в реку Коелга. Настоящий проект предусматривает централизованную очистку всех бытовых сточных вод центральной части города Чебаркуля на запроектированных ГОСК.

С окончанием строительства очистные сооружения выводятся на расчетную производительность 30 тыс. м³/сут и полностью обеспечивают потребности города.

Водоотведение «куста здравниц» будет решаться отдельным проектом «Генплан с проектом планировки курортной зоны».

Разработка проекта реконструкции существующих ОСК «куста здравниц» в настоящее время ведется специалистами института ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект». Окончание проектирования – 2008 год.

Таблица 3.11.3.

Проектируемые объекты системы водоотведения.

| № п/п | Наименование объектов системы водоотведения | Ед. изм. | Количество с учетом очередности строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство запроектированных ОСК на 30 000 м³/сут (по плану – 2006 - 2010 г.) | м³/сут | 30 000 | - |
| 2 | Установка частотных регуляторов на ГКНС №1 сущ. Q=720 м³/час (по плану – до 2010г.) с увеличением производительности насосного оборудования | объект | - | 1 | - |
| 3 | Реконструкция КНС № 2 сущ. Q = 450 м³/час с заменой устаревшего обору-дования, установка частотных регуляторов на КНС-2 (по плану – до 2010г.) | -п- | - | 1 | - |
| 4 | Замена напорного коллектора канализации по ул. Мира вдоль «Коллективного сада» (по плану – 2008 - 2009 г.) | км | - | 1,0 | - |
| 5 | Строительство КНС-1а Q=50м³/час в районе Участка №2. | м³/час | - | 50 | - |
| 6 | Строительство КНС-2а Q=100 м³/час в районе Участка №2. | м³/час | - | - | 100 |
| 7 | Строительство канализационных сетей Участка №1 Центрального планировочного района | км | - | 1,5 | 2,0 |
| 8 | Строительство канализационных сетей Участка №2 Центрального планировочного района | км | - | 4,0 | 2,0 |
| 9 | Строительство напорно-самотечного коллектора от пос. Каширинский до ГКНС №1 | км | 2,5 | - |

Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование | Ед. изме- рения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общее поступление сточных вод – всего, в том числе: сточные воды от застройки; сточные воды от промышленных предприятий. | м³/сут м³/сут м³/сут | 11 860 9 500 2 360 | 17 080 14 720 2 360 | 18 500 16 140 2 360 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений | м³/сут | 13 900 | 30 000 | 30 000 |
| 3 | Производительность ГКНС № 1 | м³/час | 720 | 1 800 | 1 800 |

3.12 Теплоснабжение

3.12.1. Существующее положение

В настоящее время в городе существует, в основном, централизованное теплоснабжение:

- от котельной ОАО «Уральская кузница»;

- от отопительно - производственных котельных;

- от индивидуальных котельных ( Медгородок, пос. Мисяш и др.);

Потребителями тепла являются  капитальная жилая застройка; общегородской соцкультбыт; промышленные предприятия.

Система теплоснабжения – закрытая. Подключение потребителей тепла осуществляется через элеваторные узлы и центральные тепловые пункты (ЦТП). Параметры теплоносителя до ЦТП – 150-70° С. Параметры теплоносителя после ЦТП:

- в существующей застройке 95-70°С;

- в проектируемой новой застройке 115-70°С; 105-70°С.

Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой водоводяных подогревателей в каждом здании.

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика г. Чебаркуль принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки			- 34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период		- 6,5°С;

- продолжительность отопительного периода					- 218 дней.

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» Приложение 2.

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчет  расходов тепла на исходный год; I очередь строительства и расчетный срок по районам города Чебаркуля приведен в нижеследующих таблицах.

3.12.2. Источники теплоснабжения

Существующие источники.

Основным источником теплоснабжения является котельная ОАО «Уральская кузница». Теплопроизводительность – 140 Гкал/ч и 70 т/ч (пар).

В муниципальной собственности находится три котельные: - пос. Мисяш (теплопроизводительность 2.11 Гкал/ч, твердое топливо); - ул. Колхозная, 75  (теплопроизводительностью 0.04 Гкал/ч, твердое топливо); - Медгородка (теплопроизводительностью 6.4 Гкал/ч, природный газ). Эксплуатацию данных котельных осуществляет МУП «ККП» отд. «Тепловые сети».

Теплоснабжение потребителей курортной зоны  предусматривается от собственных котельных.

3.12.3. Схема теплоснабжения

Существующая схема теплоснабжения города Чебаркуль – закрытая, сохраняется.

Западный район.

Теплоснабжение многоэтажной застройки – 0.365 Гкал/ч, 2-3 этажные жилые дома – 2.423 Гкал/ч и здания соцкультбыта - 1.3 Гкал/ч предусматривается от существующих котельных курортной зоны «Кисегач».

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных.

Центральный район.

Для надежности теплоснабжения многоэтажной застройки предусматривается строительство новых котельных для микрорайона №3 – 35 МВт, для микрорайона №4 – 20 МВт. Вместо существующей котельной 0.04 Гкал/ч. на твердом топливе по ул. Колхозная, 75 предусматривается котельная на природном газе – 6 МВт. Предложенные источники – объекты первой очереди строительства.

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных.

Небольшие объекты соцкультбыта, расположенные в усадебной и блокированной застройки  предусматривается от собственных котельных.

Восточный район.

Существующая котельная пос. Мисяш теплопроизводительностью 2.11 Гкал/ч предусматривается перевести на природный газ.

Теплоснабжение усадебной и 2-3 эт. блокированной застройки предусматривается от собственных встроенных газовых котельных. Небольшие объекты соцкультбыта, расположенные в усадебной и блокированной застройки  предусматривается от собственных котельных. Общее количество тепла, необходимое для теплоснабжения города, приведено в таблице 3.12.1.

3.13. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

#### 3.13.1. Существующее положение

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара-Урал.	По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3, плотность газа 0,6863 кг/км.

Действующая система газоснабжения г. Чебаркуля осуществляется от ГРС, расположенной в восточной части города (в районе пос. Куйбышевский).

В настоящее время ГРС имеет 1 выход: Ду 350;  Р=0,6 МПа

Проектная производительность при входном давлении газа Р=5,5 МПа – 48000 м3/час.

Максимальная загрузка в настоящее время:

- в летний период 9500 нм3/час;

- в зимний период 33000 нм3/час.

Существующая система газоснабжения в городе является 2-ух ступенчатой:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа от ГРС до ГРП.

- 2 ступень – газопроводы низкого 0,003 МПа и среднего 0,3 МПа давления от ГРП до потребителей.

После выхода с ГРС газопровод высокого давления Р=0,6 МПа расходится в четырех направлениях:

- по ул. Куйбышева и Дзержинского мимо центральной части города до санаторно-курортной зоны «Кисегач» и далее на пос. Озерный;

- на промзону (до ЗАО «Чебаркульская птица»);

- на п/х «Боровое»;

- на пос. Малково и далее к центральной части города до ул. Больничная.

Выполнен проект на газопровод высокого давления от ул. Больничной до ул. Мичурина с закольцовкой с ГРП №7 по ул. Крылова.

Таким образом, в настоящее время газифицирована практически вся центральная часть города, пос. Куйбышевский, пос. у птицефабрики и санаторно-курортная зона «Кисегач»; без природного газа находится пос. Мисяш.

Расчетный максимальный часовой расход газа на исходный год по имеющимся данным (с учетом 100% газификации жилого фонда) составляет 17201,82 нм3/час (без учета промпредприятий).

3.13.2. Проектное решение

Задача настоящей работы заключается в оценке действующей системы газоснабжения и максимальном ее использовании при дальнейшем развитии города.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда и индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Источником централизованного теплоснабжения являются котельная ОАО «Уральская кузница» и три муниципальные котельные: в районе медгородка; ул Колхозная,75 (на твердом топливе) и в пос. Мисяш (на твердом топливе).

Город Чебаркуль разделен на три  района: Центральный, Восточный, Западный.

Потребителями централизованного тепла являются: существующая многоэтажная застройка; общегородской соцкультбыт и существующие промышленные предприятия.

В Центральном районе сосредоточенна основная многоэтажная застройка города и сектор частной индивидуальной застройки. Восточный район – пос. Мисяш. Западный район – санаторно-курортная зона «Кисегач».

Для вновь запроектированных жилых микрорайонов многоэтажной и усадебной застройки города (с учетом небольших объектов соцкультбыта) максимальный расчетный часовой расход газа составит (по периодам):

- на 1-ую очередь – 4584,49 нм3/час;

- на расчетный срок – 8683,24 нм3/час.

1-ая очередь строительства

Западный район. Отопление и горячее водоснабжение в микрорайоне многоэтажной застройки предусматривается централизованное от существующих котельных курортной зоны «Кисегач». Пищеприготовление на газовых плитах от существующих сетей низкого давления.

Для усадебной и блокированной застройки - отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов. Пищеприготовление на газовых плитах.

Центральный район. Для улучшения централизованного теплоснабжения многоэтажной застройки (микрорайоны №3, 4) предусматривается строительство 2-х новых котельных (см. раздел «Теплоснабжение»).

Для усадебной и блокированной застройки, а также для небольших объектов соцкультбыта отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов. Пищеприготовление на газовых плитах.

Для улучшения системы газоснабжения города предусматривается закольцовка газопроводов от запроектированного по ул. Мичурина до сушествующего газопровода в районе лесокомбината.

Расчетный срок и перспектива

Центральный район.  Отопление и горячее водоснабжение в микрорайонах многоэтажной застройки и зданий соцкультбыта предусматривается централизовано от котельных, строительство которых предусмотрено в 1-ой очереди, а также за счет перевода на газ котельной в районе ул. Колхозная, 75 с увеличением мощности (см. раздел «Теплоснабжение»).

Для усадебной и блокированной застройки, а также для небольших объектов соцкультбыта отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов.  Пищеприготовление на газовых плитах.

Восточный район. Котельную в пос. Мисяш предусмотрено перевести на газ (см. раздел «Теплоснабжение». Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной усадебной и коттеджной застройки, а также небольших объектов соцкультбыта предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов.

Пищеприготовление на газовых плитах.

Таким образом, для газоснабжения новых жилых микрорайонов необходимо строительство газопроводов высокого давления, газораспределительных пунктов (ГРП) и сетей низкого давления.

Данные по расчетным расходам газа, количеству ГРП и длин газопроводов в соответствии с очередями строительства сведены в таблицу 1.13.1.

Таблица 1.13.1

| № | Название района | Количество запроектированных ГРП, шт | Количество запроектированных газопроводов в.д., км | Расчетный расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Центральный | 5 | 10 | 0,8 | 2,25 | 3567,89 | 8577,6 |
| 2 | Восточный | 3 | 3 | 2,7 | 2,7 | 105,65 | 105,64 |
| 3 | Западный | 3 | - | 0,8 | - | 910,95 | - |
|  | Итого: | 11 | 13 | 4,3 | 4,95 | 4584,49 | 8683,24 |

Количество проектируемых газопроводов указано приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопроводов и пропускной способности существующих газопроводов возможно только при разработке схемы газоснабжения города при предоставлении полной информации о потребителях газа.

#### 3.14. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Исходные данные

Настоящим проектом разработаны основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения г. Чебаркуля (определены нагрузки нового строительства на расчетный срок с выделением I очереди, нагрузки распределены по подстанциям и определены необходимые объемы их реконструкций).

Исходными данными для проекта являются:

- - архитектурно-планировочный раздел проекта;

- - письмо Чебаркульского РЭС № 5 от 20.03.2007г.;

- - письмо ОАО «Уральская кузница» № 1182/2653 от 14.03.2007г.

- 3.14.1. Существующее положение

Электроснабжение потребителей города осуществляется через основную подстанцию напряжением 220/110/10 кВ «Чебаркульская» по воздушным ЛЭП-110 кВ через расположенные на территории г.Чебаркуля подстанции:

- ПС «Курортная» 110/10 кВ, 2 × 10 МВА, (122%);

- ПС «Гранит» 110/6 кВ, 2 × 20 МВА, (ОАО «Уральская кузница»);

- ПС «Компрессорная» 110/6 кВ, 2 × 15МВА, (ОАО «Уральская кузница»);

- ПС  «Крановая» 110/6 кВ, 2 × 10 кВ, (РМЗ);

- ПС «Мисяш – Тяга» 110/6 кВ, 2 × 16 МВА, (ЮУЖД);

- ПС «Кисегач – Тяга» 110/6 кВ, 2 × 16 МВА, (ЮУЖД).

3.14.2. Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Удельная расчетная нагрузка для многоэтажной застройки принята 27 Вт/м2, для усадебной застройки – 22 кВт на коттедж, для блокированной – 18 кВт на квартиру.

Расчетные электрические нагрузки, приведенные к шинам РУ-0,4кВ ТП, рассчитаны по участкам новой застройки, учитывая нагрузки всех общественных зданий микрорайонного значения, а также нагрузки учреждений обслуживания районного и городского значения, и сведены в таблицу 1.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства в городе на расчетный срок составляет 15,43 МВт, в т. ч. I очередь – 6,84 МВт.

Таблица 3.14.1

Электрические нагрузки нового строительства по районам и по участкам.

| № участка, тип застройки | Объем нового строительства, тыс. м2 общей площади | Количество квартир, коттеджей, шт. | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них на 1очередь | всего | из них на 1очередь | всего | из них на 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Западный район |  |  |  |  |  |  |
| № 1-многоэтажная | 4 | 4 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| № 2-блокированная | 15 | 15 | 90 | 90 | 270 | 270 |
| № 3, всего | 15 | 15 | 160 | 160 | 390 | 390 |
| в т.ч.- усадебная | 6 | 6 | 30 | 30 | 150 | 150 |
| -2-3-эт многокв.домов | 9 | 9 | 130 | 130 | 240 | 240 |
| Итого по району: | 34 | 34 | 310 | 310 | 1280 | 1140 |
| в т.ч.- усадебная | 6 | 6 | 30 | 30 | 150 | 150 |
| - блокированная | 15 | 15 | 90 | 90 | 270 | 270 |
| - 2-3-эт. многокв.домов | 9 | 9 | 130 | 130 | 240 | 240 |
| - многоэтажная | 4 | 4 | 60 | 60 | 120 | 120 |
| - учреждения обслуж. | - | - | - | - | 500 | 360 |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| №1а-многоэтажная | 25 | 25 | 320 | 320 | 680 | 680 |
| №1б-многоэтажная | 37 | 37 | 480 | 480 | 1000 | 1000 |
| №1в, всего | 47 | 47 | 530 | 530 | 1200 | 1200 |
| В т. ч.- блокированная | 14 | 14 | 100 | 100 | 300 | 300 |
| - многоэтажная | 33 | 33 | 430 | 430 | 900 | 900 |
| №1г, всего | 180 | 32 | 1955 | 185 | 4320 | 620 |
| в т.ч.- усадебная | 14 | 14 | 85 | 85 | 320 | 320 |
| - блокированная | 45 | 18 | 270 | 100 | 700 | 300 |
| - многоэтажная | 121 | - | 1600 | - | 3300 | - |
| Итого по № 1(а,б,в,г) | 289 | 141 | 3285 | 1515 | 7200 | 3900 |
| в т.ч.- усадебная | 14 | 14 | 85 | 85 | 320 | 320 |
| - блокированная | 59 | 32 | 370 | 200 | 1000 | 1000 |
| - многоэтажная | 216 | 95 | 2830 | 1230 | 5880 | 2580 |
| № 2, всего | 191 | 7 | 1195 | 45 | 2650 | 200 |
| в т.ч.- усадебная | 90 | 7 | 565 | 45 | 1400 | 200 |
| - блокированная | 101 | - | 630 | - | 1250 | - |
| Итого по району: | 480 | 148 | 4480 | 1560 | 13850 | 5700 |
| в т.ч.- усадебная | 104 | 21 | 650 | 130 | 1720 | 520 |
| - блокированная | 160 | 32 | 1000 | 200 | 2250 | 1000 |
| - многоэтажная | 216 | 95 | 2830 | 1230 | 5880 | 2580 |
| - учреждения обслуж. | - | - | - | - | 4000 | 1600 |
| Восточный район |  |  |  |  |  |  |
| всего - усадебная | 8 | - | 50 | - | 300 | - |
| Всего по городу: | 522 | 182 | 4840 | 1870 | 15430 | 6840 |
| в т. ч. - усадебная | 118 | 27 | 730 | 160 | 2170 | 670 |
| - блокированная | 175 | 47 | 1090 | 290 | 2520 | 1270 |
| - 2-3-эт многокв. домов | 9 | 9 | 130 | 130 | 240 | 240 |
| - многоэтажная | 220 | 99 | 2890 | 1290 | 6000 | 2700 |
| - учреждения обслуж. | - | - | - | - | 4500 | 1960 |

3.14.3. Источники питания

Электрические нагрузки нового строительства распределить по существующим подстанциям города:

а) по участкам № 1 и № 2(Западный район) – на ПС 110/6 кВ «Кисегач-Тяга».

б) по участкам №1, № 2 (Центральный район) и № 3 (Западный район) – на ПС 110/10 кВ «Курортная» с ее реконструкцией (заменой существующих силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 на 16 МВА) и на подстанции ОАО «Уральская кузница» учитывая их резерв по загрузке (установленная мощность трансформаторов 2×20 мВА и 2×15 мВА, а существующая нагрузка не превышает 20 мВт);

в) по участкам Восточного района – на ПС «Мисяш-Тяга».

3.15. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Рассматриваемая территория по природным условиям имеет ряд факторов, осложняющих застройку и общее благоустройство города. Основными из них являются пониженные участки рельефа, высокий уровень грунтовых вод, наличае болот в южной части города, а также заболоченностей в районе чебаркульского куста здравниц.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- подсыпка нарушенных территорий, пониженных мест и заболоченностей;

- понижение уровня грунтовых вод;

- благоустройство береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш;

- благоустройство Головановского ручья;

- противомалярийно-оздоровительные мероприятия.

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на «Схеме инженерной подготовки территории» в масштабе 1:10 000.

Проектом учтены основные положения  Генерального плана г.Чебаркуль 1986 г.

3.15.1. Организация стока поверхностных вод

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  дождевой канализации как в центральной части города, так и в поселках.

В настоящее время протяженность закрытой дождевой канализации составляет 8,00 км, 240 ливнеприемных и смотровых колодцев. Водоотвод с территории города осуществляется по открытой системе через лотки проездов и тротуаров со сбросом или в оз.Чебаркуль или в Травяное болото.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов,

обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных

территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по

внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного

рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов принимаются в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Сток поверхностных вод с городской территории осуществляется путем строительства системы  дождевой канализации закрытого типа со сбросом в р.Коелгу через очистные сооружения дождевой канализации ОС-2, в оз.Чебаркуль через очистные сооружения дождевой канализации ОС-1, расположенные на северном берегу озера, в оз.Мисяш через очистные сооружения дождевой канализации ОС-3 на восточном берегу и в Головановский ручей через очистные сооружения дождевой канализации ОС-4.

В зависимости от рельефа местности, а также специфики развития города вся его территория разбита на 8 водосборных бассейнов, отведение вод с которых осуществляется магистральными ливнедренажными коллекторами, собирающими поверхностный сток как с одного бассейна (коллекторы №1, 5), так и с площади ряда бассейнов (коллектор №2, 3, 4). Устраиваются 4 насосные станции. Насосная станция №1 предусматривается на коллекторе № 1, насосные станции №2 и №3 – на магистральном коллекторе 2, насосная станция №4 – на коллекторе 3'. Далее отвод ливневых стоков осуществляется напорным коллектором до очистных сооружений ОС-1, расположенных на западном берегу озера Чебаркуль и ОС-2, расположенных на р.Коелге.

Бассейн I – разъезд Кисегач – коллектор 1, проходящий вдоль берега оз.Чебаркуль к очистным сооружениям дождевой канализации ОС-1

Бассейн II – западная часть Центрального жилого района – коллектор 2, проходящий вдоль набережной оз.Чебаркуль со сбросом в р.Коелгу через очистные сооружения дождевой канализации ОС-2.

Бассейн III – центральная часть Центрального жилого района – коллектор 3' по ул.Куйбышева, Дзержинского, Крылова с подключением коллектора 3''' по ул.Садовая, 9 Мая, Карпенко, Ленина и  далее  с подключением к коллектору 2 до  очистных сооружений ОС-2.

Бассейн IV – юго-западная часть пос.Куйбышевский, восточная часть Центрального жилого района – коллектор 3, проходит вдоль  новой магистрали, соединяющей ул.Куйбышева и ул.Советская с подключением коллектора 3' по ул.Куйбышева, Дзержинского, Крылова и коллектора 3'' по ул.Коммунальная; подключается к коллектору 2 до очистных сооружений ОС-2.

Бассейн V –  пос.Северный – коллектор 4 со сбросом в Головановский ручей через ОС-4.

Бассейн VI – северо-восточная часть пос.Куйбышевский – коллектор 4 со сбросом в Головановский ручей через ОС-4.

Бассейн VII – пос.Южный – коллектор 2 со сбросом в очистные сооружения дождевой канализации ОС-2.

Бассейн VIII – пос.Мисяш – коллектор 5, проходящий по берегу оз.Мисяш к очистным сооружениям ОС-3.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Площади водосборных бассейнов сведены в таблицу 4.17.1:

| № бассейна | Наименование бассейна | Площадь водосбора, га |
| --- | --- | --- |
| Б - I | Разъезд Кисегач | 36,01 |
| Б - II | Западная часть Центрального жилого района | 307,60 |
| Б - III | Центральная часть Центрального жилого района | 257,44 |
| Б - IV | Восточная часть Центрального жилого района, пос.Куйбышевский | 283,51 |
| Б - V | Пос.Северный | 99,32 |
| Б - VI | Пос.Куйбышевский | 64,02 |
| Б - VII | Пос.Южный | 235,82 |
| Б - VIII | Пос.Мисяш | 71,56 |

Расчетные расходы дождевых вод определены по методу предельных интенсивностей, согласно указаниям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» по формуле:

, где

qr – расход дождевых вод, л/с;

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока

(п. 2.17, таблицы 9,10 СНиП);

F – площадь бассейна водосбора, га;

A – параметр, определяемый по формуле:

q20 – интенсивность дождя л/с на 1 га продолжительностью 20 мин. при Р = 1,

определяемая по черт. 1 СНиП;

n – показатель степени, определяемый по таблице 4 СНиП;

mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 4 СНиП;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности, определяемый по

таблице 5 СНиП;

γ – показатель степени, принимаемый по таблице 4 СНиП;

tr – расчетная продолжительность дождя, мин., определяемая по формуле:

tr =  tcon + tcan + tp, где

tcon – время поверхностной концентрации, мин., определяемое по п. 2.16 СНиП;

tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до

дождеприемника, мин., определяемая по формуле:

, где

lcan –  длина уличных лотков, м;

Vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Г. Л. Зака «Водостоки»);

tp – продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого

сечения, мин, определяемая по формуле:

, где

lp  –  расчетная длина участка, м;

V p – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Г. Л. Зака);

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевой сети определяется по формуле:

qcal = β × qr , где

β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент

возникновения напорного режима и определяемый по таблице 11 СНиП;

β = 0,65

qgon – расход условно-чистых вод, протекающих по коллекторам дождевой

канализации при отсутствии фактических данных на основании

гидрогеологических условий и положений СН 496, принимается 0,1 л/с с 1 га

площади водосбора.

Средние значения коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока в      зависимости от типа и плотности застройки, приведены ниже, в табл. 4.17.2:

| Тип застройки | Усадебная застройка | 2-4-эт застройка | Многоэтаж. застройка | Смешанная застройка | Производственная застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z mid | 0,068-0,088 | 0,160 | 0,214 | 0,079-0,195 | 0,220 |

При расчетах приняты следующие значения параметров:

q20 = 62 л/с;

n = 0,72;

mr = 80;

γ = 1,54;

Р = 3 года (при неблагоприятных условиях);

Р = 4 года (при особо неблагоприятных условиях).

А = 756,40                А1,2 = 2847,77

А = 818,41                А1,2 = 3130,14

Результаты гидравлического расчета коллекторов дождевой канализации сведены в таблицу 4.17.3 (на отдельных листах).

Определение производительности насосных станций.

Насосные станции для перекачки ливнедренажных вод устраивают по типу канализационных шахтных станций с приемным резервуаром.

Расчет производительности насосных станций произведен по формуле:

W = 10 × h × φ × F, где

W – объем воды, поступающий с водосборной площади к насосной станции при

выпадении максимального суточного ливня расчетной повторяемости 1 раз  в

10-20 лет;

h – максимальный слой осадков за сутки в мм – 110 мм (для г.Чебаркуля);

φ – коэффициент стока, принимаемый в зависимости от уровня благоустройства –  0,4;

F – площадь водосбора, га.

W1 = 10 × 110 × 0,4 × 36,01 = 15 844,4 м3 = 660,18 м3/час = 0,18 м3/с

W2 = 10 × 110 × 0,4 × 236,97 = 104 266,8 м3 = 4 344,45 м3/час = 1,21 м3/с

W3 = 10 × 110 × 0,4 × 824,16 = 362 630,4 м3 = 15 109,60 м3/час = 4,20 м3/с

W4 = 10 × 110 × 0,4 × 200,86 = 88 378,4 м3 = 3 682,43 м3/час = 1,02 м3/с

Производительности насосных станций перекачки принимаются равными – 0,18 м3/с, 1,21 м 3/с, 4,20 м 3/с и 1,02 м3/с.

Строительство насосных станций №1, №2 и №3  намечается на I очередь.

Очистные сооружения дождевой канализации.

Расчет очистных сооружений дождевой канализации состоит из следующих разделов:

- определение расчетных расходов дождевых вод, поступающих на очистные

сооружения;

- определение всех видов вод, поступающих на очистные сооружения;

- определение размеров очистных сооружений.

Определение объемов очищаемых поверхностных сточных вод.

Определение объемов очищаемых сточных вод, направляемых на очистные сооружения, проведено по действующей инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496 – 77.

На очистные сооружения через распределительную камеру направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Дождевой сток, направляемый на очистные сооружения, определяется по формуле:

Q = qc × η × F, где

qc – интенсивность дождевого стока, л/с с 1 га; qс = 4,5 л/с (п. 4.3, таблица 5 СН 496)

η – коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади

(таблица 4 СН 496);

F – площадь бассейна, га.

Результаты расчета дождевого стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 4.17.4:

| № п/п | Наименование | Площадь, га | η | Q | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бассейн I | 36,01 | 1 | 162,05 | 0,16 | ОС-1 |
| 2 | Бассейн II, III, IV, VII | 1084,37 | 0,91 | 4440,50 | 4,44 | ОС-2 |
| 3 | Бассейн V, VI | 163,34 | 0,97 | 690,93 | 0,69 | ОС-4 |
| 4 | Бассейн VIII | 71,56 | 0,99 | 318,80 | 0,32 | ОС-3 |

Расчет талых и моечных вод определяется, исходя из их среднегодового количества:

- талые воды:

Wm = 8 × HВ.С. × К4, м3 с 1 га, где

НВ.С. - средний слой весеннего стока, мм,  принят по справочному материалу

(приложение 3 к СН 435); Нв.с. = 18 мм;

К4 – коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистные

сооружения (таблица 10 СН 496); К4 = 0,56.

Таяние снега принято 15 дней = 180 часов = 648 000 сек.

- моечные воды: среднегодовое количество моечных вод принято 200 м3 с 1га

в год (п. 4.12, СН 496);

- условно-чистые подземные воды приняты 0,1 л/с с 1 га (п.4.9 СН 496).

Расчетные расходы поверхностного стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 4.17.5:

| № п/п | Наименование | ОС-1 | ОС-2 | ОС-3 | ОС-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дождевой сток, м3/с | 0,16 | 4,44 | 0,32 | 0,69 |
| 2 | Талые воды, м3/с | 0,007 | 0,135 | 0,009 | 0,020 |
| 3 | Моечные воды, м3/с | 0,006 | 0,117 | 0,008 | 0,017 |
| 4 | Подземные воды, м3/с | 0,005 | 0,108 | 0,007 | 0,016 |
|  | Итого расход, м3/с | 0,178 | 4,8 | 0,344 | 0,743 |

Определение размеров очистных сооружений дождевой канализации.

Для очистки сточных вод дождевой канализации предусматривается строительство очистных сооружений как открытого типа – прудов-отстойников (ОС-2, ОС-4), так и закрытого типа (ОС-1, ОС-3).

Размеры проточной части очистных сооружений определены по формулам:

;

= В × hпр;

l = V × Tотст × 3600;

L = l × K6, где

Qp – расчетный расход воды, м3/с;

V – скорость протекания воды в проточной части, м/с;

Тотст – время отстоя воды, ч., принимаемое в соответствии с п. 3.5 СН;

Тотст = 2 ч (для прудов-отстойников);

Тотст = 1 ч (для закрытых ОС);

живое сечение проточной части, м2;

В – ширина проточной части, м;

hпр – глубина проточной части, м;

l – длина проточной части, м;

К6 – коэффициент, учитывающий удлинение сооружения за счет успокоительной

части, принятый 1,1;

L – общая длина проточной и успокоительной части, м;

V = 0,01 м/с (п. 4.16 СН).

Ширина проточной части или отдельных секций принята:

- для прудов-отстойников не более 40 м;

- для сооружений закрытого типа не более 4 м (п.4.17).

Общая длина сооружения проверяется по формуле:

L = α × , где

umin – скорость всплытия частиц нефтепродуктов, см/с (п.4.21 СН 496);

α – коэффициент (п.4.22 СН 496).

Результаты расчета размеров проточной части очистных сооружений сведены в таблицу 4.17.6:

| Номера очистных сооружений | Глубина проточной части, м | Ширина проточной части, м | Длина проточной и успокоительной части, м | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зеркала прудов | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОС - 1 | 2,23 | 4×2 | 52 | закрытые | 1,24 |
| ОС - 2 | 3,0 | 40×4 | 113 | 1,81 | 3,01 |
| ОС - 3 | 2,87 | 4×3 | 67 | закрытые | 1,28 |
| ОС - 4 | 2,14 | 35 | 81 | 0,28 | 1,48 |

Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение, подъездные  дороги, должны быть озеленены и, в случае необходимости, иметь ограждения.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки (п.1.5 СН).

3.15.2. Подсыпка нарушенных территорий, пониженных мест и заболоченностей

На территории города в районах перспективной застройки имеются заболоченные участки, приуроченные к местным понижениям рельефа, изрытости, территории, нарушенные выработками.

Проектом предусматривается осушение заболоченностей подсыпкой грунта, а также ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- засыпка пониженных мест.

3.15.3. Понижение уровня грунтовых вод

В настоящее время на территории города имеются локальные участки с высоким уровнем грунтовых вод: в центральной части города, в пос.Строителей и пос. им.Куйбышева, требующие проведения мероприятий по понижению этого уровня.

Грунтовые воды зафиксированы на глубине 1,0 - 1,5 м от поверхности земли. Источниками питания грунтовых вод является инфильтрация атмосферных осадков, неудовлетворительное состояние улиц и дорог.

Общее благоустройство территории города, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания грунтовых вод.

Наряду с этим, на участках высокого стояния уровня грунтовых вод, в зоне капитального строительства намечается сеть локальных кольцевых дренажей, защищающих подвалы зданий от подтопления. Выпуск дренажных вод осуществляется в ливнедренажную сеть.

3.15.4. Благоустройство береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш

Проектом намечаются инженерные мероприятия по благоустройству береговых полос озер Чебаркуль, Еловое, Мисяш, заключающиеся в подсыпке заболоченных и пониженных мест, посадке древесно-кустарной растительности, берегоукрепительных работах. Для предотвращения размыва береговых откосов поверхностными водами укрепление последних предусматривается посевом трав, вдоль восточного берега оз.Чебаркуль намечается  строительство набережной.

Благоустройство береговых полос предусматривает также организацию пляжей.

Общая площадь пляжей, размещаемых на восточном берегу оз.Чебаркуль, определяется по формуле:

S = N × k × a, где

N – население города, тыс.чел.;

k – коэффициент, учитывающий количество населения, отдыхающего у воды – 0,15;

a – норма площади пляжа на одного отдыхающего у воды, 8 м2.

S = 52 000 × 0,15 × 8 = 62 400 м2 = 6,2 га

На западном берегу озера Чебаркуль в зоне оздоровительных учереждений также предусматриваются инженерные мероприятия по благоустройству: подсыпка пониженных мест, посадка древесно-кустарниковой растительности (объемы работ не представлены ввиду отсутствия съемки).

Протяженность береговой полосы пляжа принимается 0,25 м на одного человека.

Пляжи общегородского значения включают комплексы водно-спортивных сооружений, спортивные зоны, участки отдыха, развитые блоки обслуживания.

В инженерную подготовку территории пляжа включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляже общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу предусматривается автопарковка из расчета 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей.

3.15.5. Благоустройство Головановского ручья

Головановский ручей, протекающий в восточной части планируемой территории, является правым притоком р.Коелги. Длина ручья от места выпуска очищенных промышленных и бытовых стоков до впадения в реку – 7,5 км, русло извилистое, берега заболочены.

Намечаемое проектом благоустройство Головановского ручья в пределах 15-метровой водоохранной зоны требует проведения инженерных мероприятий, заключающихся в:

- расчистке русла с частичным спрямлением, что позволит усилить дренирующее

влияние ручья на прилегающие территории, протяженностью 5,2 км;

- подсыпке заболоченных участков с посадкой древесно-кустарниковой

растительности;

- укреплении берегов посевом трав протяженностью 10,4 км.

3.15.6. Противомалярийно-оздоровительные мероприятия

В целях санитарного оздоровления территории и обеспечения противомалярийных условий проектом предусматриваются мероприятия, одновременно являющиеся и противомалярийными:

- вертикальная планировка с устройством водостоков, ликвидирующая бесточные

участки;

- благоустройство озер, берегоукрепление;

- осушение заболоченностей и пониженных мест.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование мероприятий и видов работ | Единицы измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т.ч. на I очередь стр-ва |
| 1 | Устройство ливнедренажной сети | км | 23,64 | 7,65 |
| 2 | Устройство напорной ливневой сети | км | 6,93 | 5,99 |
| 3 | Устройство бетонных лотков | км | 1,5 | 0,5 |
| 4 | Строительство насосной станции перекачки | шт | 4 | 3 |
| 5 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 4 | 2 |
| 6 | Благоустройство береговых полос озер: подсыпка строительство набережной | га км | 43,43 4,10 | 27,76 - |
| 7 | Организация пляжей | га | 6,2 | 4,86 |
| 8 | Благоустройство Головановского ручья: расчистка и регулирование подсыпка заболоченностей вдоль русла укрепление береговых откосов | км га км | 5,2 11,82 10,4 | - - - |

## 4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

## Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (функциональное назначение)                                 ТЕРРИТОРИИ – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Установленное функциональное назначение территории города является юридическим инструментом обеспечения использования территории города при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития города.

### Типы функционального назначения территорий, принятые в проекте

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории города устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

* природоохранные:

– леса

– территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон, прибрежных защитных полос

* рекреационные:

– лесопарки

– парки, скверы, бульвары

– спортивно-рекреационные

– реки, водоемы, поймы рек и ручьев

* общественные, в т. ч.:

– административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные

– учебные

– лечебно-оздоровительные

* жилые, в т. ч.:

- усадебной и коттеджной застройки

- блокированной застройки

– 2-3-х этажной застройки

– 4-5-ти и выше- этажной застройки

*производственные, в т.ч.:

– промышленные

– коммунально-складские

* сельскохозяйственного использования, в т. ч.:

– пашни, огороды

-  коллективные сады

*инженерно-транспортной инфраструктуры, в т. ч.:

– полоса отвода железной дороги

– связи (ТV,радио, междугородные телефон, телеграф)

– в/в ЛЭП-35 и выше кВ, ПС

–  водопроводные и канализационные сооружения

-магистральные газопроводы, ГРС

– магистрали  общегородского и районного значения, основные улицы в застройке

### Границы  зон

Деление территории города на зоны отражено на "Схеме функционального зонирования территории города", исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры города и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы города (магистрали городского и районного значения, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные лесные массивы);

- границы и характер землепользований.

Выводы

Материалы раздела "Функциональное зонирование территории города" Генерального плана Чебаркульского городского округа являются основой для последующей разработки Градостроительного зонирования – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки города Чебаркуля».

Материалы "Функционального  зонирования территории города"  позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования города в соответствии с перспективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней (федерального, областного, муниципального, организаций и граждан);

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- поддержание здоровья;

- сохранение природной среды.

В результате осуществления принятых архитектурно-планировочных решений структура использования территории города претерпит некоторые изменения:

- увеличение территории жилых зон в 1,5 раза;

- увеличение площади общественно-деловых зон в 2,6 раза, зеленых насаждений общего пользования – в 4,1 раза ;

- организация парка в Центральном планировочном районе на базе естественного леса площадью 57 га;

- организация санитарно-защитных зон производственных предприятий на площади 40 га и т. д.

Кроме того, проектом предлагается включение в черту городского округа 2048 га из земель Чебаркульского муниципального района для размещения жилищно-гражданского и рекреационного строительства, а также с целью упорядочения границ между районом и округом. Передача земель и изменение границ будет производиться по мере проведения согласительных мероприятий с Чебаркульским муниципальным районом.

Трансформация территории городского округа (в пределах границ городского округа – существующей и проектируемой) за расчетный период генплана по видам функционального назначения приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

БАЛАНС   ТЕРРИТОРИИ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа | га | 7700,8 | 9748,8 |
|  | в том числе: территории: | га/кв.м на чел. |  |  |
|  | - жилых зон | -"- | 490/ 133,2 | 712/ 162,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | 4- и выше эт. застройки | -"- | 71/ 30,5 | 99/ 36,4 |
|  | малоэтажной застройки | -"- | 419/ 310,4 | 613/ 369,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 эт. многоквартирных домов | -"- | 39/ 70,9 | 38/ 88,4 |
|  | 2-3 эт. блокированных домов с приквартирными земельными участками | -"- | - | 65/ 185,7 |
|  | индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками | -"- | 380/ 475,0 | 510/ 579,5 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 32/ 8,7 | 85/ 19,4 |
|  | - производственных зон | га | 572 | 721 |
|  | из них: санитарно-защитные зоны | -"- | - | 40 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 486 | 602 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 4130 | 5476 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | леса | -"- | 1617 | 2529 |
|  | водоемы | -"- | 2135 | 2297 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га/ кв.м на чел | 77/ 20,9 | 315/ 71,9 |
|  | курортная зона, учреждения отдыха | га | 301 | 335 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га | 454 | 279 |
|  | - иных зон | -"- | 1536,8 | 1873,8 |
|  | из них: природоохранные | -"- | 1086,8 | 1423,8 |
| 1.3 | Из общей площади земель города: | га/ % |  |  |
| 1.3.1 | Территории общего пользования | -"- | 2445/ 31,7 | 2947/ 30,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 77/ 1,0 | 315/ 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 233/ 3,0 | 335/ 3,4 |
|  | - водоемы | -"- | 2135/ 27,7 | 2297/ 23,5 |

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Первым шагом в реализации Генерального плана городского округа являются сформулированные в последнем разделе Генерального плана первоочередные мероприятия по развитию территорий города.

Первоочередные мероприятия ориентированы на решение неотложных задач территориального развития городского округа. Комплекс первоочередных мероприятий сформирован на основе стратегии социально-экономического развития города до 2010 года, разработанной Управлениями Администрации городского округа, в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми Генеральным планом, на территории округа.

Комплекс первоочередных градостроительных мероприятий является основой для формирования конкретных целевых, отраслевых, инвестиционных программ, формирования годовых и среднесрочных городских планов в области градостроительства и социально-экономического развития, формирования бюджетной политики города.

Комплекс первоочередных мероприятий включает:

1. В области жилищного строительства:

1.1. Объем жилищного строительства – 182 тыс. м2 общей площади, в т. ч.

многоэтажного – 99 тыс. м2 (54%); малоэтажного  – 83 тыс. м2 (46%).

1.2. Убыль жилого фонда – 5,2 тыс. м2 общей площади, в т. ч.

- из санитарно-защитной зоны ЗАО «Чебаркульская птица» – 0,5 тыс.м2;

для пробивки магистрали – 0,4 тыс. м2;

по реконструкции для жилой и общественной застройки (ветхий и малоценный фонд) – 4,3 тыс.м2.

2. Развитие социальной инфраструктуры:

2.1. Достижение в жилых образованиях 100% -ной обеспеченности социально-гарантированными объектами образования, воспитания, здравоохранения и культурно-бытовой сферы.

2.2. Образование:

- строительство:

* школ на  900 мест в районах новостроек;

* детских дошкольных учреждений на 295 мест в районах новостроек;

2.3. Здравоохранение, физкультура и спорт, социальное обеспечение:

- строительство:

*дома-интерната на 55 мест; отделения врача общей практики в п. Куйбышевский и п. им. Каширина;

*физкультурно-оздоровительного комплекса;

*спорткомплекса на 300 мест с катком;

*конно-спортивного оздоровительного центра

2.4. Объекты культуры и отдыха:

- строительство:

* культурно-досугового центра;

* общественных центров в районах новостроек.

2.5. Объекты торговли, питания, бытового, коммунального обслуживания:

- строительство:

*  пожарных депо на 4 и 2 машины в  Центральном районе и разъезде  Кисегач;

* предприятий торговли, питания, бытового обслуживания, в основном, в районах новостроек; прачечной и химчистки.

3. Зеленая зона города:

- Формирование зоны отдыха с пляжем, спортивным комплексом на берегу оз. Чебаркуль;

- Строительство городского парка отдыха на базе существующего леса по ул. Проектная-1;

- Организация небольших скверов при общественных зданиях нового строительства.

4. Производственные территории:

4.1. Организация санитарно-защитной зоны ЗАО «Чебаркульская птица»;

4.2. Проведение мероприятий по рекультивации нарушенных территорий.

4.3. Строительство логистического комплекса на   автодороге от  М-5 на п. Мисяш.

5. Улично-дорожная сеть:

5.1 Строительство магистральной улицы общегородского значения –ул. Проектная 1;

5.2. Реконструкция ул. Мичурина с присвоением ей классификации магистрали районного значения;

5.3. Строительство одноуровневой развязки в новом южном районе города;

5.4. Строительство жилых  улиц, ограничивающих кварталы и микрорайоны новой

застройки.

6. Развитие инженерной инфраструктуры:

6.1. Водоснабжение и водоотведение:

Объекты строительства:

- реконструкция насосной станции с увеличением производительности насосного оборудования до 18 тыс. м3/сут;

2 резервуара по 1500 м3 каждый и 2 резервуара по 1000 м3 каждый на  территории НФС;

вторая нитка водовода Д150 мм в пос. Куйбышева, 3 км;

водопроводные сети Д 150-200 мм в районах новой застройки, 10 км;

городские канализационные очистные сооружения Q-30 тыс.м3/сут (IV оч.);

сооружения доочистки сточных вод на ОСК и реконструкция напорного коллектора с КНС курорта Кисегач;

установка частотных регуляторов на ГКНС № 1 с увеличением производительности насосного оборудования;

реконструкция КНС № 2 с заменой оборудования и установкой частотных регуляторов;

замена напорного коллектора канализации по ул. Мира вдоль «Коллективного сада», 1 км;

КНС - 1а Q=50 м3/час в  районе Участка № 2;

канализационные  сети от районов размещения новой застройки, 5,5 км;

напорно-самотечный коллектор от пос. Каширинский до ГКНС №1.

6.2. Инженерная подготовка территории:

благоустройство береговых полос озер (подсыпка – 27,76 га);

устройство ливнедренажной сети, 7,65 км; напорной ливневой сети, 5,99км;

строительство 3 насосных станций перекачки и очистных сооружений дождевой канализации (ОС-1, 2,);

6.3. Теплоснабжение:

строительство новых котельных: для микрорайона №3 – 35 МВт, для микрорайона №4 – 20 МВт, котельная на природном газе – 6 МВт по ул. Колхозная, 75 взамен существующей котельной 0.04 Гкал/ч. на твердом топливе;

перевод котельной в пос. Мисяш на природный газ;

6.4. Газоснабжение:

- строительство магистральных газопроводов высокого давления длиной 4,3 км;

- строительство 11 газораспределительных пунктов (ГРП).

6.6. Санитарная очистка территорий:

- строительство комплекса по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых и производственных отходов;

разработка генеральной схемы очистки городского округа.

Объем предложенных первоочередных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий города.

Для реализации комплекса предлагаемых первоочередных мероприятий необходимо выполнить предложения по формированию городских целевых программ, детальная проработка которых должна быть возложена на различные административные и хозяйственные службы города.

## 8.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТА

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние, 2006 г. | Расчетный срок генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель городского округа | га | 7700,8 | 9748,8 |
|  | в том числе территории | га/кв.м на чел. |  |  |
|  | - жилых зон | -"- | 490/ 133,2 | 712/ 162,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажной застройки | -"- | 71/ 30,5 | 99/ 36,4 |
|  | малоэтажной застройки | -"- | 419/ 310,4 | 613/ 369,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 эт. многокварт. домов | -"- | 39/ 70,9 | 38/ 88,4 |
|  | 2-3 эт. блокированных домов с приквартирными земельными участками | -"- | - | 65/ 185,7 |
|  | индивидуальных жилых домов с приусадебными участками | -"- | 380/ 475,0 | 510/ 579,5 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 32/ 8,7 | 85/ 19,4 |
|  | - производственных зон | га | 572 | 721 |
|  | из них: санитарно-защитные зоны | -"- | - | 40 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфрастр. | -"- | 486 | 602 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 4130 | 5476 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | леса | -"- | 1617 | 2529 |
|  | водоемы | -"- | 2135 | 2297 |
|  | зеленые насаждения общего пользования, в т.ч. лесопарк | га/ кв.м на чел. | 77/ 20,9 | 315/ 71,9 |
|  | курортная зона, учреждения отдыха | -"- | 301 | 335 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | га | 454 | 279 |
|  | -иных зон | -"- | 1536,8 | 1873,8 |
|  | из них: природоохранные | -"- | 1086,8 | 1423,8 |
| 1.2 | Из общей площади земель города: | га/% |  |  |
| 1.2.1 | Территории общего пользования | -"- | 2445/ 31,7 | 2947/ 30,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 77/ 1,0 | 315/ 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 233/ 3,0 | 335/ 3,4 |
|  | - водоемы | -"- | 2135/ 27,7 | 2297/ 23,5 |
| 2 | Численность населения городского округа, в т. ч. собственно города (без пос. им. Каширина) | тыс.чел | 45,0 36,8 | 52,0 43,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площ. квартир | 698,8 | 1212,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - многоэтажных домов | -"- | 442,6 | 662,6 |
|  | - малоэтажных домов | -"- | 256,2 | 550,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. многокварт. домов | -"- | 103,4 | 107,4 |
|  | - 2-эт. блокированных домов с участками | -"- | - | 175,0 |
|  | - усадебных домов, коттеджей с участками | -"- | 152,8 | 267,6 |
| 3.2 | Жилищный фонд с износом более 80% | -"- | 7,2 |  |
| 3.3 | Убыль жилого фонда, всего | -"- |  | 8,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - под жилищно-гражданское строительство | -"- |  | 7,1 |
|  | - для организации санитарно-защитных зон | -"- |  | 1,1 |
| 3.4 | Сохраняемый жилищный фонд | -"- |  | 690,6 |
| 3.5 | Объем строительства, всего | тыс. м2/ % |  | 522 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -многоэтажное | -"- |  | 220/ 42,2 |
|  | - малоэтажное | -"- |  | 302/ 57,8 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - 2-3-эт многокв. домов | -"- |  | 9/ 1,7 |
|  | - 2-эт. блокированные дома с приквартир. участками | -"- |  | 175/ 33,5 |
|  | - усадебные дома, коттеджи с земельными участками | -"- |  | 118/ 22,6 |
| 3.6 | Из общего объема строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 460/ 88 |
|  | - за счет реконструкции застройки | -"- |  | 62/ 12 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел | 19,0 | 27,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения -всего/1000 чел. | мест | 1420/ 39 | 3090/ 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего/ 1000чел | -"- | 3865/ 105 | 6600/ 150 |
| 4.3 | Больницы-всего/1000чел | коек | 451/ 12,2 | 638/ 14,5 |
| 4.4 | Поликлиники – всего/1000 чел | посещений в смену | 1040/ / 28,3 | 1580/ 36 |
| 4.5 | Магазины - всего/1000чел | тыс. м2 торг. площ. | 18,9/ 0,51 | 21,14/ 0,48 |
| 4.6 | Культурно-досуговые центры–всего/1000чел. | мест | 920/ 25,0 | 3520/ 80 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего 1000чел. | га | 12,2/ 0,33 | 30,7/ 0,7 |
| 4.8 | Учреждения социального обеспечения –всего/1000чел. | мест | - | 150/ 3,4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично- дорожной сети, всего | км | 113,6 | 140,13 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | - магистральных улиц общегородского значения | -"- | 27,41 | 36,79 |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- | 11,32 | 22,50 |
| 5.2 | Плотность сети | км/км2 | 1,8 | 2,0 |
| 5.3 | Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жит) | автомобили | 184 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление-всего | тыс.м3/сут | 9,65 | 19,48 |
| 6.1.2 | Производительность водопроводных сооружений | -"- | 11,5 | 19,5 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сут на чел. | 265 | 445 |
|  | В т. ч. хоз-питьевые нужды населения | -"- | 185 | 380 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество стоков | тыс.м3/сут | 11,86 | 18,5 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | -"- | 13,9 | 30,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка на новое строительство | МВт |  | 15,43 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Расход тепла на коммун-бытовые нужды | Гкал/ч | 122,37 | 213,59 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Расход газа на коммунально-бытовые нужды, часовой | тыс.нм3/час | 17,20 | 30,47 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | - протяженность дождевой канализации | км |  | 32,07 |
|  | в т. ч. дренажно-дождевой | -"- |  | 23,64 |
| 6.6.2 | - количество очистных сооружений | ед. | - | 4 |