Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «АСПРО»

Проект планировки территории 3-го микрорайона в границах улиц Карпенко – 9 Мая – Октябрьская – Крылова - Мичурина

ТОМ I

Пояснительная записка

Заказчик:

ООО «ПромСитиСтрой»

Кузьмин А. В.

Козырев Е. А.

Кузьмин А. В.

Директор ООО ИК «АСПРО»

Главный архитектор проекта:

Главный инженер проекта:

г. Магнитогорск 2012 г.

Содержание

Содержание	2

Запись главного архитектора	4

Общий состав проекта планировки территории	5

Том 2. Графические материалы проекта планировки	6

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

Глава 1. Существующее положение.	7

Комплексная оценка градостроительной ситуации	7

1.1	Местоположение.	7

1.2 Климатическая характеристика.	8

1.3 Инженерно-геологическая характеристика.	8

1.4 Современное состояние территории.	9

1.5 Эколого-градостроительная оценка территории.	10

Глава 2. Проектное предложение. Развитие планируемой территории.	10

2.1 Планировочное и архитектурно-пространственное решение.	10

2.2 Функциональное зонирование	13

2.3 Жилая застройка.	13

2.4 Учреждения и предприятия обслуживания.	14

2.5 Организация транспорта и улично-дорожной сети.	19

2.6 Озеленение	21

2.7 Благоустройство и инженерная подготовка территории	22

Глава 3. Инженерное оборудование, сети и системы	22

3.1 Газоснабжение	22

3.2 Теплоснабжение	22

3.3 Водоснабжение	23

3.4 Водоотведение.	26

3.5 Пожаротушение.	26

3.6 Ливневая канализация.	26

3.7 Электроснабжение. Сети связи.	26

3.8 Телефонизация	28

3.9 Радиофикация	29

Запись главного архитектора

Проект планировки разработан в соответствии с действующими «Градостроительным кодексом РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г., градостроительным регламентом и техническим регламентом по состоянию на 2012 г.

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003).

Директор ООО ИК "АСПРО"	А. В. Кузьмин

Общий состав проекта планировки территории

ТОМ 1 Пояснительная записка

ТОМ 2 Графические материалы проекта планировки

Том 2. Графические материалы проекта планировки

009-09-12-ППТ л.1 Общие данные. Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:1000

009-09-12-ППТ л.2 План современного использования территории М 1:1000

009-09-12-ППТ л.З Основной чертеж М 1:1000

009-09-12-ППТ л.4 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000

009-09-12-ППТ л.5 Схема размещения объектов обслуживания М 1:1000

009-09-12-ППТ л.6 Схема организации улично-дорожной сети и транспорта М 1:1000

009-09-12-ППТ л.7 Поперечные профили улиц. М 1:100

009-09-12-ППТ л.8 Схема границ зон с особыми условиями использования М 1:1000

009-09-12-ППТ л.9 Схема вертикальной планировки территории М 1:100

009-09-12-ППТ л.10 Схема инженерной подготовки территории М 1:1000

009-09-12-ППТ л.11 Схема межевания М 1:1000

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект планировки территории 3-го микрорайона в границах улиц Карпенко – 9 Мая – Октябрьская – Крылова - Мичурина, разработаны ООО ИК «АСПРО» в соответствии с установленными в генеральном плане города элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами землепользования и застройки.

Заказчик проекта - ООО «ПромСитиСтрой»

Проект планировки и проект межевания территории выполнены в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003.

Глава 1. Существующее положение.

Комплексная оценка градостроительной ситуации

1.1	Местоположение.

Территория земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства расположена в 3-ем микрорайоне города Чебаркуля.

Границами проектирования являются:

-с северной стороны - ул. 9 Мая;

-с западной стороны - ул. Октябрьская;

-с южной стороны – существующая малоэтажная застройка;

-с восточной стороны – территория торгового комплекса, АЗС, рынок, автомобильная стоянка, 5-этажные дома.

Ситуационный план показан на чертеже 009-09-12-ППТ л.1.

Рельеф территории имеет уклон к центру участка.

Территория проектируемого участка застроена на западе и юге частными жилыми домами. До начала строительства потребуется выполнить инженерную подготовку территории, переустройство существующих инженерных коммуникаций, расчистку площадей от поросли, корчевку деревьев и демонтаж существующих конструкций.

Проектирование выполнялось на топогеодезической подоснове с учетом инженерно-геологических изысканий.

Существующая застройка, границы землевладений и землепользований, границы охраняемых территорий, транспортные сооружения, коммуникации инженерной инфраструктуры и т.д., показаны на чертеже 009-09-12-ППТ л.2.

1.2 Климатическая характеристика.

Рассматриваемая территория расположена в зоне резко-континентального климата.

Самым холодным месяцем является январь, средняя месячная температура воздуха которого равна -15,8С. Абсолютный минимум температуры воздуха: -48С. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца - июля +18,4С. Абсолютный максимум температуры воздуха равен +40С. В среднем за год в районе города выпадает 539 мм осадков. В холодный период выпадает 104 мм, на теплый период приходится 435 мм.

Преобладающими за год направлениями ветра в Чебаркуле являются юго-западные и северо-западные.

Климат района резко континентальный со значительными колебаниями сезонных, месячных и суточных температур, преобладающими юго-западными и северными ветрами.

Климатические данные района строительства следующие:

-климатический район (по СНиП 23-01-99*)	IB;

-средняя температура наиболее холодной пятидневки	минус 34

1.3 Инженерно-геологическая характеристика.

В геологическом отношении на участке развиты отложения Булатовской Толщи S1 – D1, представленной сланцами углисто-кремнистыми, углисто-глинисто-кремнистыми, в низах – базальты и метабазальты, их туфы и метатуфы, андезибалальты и метаандезибалальты, вулканомиктовые песчаники, биметапесчаники (не менее 900 м), серицитовые сланцы. В результате процессов физико-химического выветривания, кровля скальных грунтов превращена в элювиальные глинистые и суглинистые грунты. Кора выветривания локально перекрыта маломощными четвертичными озерно-аллювиальными отложениями. На поверхности – насыпные грунты, выемки остатки от дренажных канав, частично почвенно-растительный слой.

Участок изысканий характеризуется сложным геологическим строением и, согласно СП 11-105-97/4/, относится к III категории сложности инженерно-геологических условий.

Грунтовые воды на период изысканий (октябрь 2011 г.) вскрыты на глубине 0,37-1,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 321,8-322,65 м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевого типа. Согласно СНиП 2.03.11-85 /8/, грунтовые воды не обладают агрессивностью к бетонам марки W4 по водонепроницаемости.

1.4 Современное состояние территории.

Участок, выделенный под комплексное строительство, расположен в городе Чебаркуле в границах улиц Карпенко – 9 Мая – Октябрьская – Крылова – Мичурина. На западе и юге выделенной территории расположена существующая малоэтажная застройка.

До начала строительства потребуется выполнить инженерную подготовку территории, переустройство существующих инженерных коммуникаций, расчистку площадей от поросли, корчевку деревьев и демонтаж существующих конструкций.

Большая часть территории рассматриваемого участка относится к территории, подлежащей градостроительному освоению.

Так же на участке присутствуют территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями:

На рассматриваемом участке отсутствуют следующие территории, не подлежащие градостроительному освоению:

- памятники истории и культуры государственного значения;

- памятники истории и культуры местного значения;

- рекреационно-оздоровительные территории;

- питомники;

- особо охраняемые природные территории;

- территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности;

- территории месторождений;

- кладбища;

- скотомогильники.

Зоны.

В северной части территории расположена ул. 9 Мая, в западной части - ул. Октябрьская, в южной части существующая малоэтажная застройка, в восточной части – территория торгового комплекса, АЗС, рынок, автомобильная стоянка, 5-этажные дома.

Рельеф территории имеет уклон к центру участка.

Сети.

По территории проектируемого участка проходят существующий водовод на западе и воздушная линия 6 кВ по середине территории.

1.5 Эколого-градостроительная оценка территории.

По условиям проживания вся рассматриваемая территория подлежит дальнейшему градостроительному освоению.

Глава 2. Проектное предложение. Развитие планируемой территории.

2.1 Планировочное и архитектурно-пространственное решение.

Планировочная структура и архитектурно-пространственное решение проекта планировки разработаны в соответствии с общими принципами, заложенными в Генеральном плане развития города Чебаркуля и Правилах землепользования и застройки Чебаркульского городского округа.

В предлагаемом градостроительном решении заложены следующие основные принципы:

- рациональная планировочная организация территории;

- создание условий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;

- создание законченных ансамблей застройки;

- организация транспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания застройки;

- развитие и обновление инженерной инфраструктуры.

Основными требованиями к проектным решениям являются градостроительные требования с учетом сложившейся инфраструктуры.

За основу генерального планового предложения принята сложившаяся технологическая схема, которая увязывается с существующими зданиями и сооружениями. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Объемно-пространственная композиция градостроительного ансамбля, объединяет застройку микрорайона и дает возможность выхода из замкнутых дворовых пространств в зеленую зону.

Красные линии жилой застройки разработаны с учетом существующих улиц.

Застройка решена 10-этажными крупнопанельными домами.

Расчеты учреждений и предприятий обслуживания с размерами их земельных участков, стоянки автомобилей выполнены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В инфраструктуре услуг, представляемых жителям, важную роль играют такие объекты как:

-детские дошкольные учреждения;

-школа;

-спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения;

-предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

-учреждения жилищно-коммунального хозяйства.

На территории участка расположено детское дошкольное учреждение на 160 мест и школа на 380 мест.

Технико-экономические показатели

Площадь выделенного участка                                                                           17,54 Га

Площадь участка зоны жилой многоэтажной застройки                                 7,54 Га

Площадь участка рекреационной зоны                                                              4,14 Га

Площадь общественно-деловой зоны                                                                 0,93 Га

Площадь зоны учреждений общего образования                                              2,2 Га

Площадь инженерно-транспортной инфраструктуры                                       2,73Га

Общая площадь застройки                                                                                   12 700 м2

Общая площадь квартир жилых зданий                                                              62 623,45 м2

Количество населения при норма жилищной

обеспеченности 27,7м2/чел.                                                                           2 260 чел.

Плотность населения                                                                                      300 чел./Га

Расчет требуемых  автостоянок:2 260*350*0,25*0,9/ 1000 = 180м-м

Проектируемые м-м: 209 м-м в границах жилой зоны

Детский сад на 160 мест.

Школа на 380 мест

Технико-экономические показатели проекта межевания

| № на плане | Наименование | Площадь, Га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория жилой многоэтажной застройки | 7,5451 |
| 2 | Территория физкультурно-оздоровительного комплекса | 0,9309 |
| 3 | Территория школы | 2,2091 |
| 4 | Территория сквера | 4,1394 |
| 5 | Территория коммунально-складской зоны | 0,8601 |
| 6 | Участок котельной | 0,3901 |
| 7 | Участок ТП | 0,0622 |
| 8 | Участок ТП | 0,0622 |
| 9 | Участок ТП | 0,0622 |
| 10 | Участок котельной (сущ.) | 0,0292 |
| 11 | Существующий участок | 0,1883 |

2.2 Функциональное зонирование

Жилая зона

В 1.3 - Зона многоэтажной жилой застройки

Общественно-деловые зоны

Б1 - Административно-деловая, торгово-бытовая,культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона;

Б 2.2 - Зона учреждений общего образования

Рекреационная зона

А 2.2 - Парки, скверы, бульвары

Производственная зона

Г 2 - Зона для размещения объектов коммунально-складского назначения

Г 3 - Для размещения объектов придорожного сервиса

2.3 Жилая застройка.

Жилой фонд в границах проекта планировки к концу проектного периода составит 62623,45 м2 общей площади, количество населения при средней жилищной обеспеченности 28 м2 на 1 человека – 2260 чел.

Застройку проектируемой территории предлагается осуществить 10-этажными секционными крупнопанельными домами.

Сводная таблица распределения жилого фонда по типу жилой

Застройки

Таблица № 1

| № п/п | Наименование жилой застройки | Территория, га | Население, тыс. чел. | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Секционная многоквартирная 10-этажная жилая застройка | 7,54 | 2,260 | 62,623 |

2.4 Учреждения и предприятия обслуживания.

При проектировании жилого района на расчетное население предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания районного значения и первичного обслуживания. Кроме того, учтены объекты городского значения.

Перечень учреждений соцкультбыта и их емкости приведены в таблице № 8 согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица №2

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Норма на 1000 человек | Потреб, по норме | Земельный участок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 70 мест | 159 мест | 6566,18 м2 | Запроектировано детское дошкольное учреждение на 160 мест |
| 2 | Общеобразова тельные школы | 180 мест | 407 мест | 19321,86 м2 | Запроектировано на 360 мест, т.к. в радиусе доступности находятся существующие школы |
| 3 | Аптека | 1 объект на жилой район | 1 |  | в жилом доме |
| 4 | Раздаточный пункт молочных кухонь | 1 объект на жилой район | 1 |  | в жилом доме |
| 5 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | 70 м2 | 159 м2 |  | Запроектирован физкультурно- оздоровительный комплекс площадью 2568м2 |
| 6 | Помещения для работы с населением | 50 м2 | 113 м2 |  | в жилых домах |

| 7 | Клубы | 80 посет., мест | 181 место |  | в жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Магазин продовольствен ных товаров | 70м2 торг. пл. | 159 м2 |  | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 9 | Магазин непродовольст венных товаров | 30м2 | 68 м2 |  | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 10 | Предприятия общественного питания | 8 мест | 18 мест |  | В радиусе доступности |
| 11 | Магазин кулинария | З м2 торг. пл. | 12 м2 |  | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 12 | Прачечная | 10 кг белья | 23 кг |  | в жилых домах |
| 13 | Химчистка | 4 кг белья | 9 кг |  | в жилых домах |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места | 5 раб. мест |  | в жилых домах |
| 15 | Отделение связи | 1 объект на жил. гр. | 1 |  | в жилых домах |
| 16 | Отделение банка | 1 объек на м-он | 1 |  | в жилых домах |
| 17 | ЖЭК | 1 объект на жил. гр. | 1 |  | в жилых домах |

ЗАСТРОЙКА УЧАСТКА

Экспликация зданий и сооружений

Таблица №3

| № на плане | Наименование | Этажность | Типовой проект | Общая площадь | Всего квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.Студия+КЖСИ | 6664,2 | 119 |
| 2 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 3 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 4 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 5 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.Студия+КЖСИ | 6664,2 | 119 |
| 6 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.Студия+КЖСИ | 6664,2 | 119 |
| 7 | Крупнопанельный 2-секционный жилой дом | 10 | 97.Студия+КЖСИ | 4432,45 | 79 |
| 8 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 9 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 10 | Крупнопанельный 3-секционный жилой дом | 10 | 97.БС 8-2М-1 | 6366,31 | 179 |
| 11 | Детский сад | 2 | - | 1389 | - |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа | 3 | - | 4234,8 | - |
| 13 | Физкультурно – оздоровительный комплекс | 2 | - | 2568 | - |
| 14 | ТП | 1 | - | 23 | - |
| 15 | Котельная | 1 | - | 25 | - |

Проект планировки проектируемых жилых районов с площадками разного назначения и гостевыми автостоянками выполнен с учетом санитарных и противопожарных норм, в соответствии с СП 42.13330.10 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В состав площадок на территории жилых районов входят:

-площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

-спортивные площадки;

-площадки для хозяйственных целей;

-площадки для мусоросборников;

-гостевые автостоянки.

Проектные предложения по проектируемым красным линиям, линиям регулирования застройки, функциональному использованию территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства, а также архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки показаны на чертежах «Основной чертеж» лист 3 и «Разбивочный чертеж красных линий» лист 4.

2.5 Организация транспорта и улично-дорожной сети.

В проекте планировке предусмотрена единая система транспорта и улично- дорожной сети в увязке с жилыми районами и прилегающими к ним территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами и объектами расположенными на участках.

Рассматриваемую территорию ограничивают существующие (ранее запроектированные) улицы и дороги следующих категорий:

- улицы общегородского значения: ул. Советская, ул. Октябрьская;

- улица районного значения: ул. Карпенко;

- улицы и проезды местного значения.

Для обслуживания кварталов транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство внутриквартальных проездов и жилых улиц.

Транспортная инфраструктура комплекса включает в себя:

- автоподъезды и внутриквартальные автодороги;

- открытые стоянки временного хранения автомобилей;

Для обслуживания районных транспортных потоков схемой планировки запроектированы дороги следующих категорий:

Проезды:

- основные;

- второстепенные;

Число полос движения - 2;

Ширина полосы движения - 3,0 м;

Ширина пешеходной части тротуара - 1,5 м.

Классификация улиц и дорог, организация движения транспорта и пешеходов, гостевые автостоянки и транспортные сооружения показаны на чертеже «Схема организации улично-дорожной сети  и транспорта» лист .6.

Ширина улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Система проектируемых улиц имеет выходы на улицы общегородского значения.

Проектом предполагается устройство всей улично-дорожной сети района с усовершенствованным облегченным дорожным покрытием. Для обеспечения подходов предусмотрены тротуары с плиточным покрытием из мелкоразмерной бетонной плитки и асфальтобетонным покрытием.

Расчет уровня автомобилизации жителей в границах проектируемого жилого района на расчетный срок

Потребность в автостоянках для проживающих в границах проектируемого жилого района определена при расчетном уровне автомобилизации 350 легковых автомобилей на 1000 человек.

На территории проектируемого района селитебной территории предусмотрены открытые стоянки для временного хранения расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м. В том числе:

Зона многоквартирной жилой застройки:

Расчет обеспеченности:

N = ( Н/ 1000 х А) х 0,7x0,25, где:

N - количество машиномест для временного хранения

Н - расчетное количество проживающих

А - уровень автомобилизации на 1000 жителей.

(2260 чел./1000 х 350) х 0,7 х 0,25 = 139 м/мест

Предусмотрено проектом: 209 м/мест.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств не более 10% от площади земельного участка. Стоянки размещаются при въезде в жилые группы. На придомовой территории размещаются открытые автостоянки вместимостью не более 50 машиномест, при соблюдении нормативных требований обеспеченности придомовых территорий элементами благоустройства по площади и наименованиям. Расстояния от автостоянок до зданий различного назначения приняты не менее приведенных в таблице 4.1.1. СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Потребность в автостоянках для временного хранения автомобилей (для учреждений и предприятий обслуживания) определена в соответствии с табл.8

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Стоянки размещаются у зданий культурно-бытового обслуживания, спортивных сооружений.

Проектом предусмотрено 130 м/мест.

2.6 Озеленение

Проектом планировки предусмотрен сквер с прудом на западе проектируемого участка, на месте существующей малоэтажной застройки.

Значительный процент озеленения территорий на проектную перспективу составят:

- проектируемый сквер

- озеленение территорий общего пользования;

- озеленение зон отдыха;

- озеленение внутриквартальных участков секционной жилой застройки;

- озеленение придомовых территорий многоэтажной секционной застройки;

- озеленение улиц.

Обеспеченность зелёными насаждениями общего пользования на расчётный срок составит более 6 кв.м на 1 жителя.

2.7 Благоустройство и инженерная подготовка территории

Принципиальные решения по инженерной подготовке и осушению территории сводятся к следующему:

- демонтаж искусственных насыпей;

- осушение территории осуществляется за счет организованного отвода поверхностных вод;

- отвод дождевых и талых вод с кровли здания и с проезжих частей автодорог предполагается решить самотеком по внутриквартальным проездам в проектируемую сеть ливневой канализации.

Способ возведения красных отметок (устройство качественной насыпи на всей территории или по участкам застройки) и стоимость работ будут определяться на последующих стадиях проектирования.

Глава 3. Инженерное оборудование, сети и системы

3.1 Газоснабжение

Газоснабжение района (для котельной) предусматривается природным газом высокого давления от существующих сетей.

(Информация о точке подключения на основе выданных ТУ).

3.2 Теплоснабжение

Предполагаемый источник теплоснабжения района - проектируемая котельная (Участок №1).

Теплоснабжение 10-этажных жилых зданий, школы и детского сада предполагается от вышеуказанной котельной. Котельная предусматривается на газообразном топливе.

В каждом здании предусматривается индивидуальный тепловой пункт с приборами учета тепла, ГВС от пластинчатых теплообменников, установленных также в тепловом пункте.

Сети теплоснабжения предполагается выполнить в подземном исполнении с теплоизоляцией, с прокладкой в лотках.

3.3 Водоснабжение

В жилых и общественных зданиях предусматривается полное санитарно- техническое благоустройство. Здания оборудуются водопроводом, канализацией.

Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СНиП 2.04.02-85* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям.

(информация про точки подключения на основе выданных ТУ)

Расчёт водопотребления объекта (согласно СНиП 2.04.01-85 (1996)):

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Количество | Потреб, м3/сут, по норме | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 2260 | 0,3 | 678 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 160 мест | 0,105 | 16,8 |  |
| 2 | Общеобразова тельные школы | 360 мест | 0,0115 | 4,1 |  |
| 3 | Аптека | 5 | 0,016 | 0,08 | в жилом доме |
| 4 | Раздаточный пункт молочных кухонь | 160 | 0,010 | 1,6 |  |
| 5 | Физкультурно- оздоровительный комплекс | 2260 | 0,003 | 6,8 |  |
| 6 | Помещения для работы с населением | 30 | 0,016 | 0,5 | в жилых домах |

| 7 | Клубы | 181 | 0,010 | 1,8 | в жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Магазин продовольствен ных товаров | 8 | 0,25 | - | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 9 | Магазин непродовольст венных товаров | 8 | 0,016 | - | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 10 | Предприятия общественного питания | 200 | 0,012 | - | В радиусе доступности |
| 11 | Магазин кулинария | 8 | 0,25 | - | В радиусе доступности находится существующий магазин |
| 12 | Прачечная | 23 | 0,075 | 1,7 | в жилых домах |
| 13 | Химчистка | 9 | 0,075 | 0,7 | в жилых домах |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | 5 | 0,016 | 0,1 | в жилых домах |
| 15 | Отделение связи | 15 | 0,016 | 0,25 | в жилых домах |
| 16 | Отделение банка | 15 | 0,016 | 0,25 | в жилых домах |
| 17 | ЖЭК | 15 | 0,016 | 0,25 | в жилых домах |
| ИТОГО: | 712,93 |  |

Для подачи воды в здания предусматривается ввод водопровода В1 из труб диаметром ПЭ 110 с размещением на нем водомерного узла с водомером 20мм (согласно СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" п.11.1).

Расчетный расход питьевой воды составляет - 713 мЗ/сут..

Внутренние сети водопровода выполняются из пластиковых труб. Трубопроводы укладываются в изоляции.

Наружное пожаротушение проектируется из пожарных гидрантов, устанавливаемых на разводящих водопроводных сетях.

Полив зелёных насаждений предусматривается из сети хозяйственно- питьевого водопровода.

3.4 Водоотведение.

Первая очередь реализации проектных решений и строительства:

(Описание системы водоотведения на основе полученных ТУ)

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов предусматривается в сеть бытовой канализации.

Для отвода стоков от зданий предусматривается выпуск канализации К1 диаметром 110мм из полиэтиленовых труб.

Расчетный расход стоков - 713,0 м3/сут.

3.5 Пожаротушение.

Наружное пожаротушение зданий предусматривается передвижной пожарной техникой от проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/сек.

Максимальное расстояние до пожарных гидрантов около до 150м.

3.6 Ливневая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания и с проезжих частей автодорог предполагается решить самотеком по внутриквартальным проездам в проектируемую внутриквартальную сеть ливневой канализации.

Дождевая канализация проектируется для отвода дождевых и талых сточных вод от проектируемого жилого района.

3.7 Электроснабжение. Сети связи.

Для электроснабжения потребителей жилых районов предусматривается установка трех трансформаторных подстанций в модульном исполнении напряжением 10/0,4кВ. Источник электроснабжения существующая трансформаторная подстанция ПС «Казачья» 110/10 кВ.

Кабели электроснабжения потребителей выбираются по длительно- допустимому току, проверяются по допустимой потере напряжения и на устойчивость к токам однофазного короткого замыкания.

Проектируемые кабели марки АВБбШв-1кВ прокладываются в траншеях.

Потребителями электроэнергии в квартале являются: жилые дома с электрическими плитами, общественные здания (школа, детский сад), предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Количество трансформаторных подстанций и мощность принятых в них трансформаторов определена исходя из величин территориального размещения электрических нагрузок.

Силовые трансформаторы выбраны с учетом допустимой перегрузки в аварийном режиме.

Расчетная мощность энергопотребления (согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»):

Жилые многоквартирные дома с  электрическими плитами в количестве 1510 кв.

1510x1,17=1766,9 кВт - II степень надежности электроснабжения;

Спортивный центр

200 кВт - II степень надежности электроснабжения;

Школа на 360 мест

300 кВт - II степень надежности электроснабжения;

Детские сады-ясли (160 мест)

170,0 кВт - II степень надежности электроснабжения.

Наружное освещение

100 кВт

Итого суммарная нагрузка микрорайона 2536,9 кВт

Для наружного освещения улиц микрорайона и внутриквартальных проездов предусматривается установка шести питательных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Все питательные пункты включить в каскадную схему управления наружным освещением города.

Наружное освещение выполнить светильниками с натриевыми лампами на металлических опорах. Линию выполнить кабелем из сшитого полиэтилена.

Проектом решается строительство многоканальной слаботочной канализации предусматривающей прохождение различных операторов.

Нормируемая освещенность местных проездов проектируемого жилого района составляет -4лк.

Освещение проездов жилого района предполагается выполнить светильниками типа ЖКУ07 с лампами ДнаТ-250, устанавливаемыми на железобетонных опорах (стойки СВ105).

Распределительную осветительную сеть предлагается выполнить: -кабелями АВБбШв, проложенными в траншее; -проводом СИП-А, подвешенным по опорам.

Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Антенны, силовые и коммуникационные шкафы системы телеуправления устанавливаются в проектируемых трансформаторных подстанциях.

3.8 Телефонизация

Телефонизация застройки микрорайона предусматривается выполнить от городской телефонной сети.

Телефонная сеть застройки выполняется в проектируемой телефонной канализации из асбестоцементных труб кабелем марки ТПП различной емкости.

Предполагаемое количество абонентов - 1510.

3.9 Радиофикация

Радиофикацию застройки предлагается выполнить от городской радиотрансляционной сети. Сеть проводного вещания по территории застройки выполняется воздушной стоечной линией проводом БСМ.

Предлагаемое количество радиоточек - 1510.

Диспетчеризация лифтов

В жилых домах предусматривается диспетчеризация лифтов. Предполагаемое количество лифтов - 27.

Сеть диспетчеризации выполняется между домами и по кровлям воздушной линией.